Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www. nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn. že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Pokrývač skládaných krytin (36-030-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	9

Postupy hodnocení výsledků výuky	10

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního vzdělávacího programu	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukovéhodne	27

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	28

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	29

Příloha č. 4 – Vzor osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím

programu	30

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	32

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Pokrývač skládaných krytin (36-030-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 3. 2. 2009 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační vzdělávací program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 165 hodin (48 hod. teoretická výuka, 117 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Pokrývač skládaných krytin (36-030-H) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Pokrývač skládaných krytin (36-030-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Pokrývač skládaných krytin |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Pokrývač skládaných krytin (36-030-H), dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Za tímto účelem je rekvalifikační program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 3. 2. 2009.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:

- Orientovat se ve stavebních výkresech a dokumentaci, číst prováděcí výkresy pokrývačských konstrukcí,

- orientovat se v technické dokumentaci pro zhotovování, montáže, demontáže a údržbu pokrývačských konstrukcí,

- orientovat se v technologických postupech montáže a oprav krytin střech předepsaných normami, výrobci materiálů pro střechy nebo projektanty,

- navrhovat pracovní postup montáže a oprav krytin střešních konstrukcí,

- provádět výpočet  ploch střech a spotřeby materiálů,

- posuzovat kvalitu pokrývačských materiálů dostupnými prostředky,

- volit, používat a udržovat nářadí, mechanizované nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky,

- manipulovat s materiály, dopravovat a ukládat materiály na střechu; obsluhovat dopravní prostředky,

- zhotovovat pracovní a ochranná lešení a vytyčovat ochranné pásmo,

- zhotovovat, kontrolovat, upravovat a opravovat podklad pod krytiny,

- zhotovovat pojistné hydroizolační vrstvy střešního pláště sklonitých střech z fólií a asfaltových pásů,

- upravovat rozměry a tvary krytin ručním a mechanizovaným nářadím a strojně,

- provádět montáž a opravy krytin pálených, betonových a vláknocementových,

- provádět montáž a opravy skládaných živičných krytin,

- ručně rozebírat a opravovat skládané krytiny všech druhů s vytřiďováním, provádět prozatímní pokrývání střech taškami,

- obsluhovat strojní zařízení pro pokrývačské práce,

- zhotovovat tepelné izolace střešního pláště.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní pokrývání tvarově jednoduchých šikmých střech s rovinnými střešními plochami všemi typy skládaných krytin (pálených, betonových, vláknocementových, živičných a povlakových) na pozici:

Pokrývač skládaných krytin pálených a betonových,

Pokrývač skládaných krytin vláknocementových,

Pokrývač skládaných krytin z přírodní břidlice.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Vzdělávání v programu Pokrývač skládaných krytin směřuje k tomu, aby si účastníci osvojili základní odborné kompetence a byli připraveni ke zkoušce k získání dané profesní kvalifikace. Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, měkké dovednosti jako výkonnost, spolupráce, plánování a organizování práce. Zvýšený důraz bude kladen také na bezpečnost práce. Pozornost bude věnována také ekonomickým a ekologickým aspektům činnosti pokrývače.

Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Pokrývač skládaných krytin (36-030-H), který je platný od 3. 2. 2009.

## Organizace výuky

Výuka bude probíhat prezenční formou. Důraz bude kladen na praktickou výuku, která bude probíhat v prostorách a na pracovištích vybavených v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu.

Pro teoretickou výuku budou k dispozici běžné učebny vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet.

Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut a délka hodiny praktické výuky je 60 minut.

Vlastní praxe bude realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky)

Před zahájením výuky budou účastníci proškoleni v oblasti BOZP a PO.

Proškolení BOZP proběhne také v průběhu kurzu vždy při příchodu na nové pracoviště a před použitím nových strojů a zařízení.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro zajištění praktické výuky je třeba mít k dispozici následující vybavení:

- Potřebný pokrývačský materiál, nářadí a zařízení pro pokrývačské práce, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocná zařízení (např. lešení) odpovídající z hlediska BOZP a hygienických předpisů.

- Měřidla: dřevěný skládací metr dl. 2 m, svinovací pásmo dl. 20 m, vodováha 0,6 m a 2 m, laťoměr, sklonoměr.

- Nářadí a zařízení: kladívko, kleště štípací, nůžky děrovací, nůž na živičné materiály, zednická lžíce půlkulatá, zednická štětka, kotvící skoby, vrtačka příklepová, vidiové vrtáky, úhlová bruska, stolní řezačka krytiny, vědro na maltu, mísidlo na maltu, kladka s lanem, vrátek žebřík, montážní lavička, lešení.

- Pomůcky: brašnička na hřebíky, tužka, šňůra nebo šňůrkovač.

- Osobní ochranné pracovní prostředky: bezpečnostní lano, bezpečnostní postroj.

- Zdroj elektrické energie

- Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy).

Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktické výuky (praxe) v programech na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, včetně uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- průběhu vzdělávání (třídní kniha, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných osvědčení – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace.).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných osvědčení jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory osvědčení a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání/rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Výklad,

- diskuze,

- praktická ukázka,

- instruktáž,

- praktický nácvik,

- samostatná práce pod odborným dohledem lektora.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu.

## Postupy hodnocení výsledků výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Pokrývač skládaných krytin (36-030-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinová dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Orientace v dokumentaci a základní výpočty pokrývačských konstrukcí | PSKR 1 | 20 | 0 | Zápočet |
| Výrobní prostředky a BOZP při pokrývačských pracích | PSKR 2 | 8 | 21 | Zápočet |
| Základní montážní činnosti při pokrývání střech | PSKR 3 | 6 | 32 | Zápočet |
| Tvrdé skládané krytiny střech | PSKR 4 | 8 | 40 | Zápočet |
| Živičné krytiny střech | PSKR 5 | 6 | 24 | Zápočet |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  | 48 | 117 |  |
| Počet hodin celkem |  | 165 |  |

Optimální trajektorie:

PSKR 1→PSKR 2→PSKR 3→PSKR 4→PSKR 5

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního vzdělávacího programu

| Název modulu | Orientace v dokumentaci a základní výpočty pokrývačských konstrukcí | Kód | PSKR1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 20 hodin (20 teorie a cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky orientovat se ve výkresové dokumentaci, a to jak hlavní stavební výroby, tak v dokumentaci pro pokrývačské práce, měřit plochy a provádět potřebné výpočty. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů. Číst stavební výkresy (dle ČSN 013420). Číst prováděcí výkresy pokrývačských konstrukcí. Rozlišit druhy technické dokumentace pro zhotovování, montáže, demontáže a údržbu pokrývačských konstrukcí. Používat technickou dokumentaci pro zhotovování, montáže, demontáže a údržbu pokrývačských konstrukcí pro řešení zadaného pracovního úkolu (např. výroba konkrétní součásti). Vybrat z dostupných možností správný technologický postup pro zadaný pracovní úkol (montáž a oprava krytiny střechy dle norem či předpisu výrobce/projektanta). Vysvětlit daný technologický postup a zdůvodnit výběr (montáž a oprava krytiny střechy dle norem či předpisu výrobce/projektanta). Měřit plochy nebo číst rozměry z výkresové dokumentace. Vypočítat plochu krytin. Vypočítat spotřebu krytin a doplňkových materiálů. |
| Učivo / obsah výuky druhy stavební dokumentace a výkresů čtení stavebních výkresů pro stavební povolení čtení výkresů pro realizaci stavby čtení prováděcích výkresů pokrývačských prací, včetně podrobností druhy technické dokumentace dokumentace pro zhotovování a montáže pokrývačských konstrukcí dokumentace pro demontáže a údržbu pokrývačských konstrukcí nácvik práce s dokumentací na stavbě pod vedením odborného lektora (zhotovení náčrtu stavby a zaměření ploch podle skutečnosti) výpočet a výpis potřebného materiálu |
| Postupy výuky výklad s názornými ukázkami za použití výkresové dokumentace a odborné literatury praktické cvičení |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost vyjmenování druhů stavební dokumentace a výkresů, na ukázkách správné určení druhu dokumentace a vysvětlení její funkce. Správnost a úplnost popisu obsahu včetně označení zadaných stavebních výkresů (půdorys typického podlaží, půdorys střechy, příčný řez objektem, pohled), správnost vyhledání potřebných informací. Správnost a úplnost popisu obsahu včetně označení zadaných výkresů, správnost vyhledání potřebných informací. Úplnost a věcná správnost uvedení druhů technické dokumentace a správné vysvětlení jejich významu, správné určení druhu předložené dokumentace. Vhodnost zvolené dokumentace pro zadaný úkol a správnost vyhledání potřebných informací. Správnost výběru technologického postupu pro zadaný pracovní úkol v souladu s normami a Pravidly Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů, správné vysvětlení požadavků norem. Správné zdůvodnění výběru technologického postupu. Správnost a přesnost změření rozměru dané střešní plochy, správnost provedeného odečtu ze zadaného výkresu, přesnost a přehlednost náčrtu na základě naměřených nebo odečtených hodnot. Správnost a přesnost změření rozměru dané střešní plochy, správnost provedeného odečtu ze zadaného výkresu, přesnost a přehlednost náčrtu na základě naměřených nebo odečtených hodnot. Správnost postupu a výsledku výpočtu plochy střechy. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 013420. Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb ČSN EN dle daných výrobců Cech KPT. Základní pravidla pro navrhování a realizaci plochých střech a hydroizolace spodní stavby Technologické montážní postupy jednotlivých výrobců DOSEDĚL, A., a kol. Čítanka výkresů ve stavebnictví, Praha: SOBOTÁLES, 2004. ISBN 80-86817-06-7 KISSOVÁ, M. Odborné kreslení pro 1. ročník SOU, Praha: SOBOTÁLES 2000. ISBN 80-901684-7-7 ŘIHÁK J. M., Mihula R.: Pokrývačství, Tradice z pohledu dneška, 2003, Grada Publishing spol. s. r. o., 331 stran |

| Název modulu | Výrobní prostředky a BOZP při pokrývačských pracích | Kód | PSKR2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 29 hodin (8 teorie + 21 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu PSKR1 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci se naučí volit, správně používat a provádět údržbu ručního i mechanizovaného nářadí a pracovních pomůcek, manipulovat s materiály, dopravovat je a ukládat na střechu. Seznámí se také s předpisy BOZP a PO při pokrývačských pracích. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Volit a používat ruční nářadí, vysvětlit údržbu. Volit a používat mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu. Volit a používat strojní zařízení, vysvětlit údržbu. Volit a používat pracovní pomůcky. Vysvětlit pravidla BOZ při práci s mechanizací. Popsat dopravní prostředky pro dopravu krytin a jejich použití. Popsat způsoby dopravy a ukládání materiálů na střeše. Obsluhovat dopravní prostředky podle zadání. Dopravit a uložit materiály. Popsat a schematicky nakreslit lešení včetně postupu montáže. Vysvětlit pojem „ochranné pásmo“ a uvést jeho rozměry. Zhotovit ochranné lešení. Popsat stroje a zařízení používané při pokrývačských pracích. Popsat podmínky pro obsluhu strojů a zařízení. Popsat podmínky BOZ při práci se stroji a zařízeními a v jejich blízkosti. Předvést prakticky obsluhu zařízení podle zadání. Ukázat údržbová místa a vysvětlit proces údržby. |
| Učivo / obsah výuky BOZP a PO při pokrývačských pracích osobní ochranné pracovní prostředky a hygiena práce ruční a mechanizované nářadí a jeho údržba strojní zařízení a jeho údržba, pracovní pomůcky dopravní prostředky pro dopravu krytin, způsob dopravy a ukládání materiálů na střeše obsluha dopravních prostředků nákres lešení, jeho zhotovení, vymezení „ochranného pásma“ stroje a zařízení používané při pokrývačských pracích údržba zařízení |
| Postupy výuky výklad s názornými ukázkami za použití nářadí a strojů a návodů k provozu strojů instruktáž a praktický nácvik pod vedením odborného lektora |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Vhodnost volby nářadí pro daný úkol, správné, bezpečné (s ohledem na BOZP) a zručné používání, správné vysvětlení údržby. Vhodnost volby nářadí pro daný úkol, správné, bezpečné (s ohledem na BOZP) a zručné používání, správné vysvětlení údržby. Vhodnost volby pro daný úkol, správné, bezpečné (s ohledem na BOZP) a zručné používání, správné vysvětlení údržby. Vhodnost volby pracovní pomůcky pro danou pracovní činnosti, její správné používání. Správné vysvětlení hlavních pravidel BOZP při práci s mechanizací, jejich důsledné a správné dodržování. Správnost popisu jednotlivých druhů dopravních prostředků a jejich použití. Správnost a úplnost popisu jednotlivých způsobů dopravy materiálu a vhodných způsobů ukládání materiálů na střeše. Samostatnost, dodržování správného postupu a zásad BOZP při obsluze daného dopravního prostředku. Volba vhodného způsobu dopravy a dopravního prostředku, správná manipulace s dopravním prostředkem a pomůckami, dodržování pravidel BOZP při obsluze dopravních prostředků, správná a bezpečná manipulace s materiálem včetně uložení na místo. Správnost popisu ochranného lešení a způsobu jeho montáže, správnost schematického nákresu lešení dle zadání. Správné vysvětlení pojmu „ochranné pásmo“, správné uvedení rozměrů ochranného pásma. Správnost postupu montáže lešení, volby a používání pracovních prostředků, kvalita výsledku, soulad se zadáním. Dodržování BOZP při montáži. Věcná správnost a úplnost popisu běžného nářadí a strojního zařízení používaného při pokrývačských pracích. Správnost a úplnost popisu nezbytných podmínek BOZ při práci se stroji a zařízeními a v jejich blízkosti. Správnost a úplnost popisu nezbytných podmínek BOZ při práci se stroji a zařízeními a v jejich blízkosti. Samostatnost, dodržení postupu, zásad BOZP při obsluze zadaného zařízení, manuální zručnost. Správné určení a ukázání údržbových míst, správné vysvětlení vhodného postup provádění údržby a seřízení zařízení. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 738101. Lešení – společná ustanovení ČSN 738106. Ochranné a záchytné konstrukce ČSN 743305. Ochranná zábradlí Cech KPT. Školení BOZP ŠTUMPA,B., ŠEFCŮ, O., LANGNER, J. 100 osvědčených nápadů - klempířství a pokrývačství. Str. 224. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3572-6 FAJKOŠ, A., NOVOTNÝ, M., Střechy – Základní konstrukce, Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0681-4 STRAKA, B. A kol. Konstrukce šikmých střech. Str. 232. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-3572-6 ŘIHÁK, J. M., MIKULA, R. Pokrývačství - Tradice z pohledu dneška. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0587-7 GAJDOŚÍK, J., BOSIOKOVÁ, A. Technologie I pro 1. ročník SOU. Praha: SNTL, 1987 BATRAN, B., BLASI, H., FREY, W., – HUSFELDT, H., KOHLER, K. Stavební nauka – Tesař. Praha: Nakladatelství Wahlberg, 1994. ISBN 80-901-657-4-5 |

| Název modulu | Základní montážní činnosti při pokrývání střech | Kód | PSKR 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 40 hodin (8 teorie + 32 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu PSKR 2 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci se seznámí s pokrývačskými materiály, naučí se posuzovat jejich kvalitu a osvojí si pracovní postupy a základní montážní činnosti při pokrývání střech. Účastníci budou vedeni k hospodárnému nakládání s materiály, dodržování BOZP a PO a k ohledu na životní prostředí. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat kvalitativní ukazatele materiálů. Posoudit kvalitu konkrétního materiálu, posudek odůvodnit. Popsat druhy podkladů pod krytiny a postupy jejich zhotovování. Popsat postup založení laťování, stanovení spádnice a pravých úhlů. Zhotovit podklad pod krytinu podle zadání. Popsat funkci pojistné hydroizolace, používané materiály a způsoby zhotovování. Zhotovit pojistnou hydroizolaci střešního pláště sklonitých střech podle zadání. Ručně rozebrat krytinu dle zadání. Vytřídit krytinu. Dopravit materiál ze střechy. Prozatímně pokrýt střechu. Popsat materiály používané na tepelné izolace střešního pláště aplikované pokrývači. Popsat pracovní postup zřizování tepelné izolace střešního pláště. Zhotovit tepelnou izolaci střešního pláště. |
| Učivo / obsah výuky Pokrývačské materiály: druhy a vlastnosti materiálů kvalitativní ukazatele materiálů posouzení kvality materiálu druhy podkladů pod střešní krytiny založení laťování, stanovení spádnice a pravých úhlů zhotovení podkladu pod střešní krytiny hydroizolace střešního pláště ruční rozebírání krytiny a její vytřídění prozatímní pokrytí střechy tepelná izolace pokrývačské práce a ochrana životního prostředí, likvidace krytin |
| Postupy výuky výklad s názornými ukázkami za použití modelů a odborné literatury instruktáž, praktický nácvik a samostatná práce pod vedením odborného lektora |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost a úplnost uvedení parametrů kvality. Volba vhodného postupu a prostředku posouzení, správnost výsledku, správné zdůvodnění. Správnost výčtu a popisu jednotlivých druhů podkladů pod krytiny, správnost charakteristiky postupů jejich zhotovení. Správnost popisu postupu založení laťování; správnost postupu a přesnost stanovení spádnice a pravých úhlů Samostatné zhotovení funkčního podkladu pro krytinu dle zadání. Hodnotí se dodržení požadované kvality, dodržení technologických a legislativních požadavků, používání vhodných materiálů, nářadí a pomůcek, dodržení BOZP a PO. Správnost popisu funkce pojistné hydroizolace, správný popis používaných materiálů, jejich vlastností a způsobů zhotovování hydroizolace. Správně provedený náčrtek dle zadání. Samostatné a funkční zhotovení pojistné hydroizolace v souladu se zadáním. Dále se hodnotí dodržení tech. postupu, volba a používání nářadí a pracovních pomůcek, kvalita výsledku, hospodárné nakládání s materiálem, dodržení BOZP. Správnost popisu pracovního postupu ručního rozebírání a opravy krytiny jednotlivých druhů včetně uplatňování BOZP. Samostatnost, správnost postupu, zručnost a bezpečnost práce při rozebírání krytiny. Uplatnění ekonomických hledisek. Samostatné a v souladu s technologickým postupem, s ekonomickými a ekologickými hledisky vytřídění demontované krytiny. Samostatné a bezpečné dopravení demontovaného materiálu ze střechy, správné používání vhodných dopravních prostředků a pomůcek, správné uložení materiálu. Samostatné a v souladu s technologickým postupem a BOZP provedení prozatímního pokrytí střechy. Dále se hodnotí správné používání vhodných materiálů a pracovních pomůcek, kvalita výsledku. Správnost a úplnost popisu materiálů používaných na tepelné izolace střešního pláště a jejich vlastností. Správnost popisu pracovního postupu zřizování tepelné izolace střešního pláště. Samostatné a v souladu se zadáním zhotovení tepelné izolace. Dále se hodnotí volba vhodného materiálu, dodržení technologického postupu, kvalita provedení, dodržení BOZP, hospodárné nakládání s materiálem. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 731901. Navrhování střech – Základní ustanovení. ČSN 730540. Tepelná ochrana budov – Tepelné izolace. Cech KPT. Základní pravidla pro navrhování a realizaci plochých střech a hydroizolace spodní stavby Technické podklady výrobců ŠTUMPA,B., ŠEFCŮ, O., LANGNER, J. 100 osvědčených nápadů - klempířství a pokrývačství. Str. 224. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3572-6 FAJKOŠ, A., NOVOTNÝ, M., Střechy – Základní konstrukce, Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0681-4 STRAKA, B. A kol. Konstrukce šikmých střech. Str. 232. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-3572-6 ŘIHÁK, J. M., MIKULA, R. Pokrývačství - Tradice z pohledu dneška. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0587-7 Kolektiv autorů. Sborník přednášek – využití materiálů na bázi dřeva ve stavebnictví. Ostrava: MSDK 2010. ISBN 978-80-254-7632-1 |

| Název modulu | Tvrdé skládané krytiny střech | Kód | PSKR 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 48 hodin (8 teorie + 40 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu PSKR 3 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci modulu získají nezbytné znalosti a zejména dovednosti potřebné pro navržení pracovního postupu, provedení montáže a oprav všech skládaných krytin z pálených a betonových tašek a vláknocementové krytiny. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol (pokrytí střešní plochy z pálených, betonových tašek a vláknocementovou krytinu). Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup. Rozměřit detaily na střešní ploše rovného tvaru. Upravit rozměry a tvar krytiny u štítů a prostupů ve střešní ploše. Vysvětlit pracovní postupy úprav rozměrů a tvarů různých druhů krytin. Popsat používané nářadí a strojní zařízení (základní pokrývačské ruční a mechanizované nářadí). Provést úpravy rozměrů a tvarů krytin podle zadání. Popsat pracovní postup (montáže a opravy tvrdých krytin). Provádět montáže a opravy krytiny podle zadání (podle dokumentace stavby a požadavků zákazníka, v souladu s montážními podmínkami výrobce a příslušnou legislativou). |
| Učivo / obsah výuky montáže všech uvedených druhů skládaných krytin opravy všech uvedených druhů skládaných krytin demontáže skládaných krytin pomocné práce při opravách krytin |
| Postupy výuky výklad s názornými ukázkami za použití modelů a odborné literatury instruktáž, předvedení a praktický nácvik pod vedením odborného lektora |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Věcná správnost návrhu v soulad se zadáním, zohlednění technologických postupů výrobce, BOZP a ekonomických hledisek. Správnost vysvětlení a zdůvodnění návrhu ad a). Správnost postupu, volba a zručnost používání prostředků pro měření, správnost výsledku v souladu s dokumentací. Správnost, zručnost, bezpečnost provedení, požadovaná kvalita výsledku v souladu s dokumentací. Vhodnost volby, správné používání nářadí a přípravků. Obsahová správnost a úplnost vysvětlení adekvátně druhu krytiny. Správnost a úplnost popisu nářadí a strojního zařízení použitého pro úpravu rozměrů a tvarů jednotlivých druhů krytin. Kvalita výsledku - dodržení požadovaného rozměru a tvaru upravené krytiny dle zadání, dodržení technologických a legislativních požadavků, vhodnost volby a správnost používání nářadí a přípravků. Dodržení BOZP. Správnost popisu pracovního postupu montáže nebo opravy daného druhu krytiny dle zadání. Správnost technologického postupu v souladu se zadáním, podmínkami a legislativními požadavky. Kvalita provedení, manuální zručnost, dodržení BOZP a PO. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 731901. Navrhování střech – Základní ustanovení ČSN 730540. Tepelná ochrana budov – Tepelné izolace Cech KPT. Základní pravidla pro navrhování a realizaci plochých střech a hydroizolace spodní stavby Technické podklady výrobců ŠTUMPA,B., ŠEFCŮ, O., LANGNER, J. 100 osvědčených nápadů - klempířství a pokrývačství. Str. 224. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3572-6 FAJKOŠ, A., NOVOTNÝ, M., Střechy – Základní konstrukce, Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0681-4 STRAKA, B. A kol. Konstrukce šikmých střech. Str. 232. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-3572-6 ŘIHÁK, J. M., MIKULA, R. Pokrývačství - Tradice z pohledu dneška. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0587-7 Kolektiv autorů. Sborník přednášek – využití materiálů na bázi dřeva ve stavebnictví. Ostrava: MSDK 2010. ISBN 978-80-254-7632-1 |

| Název modulu | Živičné krytiny střech | Kód | PSKJ5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 30 hodin (6 teorie + 24 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu PSKJ4 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci modulu získají nezbytné znalosti a zejména dovednosti potřebné pro montáž a opravy skládaných krytin živičnými pásy, šablonami a ostatními povlakovými krytinami. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol (pokrytí střešní plochy živičnými pásy, šablonami a ostatními povlakovými krytinami). Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup. Rozměřit detaily na střešní ploše rovných ploch. Upravit rozměry a tvar krytiny pro pokrývání jednoduchých střech. Vysvětlit pracovní postupy úprav rozměrů a tvarů různých druhů krytin (živičné pásy, šablony a povlakové krytiny). Popsat používané nářadí a strojní zařízení (základní pokrývačské ruční a mechanizované nářadí). Provést úpravy rozměrů a tvarů krytin podle zadání. Popsat pracovní postup (montáže a opravy krytin z pásů a šablon. Montovat krytinu podle zadání (podle dokumentace stavby a požadavků zákazníka. v souladu s montážními podmínkami výrobce a příslušnou legislativou). |
| Učivo / obsah výuky montáže všech druhů živičných a povlakových krytin opravy všech druhů živičných a povlakových krytin demontáže všech druků živičných a povlakových krytin pomocné práce při opravách krytin |
| Postupy výuky výklad s názornými ukázkami za použití modelů a odborné literatury instruktáž, předvedení praktický nácvik a samostatná práce pod vedením odborného lektora |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Věcná správnost návrhu v souladu se zadáním, zohlednění technologických postupů výrobce, BOZP a ekonomických hledisek. Správnost vysvětlení a zdůvodnění návrhu ad a). Správnost postupu, volba a zručnost používání prostředků pro měření, správnost výsledku v souladu s dokumentací. Správnost, zručnost, bezpečnost provedení, požadovaná kvalita výsledku. Vhodnost volby, správné používání nářadí a přípravků. Obsahová správnost a úplnost vysvětlení adekvátně druhu krytiny. Správnost a úplnost popisu nářadí a strojního zařízení použitého pro úpravu rozměrů a tvarů jednotlivých druhů krytin. Kvalita výsledku - dodržení požadovaného rozměru a tvaru upravené krytiny dle zadání, dodržení technologických a legislativních požadavků, vhodnost volby a správnost používání nářadí a přípravků. Dodržení BOZP. Správnost popisu pracovního postupu montáže nebo opravy daného druhu krytiny dle zadání. Správnost technologického postupu v souladu se zadáním, podmínkami a legislativními požadavky. Kvalita provedení, manuální zručnost, dodržení BOZP. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 731901. Navrhování střech – Základní ustanovení ČSN 730600. Hydroizolace staveb – Základní ustanovení ČSN 730606. Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení Cech KPT. Základní pravidla pro navrhování a realizaci plochých střech a hydroizolace spodní stavby Technické a montážní podklady výrobců FAJKOŠ A., NOVOTNÝ M.: Střechy - Základní konstrukce, Grada Publishing spol. s. r. o. ŠTUMPA,B., ŠEFCŮ, O., LANGNER, J. 100 osvědčených nápadů - klempířství a pokrývačství. Str. 224. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3572-6 FAJKOŠ, A., NOVOTNÝ, M., Střechy – Základní konstrukce, Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0681-4 STRAKA, B. A kol. Konstrukce šikmých střech. Str. 232. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-3572-6 ŘIHÁK, J. M., MIKULA, R. Pokrývačství - Tradice z pohledu dneška. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0587-7 Kolektiv autorů. Sborník přednášek – využití materiálů na bázi dřeva ve stavebnictví. Ostrava: MSDK 2010. ISBN 978-80-254-7632-1 |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového

# dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých

# modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném

# vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM vzdělávacím PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Pokrývač skládaných krytin (36-030-H)

pro pracovní činnost: Pokrývač skládaných krytin

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				 …  vyučovacích hodin

- na praxi 				 …   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM vzdělávacím PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Pokrývač skládaných krytin (36-030-H)

pro pracovní činnost: Pokrývač skládaných krytin

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				…   vyučovacích hodin

- na praxi 				…   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu: Pokrývač skládaných krytin (36-030-H)

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne.

# Footnotes

Zvolte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.czvzdelavani.dalsi vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Název programu

Pokrývač skládaných krytin

(36-030-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy