Konkrétní zadání

21-005-H Hutník vysokopecař

Zadání pro účastníky ověřování

Písemná (ústní) zkouška

- Předveďte orientaci v  názvosloví pro výrobu a zpracování surového železa v normě ČSN EN 10 001 a následně proveďte záznam vyhledaných parametrů.

- Popište dle schématu Cowperův ohřívač větru a vysvětlete jeho funkci.

- Vyjmenujte zkoušky prováděné při výrobě surového železa.

- Předveďte stanovení vstupních komponentů pro výrobu surového železa.

Postupujte následovně:

- složení a výpočet

- změna vsázky

- zakládání vsázky

Proveďte strukturovaný záznam.

- Popište, jak vznikají poruchy chodu vysoké pece a charakterizujte studený a horký chod vysoké pece a navrhněte způsob korekce.

- Vyjmenujte jednotlivé způsoby úpravy vysokopecní strusky a popište výrobu granulátu.

Praktická zkouška

- Po celou dobu zkoušky dodržujte bezpečnostní předpisy a průběžně je komentujte. Soustřeďte se hlavně na práci pod jeřábem a s ním spojené činnosti. Vyjmenujte a vyberte z předložené nabídky ty osobní ochranné pomůcky, které potřebujete pro činnost, kterou právě děláte. Zdůvodněte a předveďte jejich užití.

- Předveďte a vysvětlete případné změny v řídicím systému vysoké pece v závislosti na aktuálním stavu zařízení vedoucí k optimalizaci výroby.

- Spolupracujte s osádkou vysoké pece během přípravy a realizace odpichu. Následně zaznamenejte strukturovanou formou pracovní postup před, během a po vypouštění tekutého kovu z vysoké pece.

- Proveďte odběr vzorku surového železa a jeho odeslání do zkušební laboratoře. Proveďte záznam o tomto odběru do tabulky

| 1 | Místo kontroly, odběru |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kontrolovaná oblast, parametr, vzorek |  |
| 3 | Kdo měří, odebírá |  |
| 4 | Postup měření, vzorkování |  |
| 5 | Měřící a kontrolní zařízení |  |
| 6 | Interval a počet měření, odběr vzorků |  |
| 7 | Zvláštní podmínky měření, vzorkování |  |
| 8 | Odkaz na určující kritérium |  |

| 9 | Kdo posuzuje |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | Označení nevyhovujícího stavu |  |
| 11 | Způsob dokumentace výsledků |  |
| 12 | Postup při nedodržení určujícího kritéria |  |

- Určete stroje a zařízení vysokopecního provozu, které přímo souvisejí s výrobou a odléváním surového železa. Ve spolupráci s osádkou pece předveďte jejich funkci, údržbu a případné opravy. Svou činnost průběžně komentujte.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- technologická zařízení a příslušenství vysokopecního provozu

- technické prostředky pro řízení a ovládání technologických zařízení (HW, SW)

- normy, a technologické předpisy pro příslušná hutnická zařízení

- prostředky BOZP a požární ochrany

- ochranné osobní prostředky

- zpracovávaný hutnický materiál

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Písemná (ústní) zkouška | 60 |
| Orientace v normách souvisejících s výrobou a zpracováním surového železa | 10 |
| Popis Cowperova ohřívače větru dle schématu a vysvětlení jeho funkce | 10 |
| Popis zkoušek prováděných při výrobě surového železa | 10 |
| Stanovení vstupních komponentů pro výrobu surového železa | 10 |
| Popis vzniku poruch chodu vysoké pece a způsob jejich korekce | 10 |
| Způsoby úpravy vysokopecní strusky a popis výroby granulátu | 10 |
| Praktická zkouška | 160 |
| Výběr osobních ochranných pomůcek potřebných pro prováděnou činnost | 15 |
| Předvedení změn v řídicím systému vysoké pece v závislosti na aktuálním stavu zařízení vedoucích k optimalizaci výroby | 30 |
| Spolupráce s osádkou vysoké pece během přípravy a realizace odpichu | 30 |
| Odběr vzorku surového železa, jeho záznam a odeslání do zkušební laboratoře. | 35 |
| Ve spolupráci s osádkou pece předveďte funkci, údržbu a případné opravy stroje a zařízení VP, které přímo souvisejí s výrobou a odléváním surového železa. Svou činnost průběžně komentujte. | 50 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 3 - 4 hod. | 220 minut |