Konkrétní zadání

21-015-H Kovář strojní

Zadání pro účastníky ověřování

Teoretická zkouška (ústní)

- Orientace v normách a technických podkladech

- Čtěte výkresy výkovků, výkresy jednodušších strojních součástí a sestavení.

- Čtěte pracovní postupy a další technickou dokumentaci pro výrobu výkovků dle zadání (vyhledávání v dílenských tabulkách a výběrech norem).

- Kovy neželezných kovů a slitin

- Vyjmenujte neželezné kovy a slitiny zpracovávané kováním.

- Vyjmenujte zásady, které je nutné dodržovat při kování těchto materiálů.

- Podkladové materiály

- Vyjmenujte typy podkladových nátěrových hmot.

- Ošetření a běžná údržba zařízení kovárny

- Popište údržbu a ošetření indukčních ohřívaček.

- Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Vyjmenujte

- osobní ochranné pomůcky pracovníka nutné pro práci kováře

- bezpečnostní pravidla při pohybu pracovníka na pracovišti kovárny

- zásady bezpečnosti práce při obsluze indukční a odporové elektrické pece

- zásady bezpečnosti práce při obsluze plynem vytápěné pece

- Popište poskytnutí první pomoci v kovárně.

- Vysvětlete a popište integrovaný záchranný systém.

Teoretická zkouška (písemná a ústní)

- Volba postupu práce a technologických podmínek strojního kování, tvarování, ohýbání kovů, ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních

- Stanovte postup výroby výkovku – viz výkres 0-0001, potřebné stroje, zařízení, nástroje, nářadí a pomůcky. Stanovte kovací teploty materiálu a z rozměrů polotovarů potřebnou dobu jejich ohřevu.

- Obsluha zařízení pro tepelné zpracování výrobků

- Vyjmenujte zásady, které je nutné dodržovat, aby se zabránilo deformacím výkovků při tepelném zpracování.

- Dokončovací práce na výkovcích

- Popište zkoušení výkovků destruktivními a nedestruktivními metodami.

- Popište odstranění okují tryskáním, omíláním a mořením.

- Kovy neželezných kovů a slitin

- Stanovte teploty ohřevu neželezných kovů a slitin před kováním.

- Popište tepelné zpracování těchto materiálů.

Praktická zkouška

- Nakreslete náčrt plochého sekáče pro ruční sekání zhotoveného volným kováním dle zadání:

- Hrot sekáče bude mít šířku ostří 20 mm, délku ostří 20 mm, celková délka sekáče je 200 mm. Výchozí materiál - tyč plochou: šířka 20 mm, délka 190 mm a síla 10 mm.

- Vykovejte polotovar plotového dílu podle předloženého výkresu a stanoveného technologického postupu. Dodržujte zásady  BOZP při práci v kovárně.

Výkres 0-0001 a technologický postup výroby výkovku v příloze č. 1 a č. 2.

- Proveďte kalení nástroje pro odseknutí výkovku na požadovanou délku a proveďte broušení hrany nástroje.

- Odstraňte vady výkovku a proveďte závěrečnou povrchovou úpravu.

- Zvolte vhodné nářadí a prostředky pro manipulaci s výkovkem a jeho přepravu.

- Předveďte obsluhu automatizované kovací linky.

- Proveďte ošetření a údržbu plynové pece, bucharu a lisu, kovacího nářadí.

- Vyplňte dokumenty o průběhu výroby výkovku.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

- dílna kovárny s potřebným vybavením (buchary, lisy, stroje pro příčné klínové válcování a kovací válce, ohýbačka apod.)

- měřidla (tyčová měřítka, posuvná měřítka, úhloměry, úhelníky apod.)

- pece pro ohřev polotovarů (komorové pece, průběžné pece, vakuové pece)

- polotovary (např. tlusté plechy, tyče a profily apod.)

- nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení usnadňující manipulaci při kování

- lázeň pro kalení

- skladové hospodářství

- dílenské tabulky a výběry norem, servisní příručky apod.

- technická a výkresová dokumentace

- vhodné pracovní oblečení

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška | 390 |
| Orientace v normách a technických podkladech | 20 |
| Volba postupu práce a technologických podmínek | 20 |
| Obsluha ohřívacích kovářských pecí | 60 |
| Obsluha tvářecích strojů | 140 |
| Obsluha zařízení pro tepelné zpracování výkovků | 30 |
| Obsluha automatizovaných linek | 30 |
| Dokončovací práce na výkovcích | 20 |
| Manipulace s materiálem, prostředky pro manipulaci | 30 |
| Ošetření a běžná údržba zařízení kovárny | 40 |
| Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kovárně | Kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: dle standardu 6-8 hod. | 480 |

PŘÍLOHA č. 1

Technologický postup výroby výkovku – viz výkres 0-0001:

- Odřezat z materiálu o průměru 25 mm na pásové pile kus o délce 250 mm,

- provést montáž zápustky do pérového bucharu,

- provést ohřev materiálu ve výhni a provést vizuální kontrolu kujné teploty,

- vložit za použití ochranných pracovních pomůcek a nářadí (kleště) ohřátý materiál do zápustky a provést vykování středu prutu,

- provést ohřev konců výkovku ve výhni na kujnou teplotu a na pneumatickém bucharu při otáčení výkovku vždy o 90 stupňů,

- vytáhnout materiál na délku dle technického výkresu,

- provést kalení nástroje pro odseknutí na požadovanou délku – ohřev sekáče ve výhni na kalící teplotu a řízené chlazení nástroje v kapalině, provést broušení hrany nástroje,

- provést přesné orýsování prutu dle výkresu a oba konce odseknout sekáčkem na požadovaný rozměr,

- oba konce napěchovat dle výkresové dokumentace a provést průraz o rozměru 6 mm pro umístění nýtu,

- provést orýsování ohybů dle výkresu,

- provést ohyby,

- srovnat kladivem na kovadlině celý prut do požadovaného konečného tvaru dle výkresu,

- plotový prvek tryskat v tryskací kabině k odstranění okuji,

- provést závěrečnou povrchovou úpravu prutu.

PŘÍLOHA č. 2

Výkres výkovku plotového dílu 0-0001