Konkrétní zadání

23-003- H Zámečník

Zadání pro účastníky ověřování

Výroba stahováku

- Písemně:

- navrhněte vhodnou metodu opravy, případně rekonstrukce sloupové vrtačky a její následnou údržbu s ohledem na požadovanou spolehlivost a životnost

- zvolte a vypište potřebné nástroje, nářadí, stroje a zařízení umožňující nebo usnadňující manipulaci s montovanými částmi

- proveďte záznam o kontrole dokumentace technického stavu, závadách a opravách výrobních strojů a zařízení; na pracovním listu přiřaďte správně k zadanému typu obrábění součásti technologické podmínky, nástroje a pomůcky

- Slovně popište – technologický postup stahováku:

- přečtěte a vysvětlete konkrétní údaje z výkresové dokumentace, vyhledejte konkrétní údaje ve  Strojnických tabulkách a ČSN (např. toleranční značku, značení drsnosti a úchylky tvaru a polohy včetně doplňkových údajů

- na konkrétním příkladu vybraného výrobku (stahovák) navrhněte jednoduchý technologický postup výroby s ohledem na časovou dotaci a technologické podmínky

- výběr nástrojů, pomůcek a materiálu pro obrábění a tvarování

- volbu postupu práce při sestavení přípravku, údržbě, opravě a renovaci nástrojů

- vyhledejte a vysvětlete konkrétní údaje ze servisních příruček pro zhotovení zadaného výrobku

- Prakticky proveďte – zhotovení stahováku:

- volbu technologického postupu výroby (stahovák)

- volbu nástrojů, strojního zařízení a pomůcek potřebných pro výrobu (stahovák)

- zkoušku funkčnosti zvolených strojů a zařízení

- volbu měřicí metody, měřidel a rýsovacího nářadí

- orýsování dle výkresové dokumentace (dvojrozměrně a trojrozměrně) a zkontrolujte správnost rozměrů

- zhotovení (řezání, střihání, pilování, vrtání atd.) zadaného výrobku (stahovák) pomocí ručního mechanizovaného nářadí a strojního zařízení (upínání nástrojů a obrobků, nastavení řezných podmínek), použijte racionální postupy s ohledem na druh použitého materiálu (kov, plast a popište bezpečnost práce

- zakružování a rovnání pod lisem na zadaném výrobku (profilový neželezný materiál), svařování a rovnání pomocí ohřevu na výrobku z oceli (hák)

- kontrolu rozměrů a tvaru zhotoveného výrobku, zdůvodněte volbu měřicí metody a měřidel (délkové rozměry, geometrické tvary, tolerance a jakost povrchu), naměřené hodnoty porovnejte s výkresovou dokumentací

- montáž jednotlivých součástí v celek (stahovák), kontrolu vzájemné polohy dílců (s použitím porovnávacích měřidel) a zkoušku funkčnosti výrobku

- uložení nástrojů a úklid pracoviště

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiálně technické zázemí: Učebna, pracovní stoly se svěráky, vrtačky, frézky,  soustruhy, lisy, rýsovací desky a pomůcky, svařovna odpovídající hygienickým a bezpečnostním normám

Podklady: Technická dokumentace zadaného výrobku, technická dokumentace sloupové vrtačky, plán oprav a údržby, pracovní list, strojnické tabulky, odpovídající normy

Pomůcky: Měřidla, měrky, rýsovací pomůcky (dle možnosti dílny – perfektor, nádrh), ruční rámová pila, vrtáky, sklíčidla, redukční pouzdra, vrtačky, závitová kruhová čelist, sady závitníků, vratidla, důlčík, kladiva, pilníky, frézka a soustruh, lisy, přímočará pila, nástroje a pomůcky k obrábění a tvarování, psací potřeby

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| 1. písemně | Návrh metody opravy (rekonstrukce) | 30 |
|  | Záznam o kontrole technického stavu, závadách a opravách stroje | 30 |
| 2. slovně | Výkresová dokumentace | 15 |
|  | Technologický postup výroby | 15 |
|  | Výběr nástrojů a volba postupu | 15 |
|  | Údaje ze servisních příruček | 15 |
| 3. prakticky | Zhotovení zadaného výrobku | 480 |
|  | Kontrola a měření výrobku | 15 |
|  | Uložení nástrojů, úklid pracoviště | 15 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 9, 5 – 10, 5 hod. | 630 min. |