# Konkrétní zadání

23-007-E Dělník ve strojírenské výrobě

Zadání pro účastníky ověřování

Montáž a demontáž strojního zařízení

Zhotovte výrobek dle výkresové dokumentace s označením UNIV 3-1. Vyrobte obrobek dle výkresové dokumentace s označením UNIV 3-2.

Prakticky:

- přečtěte ve výkresové dokumentaci s označením UNIV 3-1 potřebné hodnoty

- volte správný technologický postup výroby

- volte vhodné nástroje, nářadí a pomůcky a používejte je při práci

- volte vhodné mechanizované nářadí a využívejte je při práci

- připravte materiál v souladu s výkresovou dokumentací – stříhejte, pilujte, rovnejte

- volte vhodná základní měřidla

- proveďte měření a naměřené hodnoty doplňte do měřicího protokolu č. 1

- připravte materiál pro měkké pájení dle výkresové dokumentace UNIV3-1

- odmastěte svařované plochy

- pájejte v souladu s technologickými postupy

- při všech činnostech dodržujte zásady BOZP

Prakticky s vysvětlením:

- orýsujte obrobek dle výkresové dokumentace UNIV3-2

- zhotovte požadovanou operaci řezání dle zadání

- zhotovte požadovanou operaci pilování, rovnání, zakružování

- vyrovnejte obrobek UNIV3-2 po svaření pod hydraulickým lisem do požadovaného tvaru

- připravte obrobek UNIV3-2 pro ruční nanášení barvy dle zadání

- proveďte ruční nátěr daného dílce štětcem;

- připravte dílec UNIV3-2 ke tmelení

- proveďte operací tmelení

- vyberte vhodnou metodu a proveďte broušení dílce UNIV3-2

- při všech činnostech dodržujte zásady BP

Měřící protokol č. 1

| Jmenovitý rozměr na výkresu UNIV3-1-poz. 1 | Skutečný rozměr | Splnil Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| Délka 200 |  |  |
| Ohyb 200 |  |  |
| Ohyb 20 |  |  |
| R1 |  |  |
| 80 |  |  |
| 60-2x |  |  |
| R3 |  |  |
| 70 |  |  |

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Podklady nástroje, nářadí a prostory:

- technická dokumentace, výkresová dokumentace, odpovídající normy ČSN, Strojnické tabulky

- vhodné strojní zařízení (tabulové nůžky, ruční elektrická vrtačka, ohýbačka plechů, zkružovačka profilů, pásová pila, pracovní stůl se svěrákem, hydraulický rovnací lis, úhlová elektrická bruska)

- vhodné nástroje, nářadí a pomůcky (svinovací metr, posuvné měřítko, pilníky, sekáče, rýsovací jehla, důlčík, kladívko, ruční svěrky)

- vhodná odborná učebna, dílna

- manipulační prostředky a pomůcky, přípravky, stroje a zařízení

- pracovní oděv, osobní ochranné pomůcky (brýle, čepice, pracovní rukavice)

- základní měřidla (posuvka, mikrometr, úhelníky, kalibry, ČÚ, vodováhy…)

- psací potřeby

Materiál:

- pozinkovaný plech s=1mm -1x2m-6ks

- plech s=1mm-1x2m-6ks

- profil 30/30/2-6m-6ks

- el. pájedlo-1ks

- pájka-3kg

- pilový pás 2910x0,9x25-1ks

- brusné kotouče s=3mm, pr.125mm-16ks

- řezné kotouče s=2mm, pr.125mm-16ks

- smirkové kotouče, pr.125mm-8ks

- základní barva S2000/0110-9kg

- ředidlo S6000

- Tmel-6kg

- Štětce-8sad

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Test BOZP | 5 |
| Četba výkresové dokumentace UNIV3-1 | 15 |
| Stříhání podle výkresové dokumentace UNIV3-1 | 20 |
| Zhotovení výrobku UNIV3-1 | 65 |
| Měření | 20 |
| Pájení podle dokumentace UNIV3-1 | 40 |
| Orýsování podle obrobku UNIV3-2 | 20 |
| Řezání, pilování, rovnání, zakružování | 90 |
| Rovnání pod lisem | 20 |
| Barva | 25 |
| Tmel a broušení | 60 |
| Cekem hodin: | 390 minut |
| Doba trvání zkoušky: podle hodnotícího standardu 5,5 – 7,5 hodin |  |