Konkrétní zadání

23-012-E Strojní rytec

Zadání pro účastníky ověřování

Sestavte předlohu a vyrobte štítek podle zadání na

- CNC frézce

- pantografické frézce

Při práci dodržujte zásady BOZP a PO a používejte osobní ochranné pomůcky. Ústním vyjádřením svoji práci komentujte.

Praktická zkouška

- Sestavení předlohy a výroba štítku na CNC frézce

- Sestavte předlohu (šablonu) pro výrobu štítku na CNC frézce s pomocí grafického editoru (např. Malování). Ústní formou popište vámi zvolený postup práce.

Štítek bude zobrazovat orientační schéma ve vstupní části hotelu s těmito popisnými údaji: recepce, kanceláře, jídelna, bar, toalety, bazén, pokoje 1-20, výtah. Rozmístění jednotlivých částí provede sám žák. Štítek bude doplněn vhodnými grafickými symboly a znaky z příslušného grafického editoru, aby byl celkově přehledný, vyvážený a esteticky působivý.

Rozměry štítku jsou 150x200 mm. Materiál štítku - ocel nebo slitina neželezných kovů.

- Připravte CNC frézku pro rytí sestavené předlohy, vyberte vhodný nástroj pro rytí a upněte jej do CNC frézky, upevněte předlohu pro rytí do CNC frézky, upněte štítek (polotovar) do CNC stroje a seřiďte vzájemnou polohu mezi nástrojem, předlohou a štítkem. Ústní formou okomentujte výběr nástroje a vámi zvolený postup práce.

- Proveďte seřízení CNC frézky pro rytí předlohy, po zapnutí stroje obsluhujte stroj a kontrolujte výrobu štítku. Po ukončení výroby komplexně zkontrolujte správnost zhotovení štítku. Ústní formou okomentujte vámi zvolený postup práce a zásady kontroly výroby a zhotovení štítku.

- Proveďte úklid, kontrolu a ošetření pracoviště frézky, použitých nástrojů, pomůcek a obrobku (štítku). Naostřete pracovní rycí nástroj na brusce. Ústní formou okomentujte zásady ošetření a údržby použitého stroje, zásady ošetření a ostření nástrojů a vámi zvolený postup práce.

- Sestavení šablony a výroba štítku na pantografické frézce

- Sestavte šablonu pro výrobu štítku na pantografické frézce z hotových dílčích šablon. Ústní formou popište vámi zvolený postup práce.

Štítek bude zobrazovat základní údaje o soukromé firmě:  Firostav, a. s., Karlova 48, Kolín 2, telefon 457891352. Štítek bude doplněn jednoduchým logem firmy (viz hotová dílčí šablona), vhodným orámováním, případně dalšími ornamenty z hotových dílčích šablon.

Rozměry štítku jsou 150x200 mm. Materiál štítku - ocel nebo slitina neželezných kovů.

- Připravte pantografickou frézku pro rytí sestavené šablony, vyberte vhodný nástroj pro rytí a upněte jej do frézky, upevněte šablonu na stůl pantografické frézky, upněte štítek (polotovar) do upínacího zařízení na frézce a seřiďte vzájemnou polohu mezi nástrojem, šablonou a štítkem. Nastavte požadovaný poměr mezi rozměrem předlohy (šablony) a popisem na štítku. Ústní formou okomentujte volbu nástroje, způsoby upínání a vámi zvolený postup práce.

- Proveďte seřízení pantografické frézky pro rytí šablony, po zapnutí stroje obsluhujte stroj a kontrolujte výrobu štítku. Po ukončení výroby komplexně zkontrolujte správnost zhotovení štítku. Ústní formou okomentujte seřízení stroje, kontrolu výrobku a vámi zvolený postup práce.

- Proveďte úklid, kontrolu a ošetření pracoviště pantografické frézky, použitých nástrojů, pomůcek a obrobku (štítku), naostřete otupený rycí nástroj na strojní brusce. Dále proveďte promazání určených částí pantografické frézky. Ústní formou okomentujte zásady ošetření a údržby použitého stroje, zásady ošetření a ostření nástrojů a vámi zvolený postup práce.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- prostory a přísun energie odpovídající použitým strojům, bezpečnostním a hygienickým předpisům

- CNC frézka pro rytí včetně příslušenství dle zadání

- programové vybavení CNC frézky pro rytí

- pantografická frézka pro rytí včetně příslušenství dle zadání

- PC s instalovaným grafickým editorem (např. Malování)

- Flash disk nebo jiné paměťové médium (pro přenos předlohy z PC do CNC frézky), případně tiskárna.

- hotové dílčí šablony pro sestavení šablony pro práci na pantografické frézce

- polotovary – štítky pro následné rytí – o rozměrech 150 x 200 mm, materiál - ocel nebo slitiny neželezných kovů

- ruční nářadí a pomůcky potřebné k upínání nástrojů a štítků a k seřízení strojů

- upínací zařízení nebo přípravek pro upnutí šablony na frézku

- nástroje pro strojní rytí na CNC a pantografické frézce odpovídající zadaným úkolům a obráběným materiálům

- bruska k ostření nástrojů pro rytí včetně příslušenství

- mazací prostředek pro pantografickou frézku

- chladicí kapalina pro rytí na frézce

- čistící a úklidové prostředky

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Praktická zkouška | 300 |
| Sestavení grafické šablony na PC | 60 |
| Příprava výroby na CNC frézce | 20 |
| Výroba štítku na CNC frézce | 60 |
| Ošetření a údržba stroje a nástrojů | 30 |
| Sestavení mechanické šablony | 20 |
| Příprava výroby na pantografické frézce | 20 |
| Výroba štítku na pantografické frézce | 60 |
| Ošetření a údržba stroje a nástrojů | 30 |
| Ústní ověření | průběžně |
| Dodržování BOZP a PO | průběžně |
| Doba trvání zkoušky podle standardu: 5-6 hod. | 300 |