# Konkrétní zadání

23-013-E Brusič nožířských výrobků

Zadání pro účastníky ověřování

Ostření nožířských výrobků

Písemně:

- BOZP

  - popište základní ustanovení bezpečnosti práce a dodržujte tato pravidla bezpečnosti práce při ostření nástrojů a při práci na strojích

  - popište a správně používejte osobní ochranné pracovní pomůcky při obsluze brusek a při ostření nožířských výrobků

Prakticky:

- Pro ostření, úpravu a obtahování ostří zadaných nožířských výrobků zvolte vhodné druhy a tvary brusných nástrojů, jejich zrnitost, tvrdost a další potřebné vlastnosti.

- Ručně naostřete a obtáhněte ostří těchto nožířských výrobků:

  - kuchyňský nůž

    - univerzální

    - na steaky

  - nůž elektrikářský

  - sekyru štípací,

  - sekáček na maso ruční

- Vizuálně zkontrolujte provedené naostření nožů, sekery a sekáčku a proveďte funkční zkoušku.

- Ručně naostřete, obtáhněte ostří, upravte a seřiďte chod běžných kancelářských nůžek přihýbáním nožů, uvolněním či utažením středového spojení, seřízením jejich axiální vůle.

- Vizuálně zkontrolujte provedené naostření a zkontrolujte jejich funkčnost stříháním.

- Demontujte, ručně naostřete a obtáhněte ostří, po naostření sestavte, seřiďte axiální vůli a chod těchto nožířských výrobků:

  - krejčovské nůžky entlovací

  - zahradnické nůžky na trávu

- Vizuálně zkontrolujte provedené naostření nůžek a zkontrolujte jejich funkčnost stříháním.

- Rozeberte mlýnek na maso, stanovte součásti k ostření, naostřete je, vizuálně zkontrolujte provedené naostření nožů, složte mlýnek a zkontrolujte jeho funkčnost.

- Po ukončení práce proveďte ošetření a údržbu brusek - mazání, doplňování a výměna chladicích kapalin a opravy drobných závad.

- Proveďte údržbu nástrojů, nářadí a pomůcek, které jste použili při ručním ostření, seřízení chodu a drobných úpravách nožířských výrobků.

- Proveďte úklid a běžnou údržbu stroje, pomůcek a nástrojů.

- Průběžně kontrolujte dodržování zásad BOZP.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Nástroje, nářadí a prostory

# Stroje – kotoučová bruska nástrojová stojanová pro broušení za sucha a za mokra.

- Nástroje – brusné nástroje různého druhu, tvaru, zrnitosti a tvrdosti pro kotoučové brusky a pro ruční úpravy a obtahování ostří nožířských výrobků:

  - brusné kotouče na kov

  - ostřička nožů DICK kotoučová SM111

  - brusné kameny (48C 150/240 NQV, 99A 150/320 O6V, kombinované, držák brousicích kamenů),

  - obtahovací pilníky  - diamantové, keramické, ploché, kulaté

  - brousící pilníky  - ploché a kulaté

  - vodítko na broušení nožů

Ruční nářadí a pomůcky pro upínání nástrojů, seřizování strojů, demontáž, montáž a seřizování chodu nožířských výrobků: šroubováky, klíče ploché, kladiva, přípravky na broušení úhlů.

- Pomůcky - čisticí a konzervační prostředky - olej WD 40, čisticí hadry

- Prostory - dílenské prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

Materiál

- Nožířské výrobky - kuchyňský nůž univerzální, kuchařský nůž na steaky, nůž elektrikářský, sekyra štípací, sekáček na maso ruční, kancelářské nůžky na papír, krejčovské nůžky entlovací, zahradnické nůžky na trávu, mlýnek na maso.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Písemná část zkoušky – BOZP, OOPP | 20 |
| Volba nástrojů podle zadaných nožířských výrobků | 20 |
| Ruční ostření a obtahování nožířských výrobků | 100 |
| Ruční ostření a obtahování a seřízení kancelářských nůžek. Vizuální kontrola provedení a funkčnosti | 30 |
| Demontáž, ruční ostření, obtáhnutí, úprava a seřízení nůžek – entlovací, zahradnické. Vizuální kontrola provedení a kontrola funkčnosti stříháním | 60 |
| Rozebrání mlýnku na maso, ostření, vizuální kontrola provedení a funkčnosti | 50 |
| Ošetření a údržba brusek. Údržba použitých nástrojů a pomůcek | 20 |
| Celkem: | 300 |
| Doba trvání zkoušky: podle hodnotícího standardu 4- 6 hodin |  |