Konkrétní zadání

23-016-H Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření

Zadání pro účastníky ověřování

Dle výkresové dokumentace zhotovte tažník tažného nástroje a kalenou podložku.

Písemná zkouška

- Popište základní ustanovení bezpečnosti práce na kovoobráběcích strojích.

- Popište osobní a ochranné pracovní pomůcky při práci na kovoobráběcích strojích.

- Popište základní ustanovení bezpečnosti práce při ručním zpracování kovů a plastů.

- Vypočtěte z výkresu kalené podložky (č. v. 4-NPN-03) pro daná uložení a průměry mezní rozměry a určete druh uložení.

- Vypočtěte z výkresu upínací stopky (č. v. 4-NPN-01) úkos a kuželovitost.

Praktická zkouška

Výroba tažníku tažného nástroje

- Vypracujte technologický postup výroby tažníku č. v. 4-NPN-04, zvolte vhodné stroje, nástroje a pomůcky pro výrobu.

- Podle výkresové dokumentace zhotovte tažník nástroje č. v. 4-NPN-04, zpracujte měřící protokol a proveďte ošetření obráběcího stroje.

- Posuďte opotřebení či poškození nástroje a rozhodněte o způsobu renovace pomocí vícesložkových hmot.

- Orýsujte dvojrozměrnou součást a ručním způsobem ji vyrobte.

- Upněte nástroj a obrobek k elektroerozivnímu obrábění, nastavte technologické podmínky, proveďte korekci programu.

Výroba kalené podložky

- Navrhněte technologický postup výroby kalené podložky č. v. 4-NPN-03 střižného nástroje podle výkresové dokumentace.

- Podle výkresové dokumentace č. v. 4-NPN-03 zhotovte na obráběcích strojích podložku střižného nástroje, proveďte ošetření obráběcího stroje.

- Proveďte sestavení nástroje, kontrolu a zkoušku nástroje, sepište možné opotřebení nástroje a vypracujte měřící protokol nástroje.

- Orýsujte trojrozměrnou součást a vypracujte měřící protokol použitý při kontrole výrobku.

- Opravte opotřebené části nástrojů metodou aplikace tmelů popřípadě lepidel.

- Kontrolujte průběh elektroerozivního obrábění, proveďte kontrolu technického stavu stroje.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- ocel 19 436 pro výrobu tažníku tažného nástroje

- ocel 19 312 pro výrobu kalené podložky střižného nástroje

Pomůcky

- potřeby pro orýsování součásti

- osobní ochranné pomůcky používané na kovoobráběcích strojích

- strojnické tabulky

Technické výkresy

- tažník č. v. 4-NPN-04

- kalená podložka č. v. 4-NPN-03

- upínací stopka č. v. 4-NPN-01

Měřidla

- posuvné měřítko

- mikrometr

- základní měrky

- číselníkový úchylkoměr

- úhloměry, úhelníky, šablony

Stroje

- soustruh univerzální (univerzální sklíčidlo, pomůcky k upínání obrobků a nástrojů)

- bruska hrotová

- bruska rovinná

- frézka konzolová

- vrtačka sloupová

- stroj k elektroerozivnímu obrábění

- kalicí a žíhací pec

- rýsovací polohovací přístroj

Nástroje

- soustružnické nože dle výkresové dokumentace

- frézy dle výkresové dokumentace

- vrtáky

- výhrubníky

- výstružníky

- nástroje pro ruční zpracování kovů

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Písemná zkouška | 80 |
| BOZP při obrábění kovových materiálů a plastů | 20 |
| Výpočet uložení | 30 |
| Výpočet úkosu a kuželovitosti | 30 |
| Praktická zkouška - tažník | 680 |
| Zpracování technologického postupu tažníku č. v. 4-NPN-04, volba strojů, nástrojů a pomůcek | 40 |
| Zhotovení strojní součásti podle dokumentace č. v. 4-NPN-04, zpracování měřícího protokolu, ošetření obráběcího stroje | 400 |
| Orýsování dvojrozměrné součásti a výroba součásti | 60 |
| Posouzení opotřebení, poškození nástroje, způsob renovace pomocí vícesložkových hmot | 120 |
| Upnutí nástroje a obrobku, určení technologické základny, nastavení technologických podmínek, korekce programu | 60 |
| Praktická zkouška – kalená podložka | 680 |
| Zpracování technologického postupu výroby kalené podložky č. v. 4-NPN-03 | 30 |
| Zhotovení podložky podle výkresové dokumentace č. v. 4-NPN-03, ošetření obráběcího stroje | 400 |
| Sestavení, kontrola a zkouška nástroje. Opotřebení nástroje a vypracování měřícího protokolu | 120 |
| Orýsování trojrozměrné součásti, zpracování měřícího protokolu | 30 |
| Oprava opotřebené části nástrojů aplikací tmelů | 60 |
| Kontrola průběhu elektroerozivního obrábění, kontrola technického stavu stroje | 40 |
| Doba trvání celé zkoušky: podle standardu 22 - 30 hod. | 1440 minut (24 hod.) |