Konkrétní zadání

23-019-H Autolakýrník – finální povrchová úprava

Zadání pro účastníky ověřování

Teoretická zkouška (písemná)

- Zásady BOZP a PO v lakovně

- Popište možná rizika poškození zdraví při práci s chemickými látkami.

- Popište možná rizika poškození zdraví při manipulaci s karoseriemi.

- Popište možná rizika poškození zdraví při pobytu v prašném a hlučném prostředí.

- Vyjmenujte adekvátní ochranné pomůcky pro omezení rizik.

- Uveďte a vysvětlete předpisy BOZP v oblasti lakování vozidel.

- Orientace ve složení a základních vlastnostech nátěrových hmot

- Charakterizujte vlastnosti a použití jednotlivých druhů nátěrových hmot:

- plnič

- podkladový a vrchní lak

- tmel

- základová barva

- základový plnič

- vrchní lak BASE COAT

- bezbarvý krycí lak

- vrchní lak SOLID

- Vyjmenujte a popište základní metody a parametry testování nátěrových hmot.

- Popište skladby nátěrových systémů v automobilovém průmyslu a opravárenství, vysvětlete rozdíly.

- Popište skladby nátěrových systémů plastových dílů.

- Volba technologického postupu oprav nátěrových systémů

Popis kompletní opravy poškozeného dílu karoserie s použitím jednovrstvé technologie lakování:

- Popište kompletní a správný postup opravy/přípravy povrchu – včetně aplikace plniče.

- Popište kompletní a správný postup opravy od broušení plniče pro finální povrchovou úpravu (leštění).

- Z technického listu zjistěte tyto údaje:

- název standardního ředidla

- doba vytěkání rozpouštědel a ředidel u báze

- tloušťka vrstvy laku

- doporučená tryska u HVLP pistole u báze

- Definování poškození a vad nátěrových systémů, příčin jejich vzniku, prevence

- Popište, čím je způsobena vada laků, čím jí lze předcházet a jakým způsobem byste zjednali nápravu.

a) příčina

b) prevence

c) náprava

- Obsluha zařízení lakovny

- Popište obsluhu a údržbu systému pro výrobu a rozvod stlačeného vzduchu.

- Vyjmenujte druhy stříkacích pistolí a jejich použití.

- Určení správného odstínu a jeho namíchání, základy koloristiky

- Vysvětlete obecné zásady identifikace barevného odstínu.

- Vysvětlete zásady při míchání receptury.

- Vysvětlete zásady při dotónování.

- Vysvětlete, co jsou primární a sekundární barvy.

- Vysvětlete tři základní kritéria barevného odstínu.

- Test

- Zadání viz příloha č. 1.

Praktická zkouška

Finální povrchová úprava karosářského dílu tzv. spot-repair do rozstřiku

- Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně

- Popište a použijte osobní ochranné pracovní pomůcky.

- Vyjmenujte zásady požární ochrany a ověřte podmínky k jejich splnění na pracovišti.

- Vyjmenujte způsoby skladování a manipulace s nebezpečnými látkami a ověřte podmínky k jejich splnění na pracovišti.

- V pracovních činnostech dodržujte zásady BOZP, PO a nakládání s odpady.

- Hodnocení kvality podkladových vrstev části karoserie

- Popište rozsah poškození, kvalitu a vady technologických vrstev.

- Změřte tloušťku laku.

- Stanovte způsoby a prostředky pro očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrových systémů a zbytkových lepidel z opravovaného podkladu.

- Volba technologického postupu oprav nátěrových systémů

- Zvolte a popište postup finální úpravy daného karosářského dílu.

- Připravte daný díl karoserie pro finální spotovou opravu.

- Správně zvolte a použijte maskovací prostředky. Zvolený způsob zdůvodněte.

- Určení správného odstínu a jeho namíchání, základy koloristiky

- Určete barevný odstín s využitím kódu barvy na automobilu, colorboxu, případně spektrofotometru.

- Vyhledejte recepturu pomocí koloristického softwaru.

- Namíchejte stanovený barevný odstín pomocí míchací stolice a PC.

- Proveďte nástřik kontrolní karty.

- Ověřte shodu namíchaného odstínu s odstínem opravované části karoserie, případně vyberte jinou variantu.

- Aplikace lakovacích materiálů pomocí stříkacích pistolí. Obsluha zařízení lakovny

- Aplikace vrchních lakovacích materiálů pomocí stříkací pistole:

- Popište princip, nastavte a seřiďte pneumatickou stříkací pistoli pro aplikaci stanovené nátěrové hmoty.

- Proveďte drobnou (spotovou) opravu technikou do rozstřiku.

- Vyčistěte pneumatickou stříkací pistoli a uveďte zásady její údržby.

- Při aplikaci vrchních lakovacích materiálů využijte a popište zařízení lakovny.

- Proveďte zaleštění opravovaného místa.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- konstrukční části (díly) karoserie

- technická dokumentace, receptury a normy týkající se produktů použitých při zkoušce

- lakovací a pomocné materiály pro aplikaci všech vrstev laku, pro maskování vozidel, broušení a leštění

- osobní ochranné pomůcky (respirátor prachový P2, respirátor s aktivním uhlím A2, kombinéza, brýle, rukavice)

Vybavení autolakovny

- prostor pro realizaci teoretické části zkoušky

- samostatná přípravna (přípravné stání)

- lakovací a sušící kabina

- mobilní sušicí zařízení

- stabilní zařízení na výrobu, úpravu a rozvody tlakového vzduchu

- míchací zařízení včetně digitální váhy

- PC včetně software pro nalezení receptury odstínů barev

- stříkané vzorkovnice pro určení odstínu lakovaných povrchů všech typů osobních automobilů

- nářadí, nástroje a pomůcky (stříkací pistole, kelímky, měrky, brusky s odsáváním, vysavače, ruční nářadí na demontáž a montáž dílů karoserie)

- myčka stříkacích pistolí

- hydraulické manipulační a zdvihací zařízení (sloupový nebo nůžkový zvedák)

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška | 340 |
| Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně | 20 |
| Hodnocení kvality podkladových vrstev části karoserie | 20 |
| Volba technologického postupu oprav nátěrových systémů | 50 |
| Určení správného odstínu a jeho namíchání | 90 |
| Aplikace vrchních lakovacích materiál, obsluha lakovny | 160 |
| Dodržování zásad BOZP a PO při práci | Kontrola průběžně |
| Základní obsluha zařízení lakovny | Kontrola průběžně |
| Nakládání s nebezpečnými odpady | Kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 6 - 8 hod. | 430 |