Konkrétní zadání

23-019-H Autolakýrník – finální povrchová úprava

Zadání pro účastníky ověřování

Teoretická zkouška (písemná)

- Zásady BOZP a PO v lakovně

- Popište možná rizika poškození zdraví při práci s chemickými látkami.

- Popište možná rizika poškození zdraví při manipulaci s karoseriemi.

- Popište možná rizika poškození zdraví při pobytu v prašném a hlučném prostředí.

- Vyjmenujte adekvátní ochranné pomůcky pro omezení rizik.

- Uveďte a vysvětlete předpisy BOZP v oblasti lakování vozidel.

- Orientace ve složení a základních vlastnostech nátěrových hmot

- Charakterizujte vlastnosti a použití jednotlivých druhů nátěrových hmot:

- plnič

- podkladový a vrchní lak

- tmel

- základová barva

- základový plnič

- vrchní lak BASE COAT

- bezbarvý krycí lak

- vrchní lak SOLID

- Vyjmenujte a popište základní metody a parametry testování nátěrových hmot.

- Popište skladby nátěrových systémů v automobilovém průmyslu a opravárenství, vysvětlete rozdíly.

- Popište skladby nátěrových systémů plastových dílů.

- Volba technologického postupu oprav nátěrových systémů

Popis kompletní opravy poškozeného dílu karoserie s použitím jednovrstvé technologie lakování:

- Popište kompletní a správný postup opravy/přípravy povrchu – včetně aplikace plniče.

- Popište kompletní a správný postup opravy od broušení plniče pro finální povrchovou úpravu (leštění).

- Z technického listu zjistěte tyto údaje:

- název standardního ředidla

- doba vytěkání rozpouštědel a ředidel u báze

- tloušťka vrstvy laku

- doporučená tryska u HVLP pistole u báze

- Definování poškození a vad nátěrových systémů, příčin jejich vzniku, prevence

- Popište, čím je způsobena vada laků, čím jí lze předcházet a jakým způsobem byste zjednali nápravu.

a) příčina

b) prevence

c) náprava

- Obsluha zařízení lakovny

- Popište obsluhu a údržbu systému pro výrobu a rozvod stlačeného vzduchu.

- Vyjmenujte druhy stříkacích pistolí a jejich použití.

- Určení správného odstínu a jeho namíchání, základy koloristiky

- Vysvětlete obecné zásady identifikace barevného odstínu.

- Vysvětlete zásady při míchání receptury.

- Vysvětlete zásady při dotónování.

- Vysvětlete, co jsou primární a sekundární barvy.

- Vysvětlete tři základní kritéria barevného odstínu.

- Test

- Zadání viz příloha č. 1.

Praktická zkouška

Finální povrchová úprava karosářského dílu tzv. spot-repair do rozstřiku

- Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně

- Popište a použijte osobní ochranné pracovní pomůcky.

- Vyjmenujte zásady požární ochrany a ověřte podmínky k jejich splnění na pracovišti.

- Vyjmenujte způsoby skladování a manipulace s nebezpečnými látkami a ověřte podmínky k jejich splnění na pracovišti.

- V pracovních činnostech dodržujte zásady BOZP, PO a nakládání s odpady.

- Hodnocení kvality podkladových vrstev části karoserie

- Popište rozsah poškození, kvalitu a vady technologických vrstev.

- Změřte tloušťku laku.

- Stanovte způsoby a prostředky pro očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrových systémů a zbytkových lepidel z opravovaného podkladu.

- Volba technologického postupu oprav nátěrových systémů

- Zvolte a popište postup finální úpravy daného karosářského dílu.

- Připravte daný díl karoserie pro finální spotovou opravu.

- Správně zvolte a použijte maskovací prostředky. Zvolený způsob zdůvodněte.

- Určení správného odstínu a jeho namíchání, základy koloristiky

- Určete barevný odstín s využitím kódu barvy na automobilu, colorboxu, případně spektrofotometru.

- Vyhledejte recepturu pomocí koloristického softwaru.

- Namíchejte stanovený barevný odstín pomocí míchací stolice a PC.

- Proveďte nástřik kontrolní karty.

- Ověřte shodu namíchaného odstínu s odstínem opravované části karoserie, případně vyberte jinou variantu.

- Aplikace lakovacích materiálů pomocí stříkacích pistolí. Obsluha zařízení lakovny

- Aplikace vrchních lakovacích materiálů pomocí stříkací pistole:

- Popište princip, nastavte a seřiďte pneumatickou stříkací pistoli pro aplikaci stanovené nátěrové hmoty.

- Proveďte drobnou (spotovou) opravu technikou do rozstřiku.

- Vyčistěte pneumatickou stříkací pistoli a uveďte zásady její údržby.

- Při aplikaci vrchních lakovacích materiálů využijte a popište zařízení lakovny.

- Proveďte zaleštění opravovaného místa.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- konstrukční části (díly) karoserie

- technická dokumentace, receptury a normy týkající se produktů použitých při zkoušce

- lakovací a pomocné materiály pro aplikaci všech vrstev laku, pro maskování vozidel, broušení a leštění

- osobní ochranné pomůcky (respirátor prachový P2, respirátor s aktivním uhlím A2, kombinéza, brýle, rukavice)

Vybavení autolakovny

- prostor pro realizaci teoretické části zkoušky

- samostatná přípravna (přípravné stání)

- lakovací a sušící kabina

- mobilní sušicí zařízení

- stabilní zařízení na výrobu, úpravu a rozvody tlakového vzduchu

- míchací zařízení včetně digitální váhy

- PC včetně software pro nalezení receptury odstínů barev

- stříkané vzorkovnice pro určení odstínu lakovaných povrchů všech typů osobních automobilů

- nářadí, nástroje a pomůcky (stříkací pistole, kelímky, měrky, brusky s odsáváním, vysavače, ruční nářadí na demontáž a montáž dílů karoserie)

- myčka stříkacích pistolí

- hydraulické manipulační a zdvihací zařízení (sloupový nebo nůžkový zvedák)

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška | 340 |
| Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně | 20 |
| Hodnocení kvality podkladových vrstev části karoserie | 20 |
| Volba technologického postupu oprav nátěrových systémů | 50 |
| Určení správného odstínu a jeho namíchání | 90 |
| Aplikace vrchních lakovacích materiál, obsluha lakovny | 160 |
| Dodržování zásad BOZP a PO při práci | Kontrola průběžně |
| Základní obsluha zařízení lakovny | Kontrola průběžně |
| Nakládání s nebezpečnými odpady | Kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 6 - 8 hod. | 430 |

Příloha 1– Test do teoretické písemné zkoušky - zadání

TEST

Autolakýrník - finální povrchová úprava ( 23-019-H)

1.Koloristika je definována jako:

- zahrnuje pouze identifikaci barevných odstínů ze štítků automobilů

- vypuzování vhodně upravené NH ze stříkacího zařízení ve formě drobných kapiček, které se na povrchu předmětu slévají v souvislý N film

- nauka o barevných vjemech založená na vlastnostech zraku a okolních podmínkách

- je technika nanášení barev

2.Co se hodnotí mřížkovou metodou?

- tvrdost produktu

- pružnost produktu

- viskozita produktu

- přilnavost produktu

3. Kolik procent tužidla se přidává do polyesterových tmelů?

a)   1% - 3%

b)   6% - 10%

c)   10% - 20%

d)   20% - 30%

4. Jak lze změřit tloušťku vrstvy hotového nátěru?

- Fordovým kalíškem

- tříbodovým dotykovým indikátorem, elektromagnetickým přístrojem, hřebenem a excentrickým kolečkem

- spektrometrem

- kyvadlovým přístrojem

5.Jako prevence proti tvoření „pomerančové kůry“ na povrchu a tvoření bublinek rozpouštědla použijeme:

- rychlé tužidlo

- pomalé ředidlo i tužidlo

- pomalé tužidlo a rychlé ředidlo

- pomalé tužidlo

6.Co způsobuje vadu laku, která se projevuje tvorbou bublinek a puchýřků?

- ředidlo, které zůstalo uzavřeno pod částečně, povrchově nebo úplně vysušenou vrstvou nátěrové hmoty

- proces srážení určitých barevných komponentů

- vzduch, který zůstal uzavřen ve vrstvě barvy v průběhu aplikace

- vzduch, který zůstav uzavřen v barvě během nesprávné přípravy

7.Jakým způsobem můžeme posoudit a vyhodnotit tvrdost laku?

- test vrypem pomocí nehtu

- test vrypem pomocí tužky

- test vrypem pomocí nože

- test vrypem pomocí střepu

8.Která z uvedených kombinací obsahuje tři základní barvy?

- žlutá – červená - zelená

- žlutá – červená – modrá

- červená – černá – bílá

- modrá – žlutá – zelená

9. Co jsou to pigmenty?

a)    práškové látky rozpustné ve vodě a rozpouštědlech, mají barvící a krycí schopnost

b)    pevné látky nerozpustné v ředidlech, zaručují laku průhlednost

c)    práškové látky nerozpustné v pojivu ani v rozpouštědlech, mají barvící a krycí schopnosti

d)    tekuté látky, které vytváří nátěrový film

10. Jak se jmenuje přístroj, který dokáže určit barevný odstín?

a)    mikrometr

b)    barometr

c)    barvometr

d)    spektrofotometr

11.Co je hlavním problémem při lakování plastů?

- drsný povrch

- velký povrch

- zbytky separátorů

- malé statické nabití

12.Které jsou 3 základní etapy zkoušení a hodnocení nátěrových hmot?

- vady v tekutém stavu, při nanášení, ihned po nanesení, po delší době

- hodnocení vlastností tužidel, ředidel a matovadel

- hodnocení vlastností NH před nanášením, hodnocení tvorby N filmu, zkoušení funkčních vlastností hotového N

- vady optické, technologické, vizuální

13.Proč musí být holé kovové podklady a probrusy základovány?

- základování zlepšuje elasticitu struktury laku

- základování zabraňuje zmatnění laků

- základování se stará o lepší kryvost finálních laků

- základování slouží jako ochrana proti korozi a  k zajištění přilnavosti

14.Jak vznikají sekundární barvy (II. Stupně)?

- smícháním všech barev

- smícháním černé a bílé

- sekundární barvy se nedají namíchat

- smícháním primárních (základních) barev

15. Jakou hrubostí brusného papíru brousíme excentrickou bruskou plnič za sucha?

a)    80 – 180

b)   220 – 240

c)   320 – 500

d)   600 – 800

16.Co způsobuje ztrátu přilnavosti vrstvy barevného laku?

- použití nevhodného nebo málo kvalitního čističe

- nevyhovující teplota substrátu při aplikaci

- aplikace příliš silných vrstev

- všechny výše uvedené příčiny

17.Jaké ředidlo by mělo být používáno pro přípravu směsi v případě aplikace při vysoké teplotě v dílně?

- pomalé

- standardní

- rychlé

- doba pro odvětrání ředidla nemá v tomto případě žádný význam

18.Jak se připravuje plast pro dobré přilnutí nátěru?

- obrousit brusným papírem

- zdrsnit pískováním a nanést přilnavostní základ na plasty

- odstranit separátory, temperovat a nanést přilnavostní základ

- vylouhovat vhodným roztokem čpavku

19. Co se měří pomocí průtokového pohárku?

a)   kvalita naředění

b)   tvrdost produktu

c)   viskozita produktu

d)   odolnost produktu proti oděru

20. V opravárenství řadíme nátěrové hmoty podle technologického sledu takto:

- Tmel, základ, podkladový a vrchní lak, plnič

- Základ, tmel, plnič, podkladový a vrchní lak

- Podkladový a vrchní lak, plnič, základ, tmel

- Plnič, tmel, základ, podkladový a vrchní lak

Příloha 2– Test do teoretické písemné zkoušky - řešení

TEST

Autolakýrník - finální povrchová úprava ( 23-019-H)

1.Koloristika je definována jako:

- zahrnuje pouze identifikaci barevných odstínů ze štítků automobilů

- vypuzování vhodně upravené NH ze stříkacího zařízení ve formě drobných kapiček, které se na povrchu předmětu slévají v souvislý N film

- nauka o barevných vjemech založená na vlastnostech zraku a okolních podmínkách

- je technika nanášení barev

2.Co se hodnotí mřížkovou metodou?

- tvrdost produktu

- pružnost produktu

- viskozita produktu

- přilnavost produktu

3. Kolik procent tužidla se přidává do polyesterových tmelů?

a)   1% - 3%

b)   6% - 10%

c)   10% - 20%

d)   20% - 30%

4. Jak lze změřit tloušťku vrstvy hotového nátěru?

- Fordovým kalíškem

- tříbodovým dotykovým indikátorem, elektromagnetickým přístrojem, hřebenem a excentrickým kolečkem

- spektrometrem

- kyvadlovým přístrojem

5.Jako prevence proti tvoření „pomerančové kůry“ na povrchu a tvoření bublinek rozpouštědla použijeme:

- rychlé tužidlo

- pomalé ředidlo i tužidlo

- pomalé tužidlo a rychlé ředidlo

- pomalé tužidlo

6.Co způsobuje vadu laku, která se projevuje tvorbou bublinek a puchýřků?

- ředidlo, které zůstalo uzavřeno pod částečně, povrchově nebo úplně vysušenou vrstvou nátěrové hmoty

- proces srážení určitých barevných komponentů

- vzduch, který zůstal uzavřen ve vrstvě barvy v průběhu aplikace

- vzduch, který zůstav uzavřen v barvě během nesprávné přípravy

7.Jakým způsobem můžeme posoudit a vyhodnotit tvrdost laku?

- test vrypem pomocí nehtu

- test vrypem pomocí tužky

- test vrypem pomocí nože

- test vrypem pomocí střepu

8.Která z uvedených kombinací obsahuje tři základní barvy?

- žlutá – červená - zelená

- žlutá – červená – modrá

- červená – černá – bílá

- modrá – žlutá – zelená

9. Co jsou to pigmenty?

a)    práškové látky rozpustné ve vodě a rozpouštědlech, mají barvící a krycí schopnost

b)    pevné látky nerozpustné v ředidlech, zaručují laku průhlednost

c)    práškové látky nerozpustné v pojivu ani v rozpouštědlech, mají barvící a krycí schopnosti

d)    tekuté látky, které vytváří nátěrový film

10. Jak se jmenuje přístroj, který dokáže určit barevný odstín?

a)    mikrometr

b)    barometr

c)    barvometr

d)    spektrofotometr

11.Co je hlavním problémem při lakování plastů?

- drsný povrch

- velký povrch

- zbytky separátorů

- malé statické nabití

12.Které jsou 3 základní etapy zkoušení a hodnocení nátěrových hmot?

- vady v tekutém stavu, při nanášení, ihned po nanesení, po delší době

- hodnocení vlastností tužidel, ředidel a matovadel

- hodnocení vlastností NH před nanášením, hodnocení tvorby N filmu, zkoušení funkčních vlastností hotového N

- vady optické, technologické, vizuální

13.Proč musí být holé kovové podklady a probrusy základovány?

- základování zlepšuje elasticitu struktury laku

- základování zabraňuje zmatnění laků

- základování se stará o lepší kryvost finálních laků

- základování slouží jako ochrana proti korozi a  k zajištění přilnavosti

14.Jak vznikají sekundární barvy (II. Stupně)?

- smícháním všech barev

- smícháním černé a bílé

- sekundární barvy se nedají namíchat

- smícháním primárních (základních) barev

15. Jakou hrubostí brusného papíru brousíme excentrickou bruskou plnič za sucha?

a)    80 – 180

b)   220 – 240

c)   320 – 500

d)   600 – 800

16.Co způsobuje ztrátu přilnavosti vrstvy barevného laku?

- použití nevhodného nebo málo kvalitního čističe

- nevyhovující teplota substrátu při aplikaci

- aplikace příliš silných vrstev

- všechny výše uvedené příčiny

17.Jaké ředidlo by mělo být používáno pro přípravu směsi v případě aplikace při vysoké teplotě v dílně?

- pomalé

- standardní

- rychlé

- doba pro odvětrání ředidla nemá v tomto případě žádný význam

18.Jak se připravuje plast pro dobré přilnutí nátěru?

- obrousit brusným papírem

- zdrsnit pískováním a nanést přilnavostní základ na plasty

- odstranit separátory, temperovat a nanést přilnavostní základ

- vylouhovat vhodným roztokem čpavku

19. Co se měří pomocí průtokového pohárku?

a)   kvalita naředění

b)   tvrdost produktu

c)   viskozita produktu

d)   odolnost produktu proti oděru

20. V opravárenství řadíme nátěrové hmoty podle technologického sledu takto:

- Tmel, základ, podkladový a vrchní lak, plnič

- Základ, tmel, plnič, podkladový a vrchní lak

- Podkladový a vrchní lak, plnič, základ, tmel

- Plnič, tmel, základ, podkladový a vrchní lak