# Konkrétní zadání

23-022-H Soustružení kovových materiálů

Zadání pro účastníky ověřování

Výroba strojní součásti - příruby

Písemně:

- BOZP:

  - proveďte vstupní test znalostí BOZP

  - předveďte a popište použití osobních ochranných pracovních pomůcek

- Vytvořte dle předložené součástky skicu a okótuje ji dle ČSN.

- Na základě předloženého výkresu (trn) určete materiál, měřítka a údaje potřebné pro výrobu součásti (drsnost povrchu, tepelné nebo chemicko-tepelné zpracování).

- Vypracujte technologický postup pro zadanou součást z výkresu (příruba).

- Určete na základě vypracovaného technologického postupu stroje, nástroje, měřidla, pomůcky a pomocné hmoty.

Prakticky:

- Na vybraném noži popište základní části nástroje, jeho geometrii, zvolte materiál brousícího kotouče pro RO a SK a vybruste utvařeč třísky.

- Zvolte řezné podmínky, upnutí polotovaru a nástrojů pro vytvořený technologický postup.

- Zhotovte strojní součásti dle již používané technické dokumentace.

- Zkontrolujte součásti pomocí vhodně zvolených měřidel.

- Předveďte upnutí nerotační součásti na lícní desku s určením vhodné technologické základny.

- Jako nerotační součást může být použita deska ve tvaru kvádru (např. 150x50x30 mm) s otvorem.

- Zaznamenejte a proveďte vyhodnocení naměřených hodnot.

- Proveďte úklid a běžnou údržbu stroje, pomůcek a nástrojů.

- Průběžně kontrolujte dodržování zásad BOZP a kontrolujte přesnost výroby.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Nástroje, nářadí a prostory

# Stroje – soustruh univerzální, univerzální tří nebo čtyřčelisťové sklíčidlo, lícní deska k upínání nerotačních součástí, pomůcky k upínání obrobků a nástrojů

# Nástroje – středicí vrták, vrtáky dle výkresu, nože – dle výkresové dokumentace (soustružnický nůž ubírací ohnutý pravý, soustružnický nůž pravý ubírací stranový, soustružnický nůž vnitřní ubírací – volí si každý soustružník sám dle zkušenosti a praxe – u trnu je těžko specifikovat – každý může použít jiné nože – základní výše popsané nože s výjimkou vnitřního pravděpodobně použije také

- Pakliže se bude u příruby vrtat, tak vrtačka sloupová, příslušné vrtáky a pro výrobu drážky pro pero, také svislá obrážečka a příslušný nástroj (lze nouzově vyrobit také na soustruhu). U trnu by v případě kompletního zadání byla potřebná také hrotová bruska nakulato.

- Prostory – soustružnická dílna, dílna kovoobrábění

Materiál

- kulatina (např. materiál 11 500, 11 600)		φ 90 mm;	délka 80 - 100 mm

- kvádr 	(např. materiál 11 373, 11 423)				150x50x30 mm

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická část zkoušky | 30 |
| BOZP | 30 |
| Vytvoření skici, okótování, vyplnění popisového pole | příruba – do 60 |
| Orientace v technické dokumentaci, normách | 30 |
| Volba řezných podmínek, upnutí polotovarů a nástrojů | u příruby 30 – 50 |
| Vybroušení utvařeče třísky (popis nástrojů, jejich geometrie, volba brousících kotoučů ad.) | 30 |
| Zhotovení strojní součásti podle dokumentace, kontrola součásti | 15 |
| Upnutí nerotační součásti, určení vhodné technologické základny | příruba – 240 s přípravou strojů 360 |
| Úklid a údržba strojů a zařízení | 40 |
| Celkem hodin: | 675 |
| Doba trvání zkoušky: podle hodnotícího standardu 8 - 12 hodin |  |