Konkrétní zadání

23-025-H Vrtání kovových materiálů

Zadání pro účastníky ověřování

- Podle základních bezpečnostních předpisů a norem ochrany zdraví při obrábění popište zásady bezpečné práce při obrábění.

- Předveďte použití ochranných pomůcek a zásad bezpečnosti práce při vrtání.

- Podle přiložených předmětů (5 kusů) vyhledejte v tabulkách jejich normalizované části a následně je popište.

- Dle předlohy nakreslete jednoduchý náčrt výkresu s okótováním podle zvoleného technologického postupu výroby součásti a k němu doplňte popisové pole.

- Podle přiloženého výkresu zvolte optimální technologický postup, nástroje nutné k upnutí a  výrobě. K nástrojům vypočítejte optimální řezné rychlosti a přiřaďte pomocné hmoty.

- K přiloženému výkresu zvolte vhodné měřicí metody a postupy měření. V návaznosti k nim navrhněte měřidla nutná k výrobě součásti. Na základě měření vyhodnoťte dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy dle výkresu.

- U jednotlivých použitých nástrojů k výrobě součásti předveďte možnosti upnutí do obráběcího stroje.

- Obráběný materiál upněte na upínací stůl stroje s použitím prizmatického svěráku a upínky, popřípadě technologické podložky. Předveďte další možnosti upínání (dělící přístroj, otočný stůl).

- K předem zvolenému postupu zvolte vhodný stroj a součást vyrobte v daných požadavcích dle výkresové dokumentace.

- Dle zásad bezpečnosti práce proveďte kontrolu pracoviště a stroje. Předveďte, jak se provádí jednoduchá údržba stroje.

- Popište, zda jsou nástroje připraveny pro práci, pokud ne, definujte jejich vady a navrhněte řešení.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- Vrtařské pracoviště odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům.

- Zákoník bezpečnosti práce, ochranné pracovní pomůcky, soubor otázek k BOZP.

- Strojnické tabulky, normy, normativy, 5ks součástí.

- Výkres, kalkulačka, rýsovací potřeby, záznamový arch.

- Vhodná měřidla (posuvná měřítka a mikrometrická měřidla daného rozsahu, mezní kalibry).

- Nástroje dle výkresu/stanoveného postupu.

- Stroj včetně příslušenství.

- Materiál na výrobu/polotovar.

- Návod k údržbě.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| BOZP | 30 |
| Zásady bezpečnosti a použití OP | 10 |
| Vyhledávání v tabulkách a popis | 20 |
| Nákres náčrtu výkresu | 60 |
| Volba technologického postupu včetně parametrů nástrojů | 60 |
| Volba měřicích metod, vyhodnocení úchylek tvaru a polohy | 30 |
| Demonstrace možností upnutí zvolených nástrojů | 10 |
| Demonstrace použití prizmatického svěráku a upínky | 30 |
| Volba stroje a výroba zadané součásti | 180 |
| Kontrola pracoviště dle BOZP a jednoduchá údržba stroje | 30 |
| Kontrola připravenosti nástrojů, možných vad a návrh jejich odstranění | 20 |
| Doba trvání celé zkoušky: podle standardu 8 - 12 hod. | 480 |