Konkrétní zadání

23-030-H Mechanik optických přístrojů

Zadání pro účastníky ověřování

V časovém limitu 10 hodin podle přiložené dokumentace sestavte, opravte 
a seřiďte klasický fokometr. Popište a prakticky předveďte následující úkoly.

- Dodržování BOZP, PO a zásad ochrany životního prostředí

- Popište pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, hygieny a zásad ochrany životního prostředí při výrobě, opravách a seřizování optických přístrojů.

- Popište a předveďte použití osobních ochranných pracovních pomůcek při výrobě, opravách a seřizování optických přístrojů.

- Popište zásady práce s nebezpečnými látkami při výrobě, opravách a seřizování optických přístrojů.

- Připravte a zkontrolujte pracoviště, nářadí a pomůcky.

- Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení

- Vyhledejte ze schémat informace o součástech a prvcích užívaných v obvodových schématech klasického fokometru.

- Vyhledejte ze schémat informace o  elektrických a elektronických obvodech používaných v optických přístrojích a o jejich napájení.

- Vyhledejte charakteristické parametry součástek používaných v optických přístrojích v normách, dílenských tabulkách a katalozích elektrických a elektronických prvků a součástek.

- Orientace v normách a technických podkladech v oblasti optických přístrojů

- Vyčtěte z technické dokumentace optických přístrojů, z jakých součástí jsou složeny, určete jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru, způsob sestavení.

- Zvolte technologické postupy výroby optických přístrojů a jejich součástí, vyčtěte z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení.

- Vyčtěte ze servisní dokumentace fokometru údaje potřebné pro jejich údržbu, opravy, seřízení.

- Vyčtěte z norem a strojnických tabulek informace o součástech fokometru, o číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění.

- Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže, oprav a seřizování optických přístrojů

- Zvolte podle technologického předpisu nebo servisní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických operací při výrobě, opravách a seřizování fokometru.

- Zvolte podle technologického předpisu nebo jiného dokumentu postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě (úpravě), sestavení, seřízení či opravě fokometru a jeho součástí.

- Zvolte samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení potřebné k uskutečnění vybrané technologické operace při výrobě (úpravě), sestavení, seřízení a opravě fokometru a jeho součástí.

- Zvolte samostatně technologické podmínky pro uskutečnění vybrané pracovní operace při výrobě (úpravě), sestavení, seřízení a opravě fokometru a jeho součástí.

- Kontrola a provádění funkčních zkoušek optických přístrojů

- Zvolte způsob ověření fokometru a jeho podmínek.

- Proveďte zkoušku funkcí fokometru.

- Vyhodnoťte výsledky zkoušky funkcí fokometru.

- Navrhněte případnou úpravu či seřízení fokometru podle výsledků provedené funkční zkoušky.

- Měření a kontrola přesnosti a parametrů dílů a výrobků z oblasti přesné mechaniky včetně elektrických veličin

- Zvolte měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole vybraných délkových rozměrů součástí fokometru.

- Zvolte měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole geometrického tvaru a vzájemné polohy součástí fokometru.

- Zvolte měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole elektrických či elektronických dílů a součástí fokometru.

- Změřte vybrané délkové rozměry součástí fokometru pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji.

- Změřte (zkontrolujte) parametry elektrických či elektronických součástí fokometru.

- Změřte a zkontrolujte geometrický tvar a vzájemnou polohu součástí fokometru měřidly a měřicími přístroji.

- Změřte měřicími přístroji základní elektrické veličiny fokometru a výsledek měření porovnejte s údaji předepsanými v jeho servisní dokumentaci.

- Zkontrolujte měřením základní parametry elektronické součástky fokometru a porovnejte je s katalogovými hodnotami či s údaji servisní dokumentace.

- Diagnostikování závad optických přístrojů

- Přezkoušejte fokometr a jeho části, zjistěte jejich závady v mechanické, elektrické či elektronické části a určete jejich možnou příčinu.

- Rozhodněte o způsobu opravy nefunkčního, špatně fungujícího nebo poškozeného fokometru.

- Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

- Ručním obráběním zhotovte podle technické dokumentace vybranou součást fokometru.

- Dodržte předepsané rozměry, hloubku a polohu při vrtání otvorů v součástce.

- Používejte racionálně nástroje, pomůcky a nářadí při ručním obrábění.

- Při ručním obrábění dodržujte pravidla BOZP.

- Slícovávání částí strojů, zařízení a konstrukcí

- Proveďte slícování přítlačných kolíků pro fixaci čočky.

- Proveďte nastavení opěrného kroužku a přítlačných kolíků do žádoucí polohy.

- Zajistěte polohu objektivu a okuláru svrtáním, sešroubováním, skolíkováním.

- Dodržujte BOZP.

- Úprava kovových součástí nanášením kovových a nekovových povlaků a jednoduchým tepelným zpracováním

- Stanovte způsob tepelné úpravy součásti a proveďte tepelnou úpravu součásti kalením, žíháním a popouštěním.

- Upravte součást nanesením povlaku černěním.

- Proveďte kontrolu úpravy povrchu a tepelného zpracování součástí.

- Sestavování, montáž a oživování optických přístrojů

- Sestavte jednotlivé části okuláru.

- Nastavte vzájemnou polohu objektivu a okuláru a tuto zajistěte.

- Zapojte světelný zdroj fokometru.

- Proveďte bezchybné oživení fokometru po zkompletování a nastavení požadovaných funkcí.

- Spojování součástí pájením

- Připravte součásti k pájení.

- Dle výkresové dokumentace proveďte spájení pomůcky pro odkládání brýlí.

- Proveďte spájení součásti stříbrem.

- Při pájení dodržujte BOZP a volte správná tavidla.

- Slepování optických dílů

- Připravte díly k lepení.

- Proveďte slepení součásti a zabezpečte nežádoucí vzájemné posunutí součástí do doby pevného spojení.

- Při lepení dodržujte BOZP a hygienu práce.

- Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů, zařízení a elektronických prvků

- Vyměňte světelný zdroj fokometru.

- Proveďte opravu elektrických prvků světelného zdroje fokometru.

- Seřizování, justáž a opravy optických přístrojů

- Demontujte části fokometru.

- Posuďte a rozhodněte o způsobu opravy poškozených součástí fokometru.

- Proveďte opravu (výměnu) opotřebené čí poškozené součásti fokometru.

- Sestavte a seřiďte prvky fokometru.

- Úprava náhradních dílů přístrojů a zařízení a výrobků přesné mechaniky strojním obráběním na vrtačkách, soustruzích či frézkách

- Proveďte nastavení řezných podmínek na obráběcích strojích, zvolte správné nástroje.

- Dle výkresové dokumentace vyrobte jednoduchou součástku (soustružení, frázování, vrtání, broušení).

- Při obrábění dodržujte BOZP a hygienu práce.

- Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky

- Předveďte prakticky způsoby ukládání nástrojů, nářadí při montážních pracích.

- Proveďte úpravu a opravu šroubováků a dalšího nářadí, měřidel a pomůcek pro opravy a úpravy při montáži a seřizování optických přístrojů.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- pracoviště montáže /stůl, svěrák/

- náhradní optické součásti

- náhradní elektrické a elektronické součástky

- multimetr

- ofukovací balonek

- tampony

- čistící kapaliny

- štětec

- pájka

- borax

- šroubky

- matičky.

- křížová pinzeta

- jemné pilníky

- univerzální montážní mechanické nářadí

- speciální montážní svěrky a pomůcky

- mikrovrtačka

- elektrotechnické pájedlo

- kyslíkovodíková souprava

- soustruh, frézka, vrtačka, bruska /nářadí/

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí při práci | 15 |
| Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení | 15 |
| Orientace v normách a v technických podkladech v oblasti optických přístrojů | 15 |
| Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže, oprav a seřizování optických přístrojů | 15 |
| Kontrola a provádění funkčních zkoušek optických přístrojů | 15 |
| Měření a kontrola přesnosti a parametrů dílů a výrobků z oblasti přesné mechaniky včetně elektrických veličin | 30 |
| Diagnostikování závad optických přístrojů | 15 |
| Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním | 60 |
| Slícovávání částí strojů, zařízení a konstrukcí | 45 |
| Úprava kovových součástí nanášením kovových a nekovových povlaků a jednoduchým tepelným zpracováním | 30 |
| Sestavování, montáž a oživování optických přístrojů | 45 |
| Spojování součástí pájením | 60 |
| Slepování optických dílů | 15 |
| Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení včetně výměn elektronických prvků | 15 |
| Seřizování, justáž a opravy optických přístrojů | 100 |
| Úprava náhradních dílů přístrojů a zařízení a výrobků přesné mechaniky strojním obráběním na vrtačkách, soustruzích či frézkách | 60 |
| Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky | 30 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 8-10 hod. | 580 |