Konkrétní zadání

23-032-H Mechanik přístrojů a strojů

Zadání pro účastníky ověřování

Teoretická zkouška (písemná)

- Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

- Vypracujte test  uvedený v příloze  č. 1.

- Volba postupu práce, nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, seřízení a oprav přístrojů a zařízení jemné mechaniky

- Podle předloženého technologického předpisu  nebo servisní dokumentace zapište  do přiloženého tiskopisu  (viz příloha č.2)  pořadí a způsob provedení technologických operací.

- Podle technologického předpisu nebo podobného dokumentu  určete postup práce  v zadané technologické operaci.

- Stanovte stroje, nářadí, měřidla potřebné   k zadané technologické operaci.

- Stanovte technologické  podmínky  k zadané technologické operaci.

- Úprava kovových součástí nanášením kovových a nekovových povlaků a jednoduchým tepelným zpracováním

- U předložené součásti navrhněte  druh a způsob povrchové úpravy  pokovením .

- Navrhněte nátěrovou hmotu pro nátěr předložené součásti.

Praktická zkouška (praktické předvedení s ústním nebo  písemným vyjádřením)

- Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

- Popište a předveďte správné používání ochranných brýlí a správné používání pracovních rukavic.

- Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

- Čtěte z předložených obvodových schémat  elektrického a elektronického zařízení jednotlivé značky prvků  z  nichž jsou sestaveny obvody.

- Čtěte předložená schémata  elektrického a elektronického zařízení  přesné mechaniky.

- Vyhledejte   s použitím tabulek, katalogů a norem charakteristické parametry předložených elektronických a elektrických  součástek .

- Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

- Určete z předložených výkresů  přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky a jejich součástí jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál,druh polotovaru, způsob sestavení, druh a počet spojovacích součástí.

- Určete z předložených  technologických  postupů  výroby  pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení.

- Získejte z předložené  servisní dokumentace přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky údaje potřebné pro jejich údržbu, opravy, seřizování.

- Získejte  z norem a strojnických tabulek informace o  zadaných součástech přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky, údaje o číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění.

- Kontrola a provádění funkčních zkoušek přístrojů a zařízení jemné mechaniky

- Zvolte a napište  vhodný způsob ověření funkcí přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky a jeho podmínky. Svou volbu zdůvodněte.

- Proveďte zkoušku funkcí zadaných přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky.

- Zapište a vyhodnoťte   výsledky zkoušky.

- Podle výsledků provedené funkční zkoušky navrhněte  případnou úpravu či seřízení zadaných přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky a jejich součástí.

- Měření a kontrola přesnosti a parametrů dílů a výrobků z oblasti přesné mechaniky vč. elektrických veličin

- Zvolte a  napište  měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole délkových rozměrů předložené součásti.

- Zvolte a napište měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole geometrického tvaru a  vzájemné  polohy  předložených  součástí.

- Zvolte a napište měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole  předložených elektrických či elektronických  dílů a součástí.

- Na předložené součásti  zkontrolujte  vybrané délkové rozměry .

- Zkontrolujte geometrický tvar a vzájemnou polohu zadaných součástí.

- Změřte a s použitím katalogu zkontrolujte  parametry elektrických či elektronických součástí  předloženého přístroje nebo zařízení přesné mechaniky.

- Diagnostikování poruch přístrojů a zařízení přesné mechaniky

- Přezkoušejte zadané  přístroje, stroje a zařízení přesné mechaniky a jejich části, zjistěte  jejich závady, poškození nebo opotřebení v mechanické, elektrické, či elektronické části a určete  jejich možnou příčinu.

- Rozhodnout o způsobu opravy nefunkčních, špatně fungujících nebo poškozených přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky.

- Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

- Dohotovte  ručním obráběním  zadané součásti  včetně předvrtání otvorů.

- Při práci využívejte racionálně nástroje, nářadí a pomůcky a  dodržujte pravidla BOZP.

- Slícování části strojů, zařízení a konstrukcí

- Slícujte  předložené součásti a ustavte  do žádoucí polohy.

- Tuto polohu zajistěte svrtáním a skolíkováním.

- Úprava kovových součástí nanášením kovových a nekovových povlaků a jednoduchým tepelným zpracováním

- Proveďte nátěr předložené součásti zadanou nátěrovou hmotou .

- Upravte předloženou součást černěním.

- Zhotovte plochou pružinu z plechu tloušťky  1 mm rozměru 60x8 z materiálu dle ČSN 13251.1(EN 45Si7 ).

- Proveďte  její kalení a popouštění na tvrdost 225-290HB.

- Kvalitu zakalení zkontrolujte tvrdoměrem.

- Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování

- Sestavte předložené části přístroje, stroje a zařízení přesné mechaniky.

- Nastavte  žádoucí vzájemnou polohu nastavitelných částí a tuto polohu zajistěte.

- Oživte a seřiďte sestavený přístroj, stroj či zařízení.

- Seřizování a opravy přístrojů a zařízení přesné mechaniky

- Demontujte předložený přístroj, stroj nebo zařízení přesné mechaniky, a  jejich části.

- Posuďte opotřebení, zvolte způsob a postup jejich opravy.

- Vyměňte, opravte či renovujte opotřebené či poškozené součásti.

- Proveďte zpětnou montáž, seřízení a proveďte jejich zkoušku a  konečnou justáž.

- Výroba či úprava nářadí, nástrojů, náhradních dílů přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky strojním obráběním na vrtačkách, soustruzích či frézkách

- Upněte  zadaný obrobek   do  soustruhu, upněte nástroje, nastavte  podmínky pro soustružení.

- Upravte  soustružením  zadanou součást.

- Proveďte kontrolu rozměrů a jakosti povrchu vyrobeného dílce.

- Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky

- Správně uložte  předložené nástroje, nářadí a pomůcky.

- Podle zadání  předveďte  jak hospodárně využívat a  udržovat  nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě, montáži, opravách a seřizování přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky.

- Upravte soustružnický nůž  a nabruste vrták .

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- Části přístrojů, strojů nebo  zařízení přesné mechaniky k  úkolům  :

- Měření a kontrola přesnosti a parametrů dílů a výrobků z oblasti přesné mechaniky vč. elektrických veličin

- Úprava kovových součástí nanášením kovových a nekovových povlaků a jednoduchým tepelným zpracováním

- Kontrola a provádění funkčních zkoušek přístrojů a zařízení jemné mechaniky

- Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

- Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení.

- Diagnostikování poruch přístrojů a zařízení přesné mechaniky

- Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

- Slícování části strojů, zařízení a konstrukcí

- Úprava kovových součástí nanášením kovových a nekovových povlaků a jednoduchým tepelným zpracováním:

  - Vyrobte z plechu  tl.  1 mm z materiálu dle ČSN 13251.1(EN 45Si7 )  plochou pružinu rozměru 60x8, proveďte  její  kalení a popouštění na tvrdost 225-290HB.

  - U předložené součásti navrhněte  druh a způsob povrchové úpravy pokovením.

  - Upravte předloženou součást  černěním.

  - Navrhněte nátěrovou hmotu pro nátěr předložené součásti.

  - Proveďte nátěr předložené součásti zadanou nátěrovou hmotou .

- Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování

- Seřizování a opravy přístrojů a zařízení přesné mechaniky

- Výroba či úprava nářadí, nástrojů, náhradních dílů přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky strojním obráběním na vrtačkách, soustruzích či frézkách

- Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky

- Náhradní mechanické, elektrické a elektronické součástky pro opravu přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky

- Materiál , nářadí a pomůcky k nanesení nátěrové hmoty dle zadání

- Čisticí a konzervační prostředky

- Ochranné brýle a  pracovní rukavice

- Psací potřeby

Vybavení pracoviště

- Dílenské prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

- Stroje, zařízení, nástroje, nářadí a pomůcky, používané k montáži, seřizování a opravám přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky a k úpravám jejich součástí:

- stojanová vrtačka

- souřadnicová vrtačka nebo frézka s odměřováním

- hrotový soustruh

- strojní pila

- stojanová bruska

- zařízení k ohřevu, kalení a popuštění plechové součástky ( vyrobeného pera)

- Pracovní stůl

- Stanoviště pro hotové výrobky a kontrolu

- Kompletní sada komunálního nářadí

- Měřicí a kontrolní přístroje a měřidla pro kontrolu přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky, jejich dílů a součástí:

- tvrdoměr

- posuvné měřítko (150)

- mezní kalibry

- mikrometry (0-25), (25-50)

- univerzální úhloměr

- vzorník jakosti povrchu

- multimetr

- Technická dokumentace, výrobní výkresy,katalogy elektrotechnických a elektronických součástek,  tabulky a normy  k řešení úkolů :

Úkoly v praktické zkoušce:

- Čtěte z předložených obvodových schémat  elektrického a elektronického zařízení jednotlivé značky prvků  z  nichž jsou sestaveny obvody.

- Čtěte předložená schémata  elektrického a elektronického zařízení  přesné mechaniky.

- Určete  s použitím tabulek, katalogů a norem charakteristické parametry předložených elektronických a elektrických  součástek

- výkresů  přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky a jejich součástí,určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál,druh polotovaru, způsob sestavení, druh a počet spojovacích součástí.

- Čtěte  předložené technologické postupy výroby přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky a jejich  součástí, vyčtěte z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení.

- Získejte z předložené  servisní dokumentace přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky údaje potřebné pro jejich údržbu, opravy, seřizování.

- Získejte  z norem a strojnických tabulek informace o součástech přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky, údaje o číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění.

Úkoly  v teoretické písemné zkoušce:

- Podle předloženého technologického předpisu  nebo servisní dokumentace zapište  do přiloženého tiskopisu  (viz příloha č.2)  pořadí a způsob provedení technologických operací.

- Podle technologického předpisu nebo podobného dokumentu  určete postup práce  v zadané technologické operaci.

- Stanovte stroje, nářadí, měřidla potřebné   k zadané technologické operaci.

- Stanovte technologické  podmínky  k zadané technologické operaci.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška (písemná) | 60 |
| Praktická zkouška | 840 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu NSK 12 - 15 hod. | 900 min. |

Příloha č. 1        K o n t r o l n í  t e s t

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci

- Pilník s prasklou rukojetí:

a) musíme srazit dolů a pilovat bez ní

b) nesmí se používat

c) opraví se sdrátováním a po nakoupení se vymění

- Pracoviště musí být udržováno v pořádku a čistotě:

a) vždy na konci směny

b) vyžaduje-li to přímý nadřízený

c) stále

- Při broušení na stojanové brusce musí být mezera mezi brousícím kotoučem a opěrkou:

a) větší než ½ síly broušeného materiálu, ale maximálně 5mm

b) menší než ½ síly broušeného materiálu, ale maximálně 3 mm

c) menší než síla broušeného materiálu

- Pokud má pracovník poraněný prst ovázaný obvazem, může pracovat na obráběcím stroji:

a) nesmí na stroji pracovat

b) jen pokud si obvaz chrání rukavicí

c) jen pokud je poranění drobné a nepoužívá chladicí kapalinu

- Při práci na vrtačce a soustruhu je pracovník povinen mít pokrývku hlavy:

a) vždy

b) jen tehdy, je-li mu zima

c) jen když má dlouhé vlasy

- Je zaměstnanec povinen podrobit se pracovně-lékařským prohlídkám:

a) ne, pokud to nevyžaduje zhoršený zdravotní stav

b) ano – dle § 106 Zákoníku práce

c) ano, ale jen u obsluhy vyhrazených zařízení

- Zaměstnanci nesmí kouřit:

a) tam, kde pracují i nekuřáci a nedají ke kouření souhlas

b) v administrativních a provozních budovách

c) na pracovištích a jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci

- Komu je postižený povinen ohlásit pracovní úraz:

a) oddělení ekonomiky práce a mzdové účetní

b) nikomu, pokud není práce neschopný déle než 3 dny

c) nejbližšímu nadřízenému zaměstnanci, a to ihned

- Při práci na obráběcím stroji musí mít pracovník:

a) pracovní obuv a pracovní oděv s upnutými rukávy a vhodnou pokrývku hlavy

b) může mít jakýkoliv oděv, ale musí být opatrný

c) pracovní plášť

- Na obráběcím stroji může pracovat:

a) ten, komu to dovolí zdravotní stav

b) ten, kdo byl seznámen s obsluhou stroje a s bezpečnostními předpisy pro tento stroj

c) jen pracovník, který pracuje na příslušné dílně

- Odstraňovat třísky za chodu stroje lze:

a) háčkem s ochranným štítkem rukou

b) smetáčkem

c) je zakázáno

- Čištění a mazání stroje:

a) stroj se nemusí mazat, neboť je mazán centrálně

b) při čištění a ručním mazání nebo opuštění stroje se stroj zastaví a vypne hlavní vypínač

c) postačuje vypnout spojkovou páku

- Zjistí-li pracovník závadu na stroji:

a) na konci směny to ohlásí nadřízenému

b) opatrně pokračuje v práci a pak závadu odstraní

c) přeruší práci a závadu nahlásí nadřízenému

- Při obsluze obráběcího stroje není dovoleno:

a) nosit prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, náhrdelníky apod.

b) mohou se nosit pouze náramkové hodinky

c) mohou se nosit pouze prstýnky a řetízky

- Opravu elektrického zařízení stroje smí provádět:

a) osoba poučená podle ČSN

b) osoba znalá a vyšší podle vyhlášky č. 50/1978

c) jen osoba pověřená vedoucím zaměstnancem

| Příloha č. 2 TECHNOLOGICKÝ POSTUP |
| --- |
| Název součásti: |  |  |  |  | Číslo výkresu: |  |
| Materiál výchozí: |  |  |  |  | Zpracoval: |  |  |
| Číslo | Dílna | Popis operace | Nářadí, měřidla | Doplň. Informace |
| operace | Stroj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |