# Konkrétní zadání

23-046-H Montér výtahů

Zadání pro účastníky ověřování

Ústní zkouška

- Uveďte rozdělení výtahů podle druhu a konstrukce pohonu a podle umístění.

- Z dispozičního výkresu určete, o jaký druh výtahu se jedná, kde je umístěn a kde je situována strojovna.

- Z dispozičního výkresu určete stavební rozměry šachty a strojovny, počet stanic, výšku zdvihu.

- Na dispozičním výkresu popište umístění stroje, rozvaděče, hlavního vypínače, omezovače rychlosti, vyvažovacího závaží.

- Z dispozičního výkresu odečtěte míry pro usazení šachetních dveří výtahu.

- Z dispozičního výkresu určete hodnoty předepsaných vzdáleností mezi podlahou klece a čelní stěnou výtahu.

- Podle dispozičního výkresu naznačte rozmístění osvětlovacích těles v šachtě.

- Vyjmenujte elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu v šachtě.

- Uveďte zásady postupu pro určení středové polohy závěsu vlečných kabelů v šachtě.

- Na montážním schématu popište elektrické přístroje umístěné v šachtě výtahu.

- Vyjmenujte elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu ve strojovně.

- Uveďte možnosti rozvodu elektrické instalace ve strojovně.

- Uveďte požadavky na umístění hlavního vypínače ve strojovně.

- Na montážním schématu vyjmenujte zakreslená elektrická zařízení ve strojovně.

- Na schématu hydraulického rozvodu popište jednotlivé přístroje a prvky.

- Uveďte možné způsoby mazání vodítek a druhy používaného maziva.

- Uveďte způsoby zajištění kontrolních otvorů do šachty výtahu.

- Vysvětlete rozdíl mezi zavěšenými a podepřenými vodítky výtahu.

- Uveďte možnosti umístění výtahových strojů.

- Uveďte požadavky na mazání výtahového stroje.

- Vyjmenujte osobní ochranné prostředky pro práci ve výšce.

- Uveďte příklady konstrukčního provedení vyvažovacího závaží výtahu.

- Vyjmenujte druhy používaných nosných prostředků výtahu.

Praktická zkouška

Zaměřování šachty a strojovny výtahu

- Určete vhodné měřidlo a proveďte kontrolu stavebních rozměrů šachty.

- Určete vhodné měřidlo a vyměřte osu šachty.

- Podle dispozičního výkresu vyměřte otvory pro kotvy vodítek, určete vzdálenost mezi vodítky.

- Podle dispozičního výkresu vyznačte otvory v podlaze strojovny pro lanko omezovače rychlosti.

- Podle dispozičního výkresu vyznačte umístění zásuvek v šachtě a strojovně.

- Určete vhodné pomůcky a proveďte kontrolu rovinnosti čelní stěny mezi stanicemi.

Usazování a montování šachetních dveří výtahu

- Proveďte kontrolu správného usazení šachetních dveří.

- Předveďte způsob zajištění šachetních dveří opatřených dveřní uzávěrkou.

- Zkontrolujte funkci zavírání šachetních dveří.

- Namontujte do rámu šachetních dveří dveřní uzávěrku.

- Předveďte nouzové odjišťování šachetních dveří.

Montování vodítek výtahu

- Předveďte montáž vodítka z lešení.

- Určete pomůcky a proveďte kontrolu přímosti vodítek.

- Předveďte usazení pevných nárazníků a vysvětlete rozdíl mezi pevnými a pružnými nárazníky.

- Určete druh maziva a doplňte mazivo do samomazů.

Montování výtahového stroje

- Demonstrujte usazení výtahového stroje s trakčním kotoučem.

- Proveďte kontrolu usazení řetězového výtahového stroje.

- Doplňte mazivo do výtahového stroje.

Montování klece výtahu včetně vybavení a příslušenství

- Demonstrujte montáž rámu klece se svislými táhly.

- Demonstrujte montáž stěny klece do rámu klece.

- Demonstrujte montáž vstupního portálu klece s klecovými dveřmi.

- Demonstrujte postup instalace zařízení k ovládání revizní jízdy.

- Předveďte použití zařízení k ovládání revizní jízdy.

Montování vyvažovacího závaží výtahu

- Demonstrujte montáž rámu vyvažovacího závaží s betonovou výplní.

- Demonstrujte usazení rámu vyvažovacího závaží do vodítek.

Montování nosných prostředků výtahu

- Předveďte postup upevnění nosných lan k závěsu klece za použití klínových svorek.

- Předveďte postup upevnění nosných lan k vyvažovacímu závaží za použití lanových svorek.

- Předveďte postup upevnění nosných lan na buben bubnového stroje.

- Proveďte kontrolu napnutí nosných prostředků.

Montování omezovače rychlosti výtahu

- Demonstrujte usazení omezovače rychlosti.

- Instalujte napínací závaží omezovače rychlosti.

- Předveďte postup upevnění lanka omezovače rychlosti.

Montování elektrické instalace výtahu v šachtě

- Demonstrujte montáž elektrické instalace v šachtě.

- Demonstrujte zavěšení a uchycení vlečných kabelů v šachtě.

- Namontujte dveřní spínač ručních šachetních dveří.

Montování elektrické instalace ve strojovně (bez napětí)

- Předveďte rozvod elektrické instalace k jednotlivým přístrojům ve strojovně.

- Proveďte montáž elektromagnetu brzdy výtahového stroje.

- Osaďte omezovač rychlosti bezpečnostním spínačem.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Výtahový stroj trakční, výtahový stroj bubnový, hlavní vypínač, omezovač rychlosti, koncový vypínač, výtahový rozvaděč s reléovým řízením, výtahový rozvaděč s mikroprocesory, vodítka klece, vodítka vyvažovacího závaží, nárazníky klece/vyvažovacího závaží, rám vyvažovacího závaží, napínací závaží OR, šachetní dveře, dveřní uzávěrka, zavírač/dovírač, ovladačová kombinace ve stanici, osvětlení šachty, klec výtahu, závěs klece, odkláněcí  magnet/křivka DU, ovladačová kombinace v kleci, ovládání revizní jízdy, nosné prostředky, elektrická instalace strojovny, elektrická instalace šachty, mazací plán, schémata zapojení elektrických zařízení a instalací výtahů, materiál, nářadí, měřicí přístroje a pomůcky potřebné pro ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení (montáž, instalace, diagnostikování poruch a opravy elektrických, elektromechanických, elektrotepelných a elektronických elementů výtahových zařízení a instalací ve strojovnách, šachtách, klecích a nástupištích výtahů).

Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Písemná zkouška | 20 |
| Praktická zkouška | 370 |
| Zaměřování šachty a strojovny výtahu | 30 |
| Usazování a montování šachetních dveří výtahu | 30 |
| Montování vodítek výtahu | 35 |
| Montování výtahového stroje | 30 |
| Montování klece výtahu včetně vybavení a příslušenství | 120 |
| Montování vyvažovacího závaží výtahu | 20 |
| Montování nosných prostředků výtahu | 25 |
| Montování omezovače rychlosti výtahu | 25 |
| Montování elektrické instalace výtahu v šachtě | 30 |
| Montování elektrické instalace výtahu ve strojovně (bez napětí) | 25 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 4 - 6 hod. | 390 |