Konkrétní zadání

23-053-H Servisní technik klimatizace osobních automobilů

Zadání pro účastníky ověřování

Teoretická zkouška (písemná, ústní vysvětlení)

- Funkce klimatizačních systémů osobních automobilů

- Vyjmenujte jednotky SI obsažené v normách ISO pro chlazení a klimatizaci (např. tlak, teplota, viskozita).

- Vysvětlete pojmy vakuum a viskozita kapaliny.

- Uveďte jednotlivá skupenství látek a popište jejich změny.

- Popište funkci kompresorového chladicího okruhu a jevů, které v něm probíhají.

- Určete podle schématu jednotlivé součásti kompresorových chladicích okruhů a jejich funkce.

- Používání chladiv, olejů, jejich dopad na životní prostředí

- Rozdělte chladiva podle platné legislativy.

- Vyjmenujte nejčastěji používaná chladiva v autoklimatizacích.

- Určete vlastnosti chladiv.

- Popište vliv jednotlivých druhů chladiv na životní prostředí.

- Vyjmenujte druhy olejů, které se používají v klimatizačních systémech osobních automobilů  a vysvětlete jejich funkci v chladicím okruhu.

- Stanovte postupy při manipulaci, skladování a přepravě kontaminovaného chladiva a olejů.

- Dodržování bezpečnosti práce při práci s klimatizačními systémy osobních automobilů

- Popište opatření pro zajištění bezpečnosti při práci s tlakovou láhví s chladivem.

Praktická zkouška

Na přiděleném osobním automobilu proveďte všechny servisní operace technika klimatizací osobních automobilů jako standardní pracovní úkol. Respektujte přitom všechna příslušná pravidla a zásady.

- Diagnostikujte chladicí okruh podle teploty.

- Diagnostikujte chladicí okruh podle tlaků.

- Diagnostikujte elektrické a elektronické prvky chladicího okruhu.

- Vyhodnoťte naměřené hodnoty.

- Vyměňte kompresor klimatizačního systému osobního automobilu a opravte vedení chladiva klimatizačního systému osobního automobilu.

- Proveďte vyčištění a dezinfekci výparníku klimatizačního systému osobního automobilu.

- Vyměňte chladivo včetně vakuování, přečistěte a doplňte chladivo za pomoci plnící stanice.

- Vyměňte olej klimatizačního systému osobních automobilu.

- V průběhu zkoušky dodržujte typická ochranná opatření při práci na elektroinstalaci a klimatizačním okruhu osobního automobilu, respektujte protipožární opatření.

- Správně používejte v průběhu činnosti náležité osobní ochranné pomůcky pracovníka.

- Vyhotovte záznam o kontrole těsnosti klimatizačního systému.

- Vyhotovte záznam o provedené opravě/výměně součástek klimatizačního systému osobního automobilu.

- Vyhotovte záznam o výměně chladiva/oleje v klimatizačním systému osobního automobilu.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- testovací klimatizační okruh

- laserový teploměr, automatická plnicí stanice

- elektrické a elektronické díly – cívka kompresoru, tlakový spínač, tlakový snímač, snímač teploty, termostat, digitální altimetr

- sada pro tlakovou zkoušku dusíkem – láhev s dusíkem, regulační ventil, hadice, odečítací manometr s uzavíracím ventilem, rychlokoncovka, elektronický detektor úniku chladiv (s citlivostí nejméně 3 g/rok)

- sada na UV detekci úniku chladiv (injektor UV barvy, UV lampa, bublinkový sprej pro detekci úniků chladiv)

- nářadí pro demontáž/montáž  - otevřené klíče, nástrčné klíče, šroubováky

- odměrný válec na olej, olej do kompresoru, přípravek pro rozpojení rychlokoncovek springlock

- testovací vedení chladiva, desinfekční sprej

- sada hadic plnicích (hadice plnicí M2, KM7/16“, 3050 mm, červená, hadice plnicí M2, KM7/16“, 3050 mm, žlutá) včetně uzavíracích ventilů

- baterie manometrová, baterie digitální

- manometry – nízkotlaký, vysokotlaký pro všechna chladiva, manometr pro měření vakua

- formuláře protokolů o vykonané opravě/činnosti

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 50 |
| Praktická zkouška | 340 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 6 - 8 hod. | 390 |