# Konkrétní zadání

# 23-056-H Elektromechanik pro chladicí zařízení

- Zadání pro účastníky ověřování

Písemná zkouška (test s otevřenými otázkami)

- Vyřešte příklad: napětí na rezistoru R2 a I2

- 3f. 3x 400V asynchronní motor má vinutí spojeno do „D“. Vypočítejte odpor vinutí jedné fáze, odebírá-li motor ze sítě 3x400V.

- Nakreslete schéma včetně zdroje sítě PELV a popište vodiče.

- Nakreslete obvodové liniové ovládací schéma  3f elmagnetického stykače s dvojtlačítkem a signalizací zapnutého stavu a popište svorky.

- Rozklíčujte kód IP 43.

- Jak je provedena ochrana základní a při poruše u spotřebiče třídy …1, uveďte příklad spotřebiče dané třídy.

- Nakreslete zapojení proudového chrániče 3f spotřebiče v síti TT.

- Jaká je velikost UDov Dotyk přechodného neživých částí v prostoru normálním a
živých částí v prostoru normálním?

- Jakou činnost na EZ pracovník vykonává a jakou musí mít elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlášky č. 50 (výměna žárovky)?

- Napište, kdy se nemohou vykonávat práce pod napětím.

- Jak musí být ustrojen pracovník při práci na EZ?

- Napište, kde se umísťují jistící prvky a kdy jsou vynechány jistící prvky, jaké obvody se nesmí jistit?

- Napište, jaké jsou vypínací charakteristiky pojistek a jak se označují.

- Za jakých podmínek můžete do společné trubky, lišty ukládat vodiče více silových obvodů téhož napětí?

- Popište a nakreslete el. schéma,  jak bude provedeno připojení el. spotřebiče pevným přívodem.

- Nakreslete schéma rozmístění svodičů přepětí od přívodu ke koncovému připojení spotřebiče.

- Popište funkci rozběhového relé dle elektrického  schématu chladničky v návaznosti na rozběh elektromotoru kompresoru.

- Popište schématické značky regulátoru teploty a popište i jejich funkci.

- Naplánujte pracovní operaci a nezbytné nářadí a měřicí přístroje: lednička, stáří 15 let, nechladí. Kompresor se po rozběhu vypne, a to se cyklicky opakuje.

- Popište postup při nepřímé srdeční masáži.

- Jaká jsou čísla tísňového volání?

Praktická zkouška

- Prakticky proveďte na cvičném panelu spouštění motoru přepínáním Y-D.

- Prakticky proveďte proměření elektromagnetického stykače.

- Prakticky předveďte nastavení frekvenčního měniče.

- Prakticky předveďte kontrolu termostatu a regulátoru tlaku, změřte teplotu a tlak a vyhodnoťte naměřené hodnoty.

- Prakticky předveďte bezpečnostní kontrolu chladírenského zařízení a na základě zjištěného stavu sdělte, jaký je provozní stav kontrolovaného chladírenského zařízení.

- Do zákaznického listu, popřípadě do záručního listu zákazníka proveďte zápis o provedené změně na daném chladírenském zařízení a popište pracovní úkony, např. výměna odmrazovacího rezistoru.

| Datum nahlášení závady | Datum ukončení opravy | Prodloužení záruční doby do: | Číslo oprav. listu | Popis opravy | Podpis technika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Prakticky předveďte elektrorevizi chladírenských zařízení v provozovnách. Předveďte, jak provedete záznam o výsledku revize do průvodní dokumentace chladírenského zařízení.

| Datum nahlášení závady | Datum ukončení opravy | Prodloužení záruční doby do: | Číslo oprav. listu | Popis opravy | Podpis technika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Prakticky proveďte zhotovení 3f/TN-S  prodlužovacího přívodu 25A. Zvolte správný typ a průřez vodiče.

- Prakticky proveďte sestavení elektromagnetického stykače s nástavbou tepelného relé a pomocných kontaktů 2/2.

- Prakticky proveďte demontáž elektronického termostatu a jednotky automatického odmrazování.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- technické normy z oblasti elektrotechniky

- prostory pro ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

- montážní panely

- 3f asynchronní motor s tepelnou ochranou vinutí a vyhodnocovací relé.

- elektronický regulátor PCR 300

- plastová rozvodnice s DIN lištou pro 14 modulů se svorkovnicí N a PE a 3xP16 a 3xP21

- měřicí přístroje pro měření elektrických veličin (napětí, proudu, odporu, přechodového odporu, izolačního odporu, měření odporu uzemnění): multimetr, měřič izolačního odporu elektrické izolace, měřič odporu uzemnění, zkušební přístroj předmětů a nářadí

- běžné ruční nářadí a pomůcky: šroubováky (ploché, křížové), kleště (štípací, kombinované), klíče (stranové, očkové, TORX, zástrčné, trubkové), páječka, gola sada, ráčna pro ventily, pilníky, vadaska, zdrhovací kleště, Sika kleště, teploměr, kladivo

- součásti chladivových systémů pro provádění ústního ověřování znalostí: chladivové kompresory, kondenzátor, výparník, dehydrátor, ventily používané v chladicích systémech, řídící prvky chladicích systémů

- materiál pro elektrické rozvody: vodiče, úložný materiál (trubky, lišty, kanály, žlaby, krabice), spojovací materiál (čtyřpólové a pětipólové svorkovnice do krabic, plastové svorkovnice, svorky RSA na DIN lištu, svítidlové spojky a svorkovnice, řadové svorkovnice porcelánové, stoupačkové svorkovnice, zemnicí a hromosvodové svorky), upevňovací materiál, pomocný materiál (hmoždinky, špalíky, vruty, těsnící tmely), pojistky, jističe, proudové chrániče

- funkční chladicí zařízení s volným přístupem k potrubí a jednotlivým součástem chladicího okruhu a s nejméně dvěma měřicími body, dokumentaci výše zmíněného chladicího zařízení, schéma zapojení

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Písemná zkouška | 115 |
| Praktická zkouška | 245 |
| Stykačové zapojení spouštění motoru přepínáním Y - D | 155 |
| Nastavení, měření a kontrola chladírenského zařízení | 25 |
| Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace | 25 |
| Sestavení a demontáž elektrických a elektronických součástí | 40 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 4 - 6 hod. | 360 |