|  | Kontrolní postup pro operace: STŘIH NA NÁSTROJÍCH HYDOMAT | Vyhotovil/ datum | Schválil/ datum | Počet stran/strana 2/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo: 02-01 | Účel: | zjistit, zda kvalita vyráběných dílců odpovídá stanoveným podmínkám |
|  | Cíl: | zabránit vstupu neshodných výrobků na další operace |
| Předmět kontroly: Plech vrchní | Ćíslo materiálu: | Rozměr: | Jakost: |
| Kontrolované vlastnosti | Četnost kontroly | Rozsah zkoušky | Kritéria přijatelnosti | Zkuš. metoda Zkuš. prostředí | Nápr. Opatření při zjištění neshody |
| Počet otvorů a jejich umístění Rozměry otvorů pro ořech a klíč (vložku), závit Stanovené rozměry dle výkresové dokumentace | Při každém započetí práce, při výměně nástroje, kusy z jednoho pracovního zdvihu 1x za 0,5 hod. | Kontrola celého dílce Dle výkresové dokumentace a techn. postupu Kontrola rozměrů dle výkresové dokumentace | Shoda s referenčním vzorkem Měrka prochází otvorem ( zmetková strana nesmí projít ) Shoda s výkresovou dokumentací | Vizuální kontrola Kontrolní kalibry a měrky, závitový kalibr Posuvné měřítko - dle rozpisu na kontrolním místě |  |
| Změna č.PTZ | Platí od | Provedl | Datum: | Index: | Rozdělovník | Platnost od: | Ev. Číslo: |
|  |  |  |  |  | Originál ved. ÚŘJ, Kopie č.1 – ref.ÚŘJ Kopie č.2 - VT Kopie č.3 - VD | 1.4.2007 | KP ÚŘJ 02-01 |

| Třída přesnosti | Mezní úchylky délkových rozměrů kromě zkosení hran |
| --- | --- |
|  | Mezní úchylky pro základní rozsah rozměrů |
| Označení | Název | 0,5 do 3 | přes 3 do 6 | přes 6 do 30 | přes 30 do 120 | přes 120 do 400 | přes 400 do 1000 | přes 1000 do 2000 | přes 2000 do 4000 |
| 2768-m | střední | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±2 |

| Třída přesnosti | Mezní úchylky úhlových rozměrů |
| --- | --- |
|  | Mezní úchylky úhlu pro rozsah délek jeho kratšího ramene v mm |
| Označení | Název | do 10 | přes 10 do 50 | přes 50 do 120 | přes 120 do 400 | přes 400 |
| 2768-m | střední | ±1° | ±0°30´ | ±0°20´ | ±0°10´ | ±0°5´ |