Konkrétní zadání

23-074-M Optik

Zadání pro účastníky ověřování

Praktická zkouška

- Orientace v normách a technických podkladech optických dílů

- Přečtěte a určete z výkresu optických součástí jejich tvar, rozměry, tolerance, jakost povrchu.

- Vyčtěte z technické dokumentace údaje o materiálu, vadách, jejich rozsahu a četnosti.

- Vyčtěte z  technologických postupů výroby optických součástí pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení.

- Vyhledejte charakteristické parametry optických součástek z norem, katalogů, technologických předpisů, vysvětlete podle norem, tabulek, katalogů, vlastnosti materiálů, jejich dovolené vady, vysvětlete a prakticky předveďte technologické podmínky při obrábění optických součástek.

Zhotovte plankonvexní čočku podle výkresové dokumentace, za dodržení technologických postupů, BOZP a PO, hygienických zásad a s použitím vhodných pomůcek.

- Vyčtěte a určete z technické dokumentace optických součástí pořadí a způsob provedení technologických operací při výrobě plankonvexní čočky.

- Zvolte podle technologického postupu nebo technologického předpisu postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě plankonvexní čočky.

- Zvolte samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení k uskutečnění zadané technologické operace při výrobě plankonvexní čočky a svoji volbu zdůvodněte.

- Zvolte samostatně technologické podmínky pro uskutečnění vybrané operace při výrobě plankonvexní čočky a svůj postup vysvětlete.

- Dle výkresové dokumentace zhotovte technickou základnu vhodným brusivem na rádiusové straně.

- Proveďte zarovnání R ∞ na rozměr 10,6 ±0,1.

- Proveďte zarovnání R ∞ na rozměr 9,90 ±0,1.

- Proveďte zarovnání R ∞ na rozměr 9,40 ±0,05.

- Proveďte fasetování R ∞ .

- Zvolte měřidlo na kontrolu tvaru plochy.

- Proveďte hrubování rádiusu 115,756; puntík na cca 113 ø 20mm.

- Proveďte hrubování rádiusu 115,756; puntík na 112 ø 10 mm.

- Proveďte hrubování rádiusu 115,756 na tloušťku 9,30.

- Zvolte vhodné měřidlo a proveďte kontrolu tvaru.

- Vypočítejte vhodný fasetovací nástroj a proveďte fasetu 1,5 / 45°

- Upněte čočku nalepováním.

- Proveďte broušení a lapování (s dodržením rozměru s tolerancí 0,02 mm) R ∞ .

- Zvolte vhodný leštící nástroj (s dodržením rozměru s tolerancí 0,005 mm) a vyleštěte R ∞.

- Odlepte čočku a proveďte mytí.

- Upněte nalepením čočku na rovinný nástroj.

- Proveďte broušení rádiusu 115,756 vhodným brusivem.

- Zvolte vhodný lešticí nástroj a vyleštěte rádius 115,756.

- Zvolte vhodné měřidlo a proveďte kontrolu tvaru a čistoty.

- Odlepte čočku a proveďte mytí.

- Vypočítejte vhodný fasetovací nástroj a proveďte fasetu.

- Proveďte závěrečnou kontrolu.

- Proveďte funkční celek tmelením dvou optických prvků pomocí speciálních druhů tmelů.

- Proveďte a charakterizujte centricitu při tmelení optických součástí (klasicky i strojně).

- Proveďte kontrolu a charakterizujte kvalitu stmelení optických prvků.

- Proveďte vizuální kontrolu stroje, proveďte základní seřízení a ošetření a připravte stroj podle technologických a bezpečnostních norem. Popište a upravte technologické podmínky v průběhu technologické operace. Popište postup v případě úprav nastavení stroje.

- Při obrábění optických součástí proveďte nastavení technologických podmínek u zadaných operací.

- Proveďte správné upnutí nástroje pro danou technologickou operaci výroby optické součásti.

- Proveďte běžnou údržbu stroje, předveďte správné ukládání, udržování a opravy nástrojů, pomůcek používaných při výrobě optických součástí.

- Zvolte měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole vybraných rozměrů plankonvexní čočky.

- Zvolte měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole geometrického tvaru, úhlů, ploch a jakosti povrchu plankonvexní čočky.

- Změřte vybrané rozměry optických součástí pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji s přesností 0,005 mm.

- Proveďte změření a kontrolu geometrického tvaru optických ploch s přesností 0,0005 mm.

- Popište a vysvětlete metody nanášení tenkých vrstev, základní typy a značení na výkresech, nastavte technologické podmínky pro zadanou operaci.

- Charakterizujte obsluhu výrobních zařízení pro finální úpravy optických součástí.

- Popište a proveďte kontrolu chodu zařízení, kvalitu testu, průměru a drážky technologické operace finální úpravy optické součásti.

- Proveďte pracovní činnosti mytí a čištění plankonvexní čočky po ukončení hlavních technologických operací.

- Popište a charakterizujte manipulaci a transport  optických součásti během výrobního procesu mezi jednotlivými pracovišti.

- Popište logické funkce při balení a expedici hotových optických výrobků.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- pracoviště odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům – optické dílny

- normy, výkresová dokumentace, psací potřeby, sešit, rýsovací potřeby

- optické jedno vřetenové brousicí stroje, šesti vřetenový brousicí a lešticí stroj, CNC optické stroje, interferometr

- optické sklo – BK 7, hrubé brusivo SiC 120, SiC 180, BK 270, střední brusivo F 400, F 600, jemné brusivo F 800, leštivo cerox, šelakový lak, optická úterka, líh, petrolej, vata, štětce

- brousicí a lešticí nástroje, fasetovací misky, rýhované nalepovací nástroje, nalepovací rovinné nástroje, tvarové nástroje.

- Brinellova lupa, číselníkový úchylkoměr, stojánek pro měření tloušťky, bubínek pro měření sféričnosti, úchylkoměr s přesností 0,1 a 0,01 mm, skleněný optický kalibr, posuvné měřidlo

- stanoviště pro hotové výrobky, kontrolu a neshodné výrobky.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Praktická zkouška | 465 |
| Orientace v normách a v technických podkladech optických dílů | 60 |
| Volba postupu práce, nástrojů a technologických podmínek výroby optických dílů | 30 |
| Ruční a strojní opracování optických dílů | 270 |
| Spojování optických dílů do celků |  |
| Obsluha strojů a zařízení, nástrojů a pomůcek k výrobě optických dílů |  |
| Seřizování, ošetřování a údržba zařízení, nástrojů a pomůcek k výrobě optických dílů |  |
| Měření a kontrola délkových rozměrů, tvarů a jakosti povrchu optických dílů | 45 |
| Finální úpravy optických dílů nanášením tenkých vrstev, vytvářením stupnic a záměrných značek | 30 |
| Manipulace s optickými díly, jejich transport, ochranné balení a expedice | 30 |
| Doba trvání zkoušky: podle hodnotícího standardu 6 - 8 hodin | 465 |