# Konkrétní zadání

26-013-H Montér kabelových technologií pro silnoproud

Zadání pro účastníky ověřování

Písemná zkouška

| Zapojovací schéma nám určuje: |
| --- |
| A | B | C | D |
| hloubku výkopu pro uložení kabelu | materiál pláště kabelu | na které svorky bude připojen který vodič | kudy bude daný vodič veden |
| Při montáži kabelového souboru je: |
| A | B | C | D |
| nutno dodržet návod výrobce | brát ohled na návod výrobce | návod není důležitý | návod by mohl být zavádějící |
| Vodič je: |
| A | B | C | D |
| dvoužilový | třížilový | vícežilový | pouze samotná žíla |
| U elektrických kabelů: |
| A | B | C | D |
| na napětí nezáleží | napětí určuje průřez vodiče | nemá vliv na materiál izolace | napětí ovlivňuje materiál a sílu izolace |
| Část jmenovité řady průřezů jader kabelů je: |
| A | B | C | D |
| 1; 2; 4; 5 | 1,5; 2,5; 3; 5 | 1,5; 2,5; 4; 6; | 1; 3; 5; 8; |

| Jádro kabelu může mít tvar: |
| --- |
| A | B | C | D |
| kruhový nebo kruhové výseče | trojúhelníkový | čtvercový | obdélníkový |
| Který materiál se používá na izolaci jader kabelů: |
| A | B | C | D |
| teflon | PVC | dřevo | polystyren |
| Ochranný vodič má v kabelu barvu: |
| A | B | C | D |
| zelenožlutou | modrou | černou | šedou |
| Průřez žil kabelu, s ohledem na jeho umístění, při ukládání do kabelového kanálu: |
| A | B | C | D |
| nemá vliv | záleží na posouzení montéra | větší průřez je vždy nahoře | větší průřez je vždy dole |
| Uvedený vzorek na obrázku: |
| A | B | C | D |
| slouží k mechanické ochraně kabelů | neslouží k mechanické ochraně kabelů | pouze zvyšuje požární odolnost | slouží pouze k ochraně před hlodavci |

| Při ukládání kabelu do výkopu je pískové lože: |
| --- |
| A | B | C | D |
| zbytečné | nutné | záleží na posouzení montéra | většinou se dělá |
| Na VN kabelu uvedeném na obrázku je elektrické pole řízeno: |
| A | B | C | D |
| není | pomocí PVC pláště | stíněním | polovodivou vrstvou |

| Uvedený kabelový soubor je: |
| --- |
| A | B | C | D |
| lisovací | smršťovací | zalévací | gelový |
| Ovinovací technologii je možno použít na: |
| A | B | C | D |
| mastný povrch | mokrý povrch | zdrsněný povrch | suchý a odmaštěný povrch |
| Při použití zalévacího kabelového souboru musí být kabelová spojka zalita: |
| A | B | C | D |
| zcela plná | tak, aby byly zality fázové vodiče | nemusí být zality vůbec | musí být zalita i z venku |

| Při využití technologie smršťování za tepla ke smrštění dojde: |
| --- |
| A | B | C | D |
| při ochlazení | při polití studenou vodou | při odstranění vnitřního nosiče | při zahřátí |
| Při použití technologie smršťování za studena ke smrštění dojde: |
| A | B | C | D |
| při ochlazení | při polití studenou vodou | při odstranění vnitřního nosiče | při zahřátí |
| Při použití technologie nasouvání za studena musíme dávat pozor zejména na: |
| A | B | C | D |
| bezpečnost | teplotu | mechanické poškození souboru | elektrické poškození souboru |
| Gelová technologie se používá pouze pro spojky: |
| A | B | C | D |
| bez napětí | NN | VN | malého napětí |
| Jako první plánování postupu práce: |
| A | B | C | D |
| prostuduji zadaný úkol | připravím nářadí | připravím materiál | připravím lékárničku |

| Při montáži kabelového souboru je nutné brát ohledy na atmosférické podmínky? |
| --- |
| A | D | C | E |
| ano | ne | pokud si to, s ohledem na čas, můžeme dovolit | záleží na montérovi |
| Při práci pod dozorem pracuje pracovník: |
| A | B | C | D |
| samostatně | podle pokynů | za občasné přítomnosti vedoucího práce | pod stálým dohledem vedoucího práce |
| Elektrický proud má na člověka účinky: |
| A | B | C | D |
| pouze mechanické | pouze elektrické | elektrické i mechanické | nemá žádné účinky |
| Při poskytování první pomoci při zásahu el. proudem musíme postiženého nejprve: |
| A | B | C | D |
| uložit do stabilizované polohy | zahájit nepřímou masáž srdce | zahájit umělé dýchání | vyprostit z dosahu el. proudu |

Ústní zkouška

- Vysvětlete, proč je nutné při práci s elektrickými kabely vypracovávat a používat technickou dokumentaci, popište její jednotlivé části (technická zpráva, dispozice, zapojovací a liniové schéma atd.) a v přiložené dokumentaci je vyhledejte. Uveďte rozdíl mezi zapojovacím a liniovým schématem.

- Vysvětlete montážní návod a podrobně popište montáž daného kabelového souboru.

- Popište, z čeho se skládá vodič, z čeho se skládá kabel, a vysvětlete, jaký je mezi nimi rozdíl.

- Uveďte, z jakého materiálu se vyrábí jádra kabelů, v jakém jsou provedení a jaký mohou mít tvar.

- Uveďte, jaké materiály se používají pro izolaci žil a pro výrobu pláště kabelu a jak se následně podle toho kabely rozdělují.

- Vysvětlete význam barevného značení vodičů a vyjmenujte jednotlivé barvy používané pro značení izolovaných a holých vodičů ve střídavé a stejnosměrné soustavě.

- Objasněte zásady pro kladení elektrických vedení a uveďte, jak se ukládají kabely a vodiče v kabelových prostorech, kanálech a v zemi. Nakreslete příklad uložení kabelu do výkopu.

- Popište a vysvětlete na přiložených vzorcích princip a druhy mechanických ochran.

- Vysvětlete montáž a pokládku kabelů dle předložené technické dokumentace.

- Vysvětlete, jaký vliv má elektrické pole na izolaci kabel, a na předloženém vzorku kabelového souboru popište typ řízení elektrického pole.

- Určete, o jakou technologii montáže se u předloženého vzorku kabelového souboru jedná.

- Popište, jak je nutné postupovat při používání ovinovací technologie, a uveďte, kde je možno tuto technologii využít.

- Popište, jak je nutné postupovat při používání zalévací technologie, a uveďte, kde je možno tuto technologii využít.

- Popište, jak je nutné postupovat při používání technologie smršťování za tepla, a uveďte, kde je možno tuto technologii využít.

- Popište, jak je nutné postupovat při používání technologie smršťování za studena, a uveďte, kde je možno tuto technologii využít.

- Popište, jak je nutné postupovat při používání technologie nasouvací za studena, a uveďte, kde je možno tuto technologii využít.

- Popište, jak je nutné postupovat při používání gelové technologie, a uveďte, kde je možno tuto technologii využít.

- Vytvořte postup práce pro montáž zadaného úkolu na kabelovém vedení.

- Naplánujte postup práce s ohledem na vnější podmínky a okolnosti a vytvořte chronologický postup práce při dodržení bezpečnosti práce.

- Vypracujte a zdůvodněte pracovní postup pro montáž zadaného kabelového souboru NN.

- Vypracujte a zdůvodněte pracovní postup pro montáž zadaného kabelového souboru VN.

- Vypracujte a zdůvodněte pracovní postup pro montáž kabelové koncovky do kabelové skříně NN.

- Vypracujte a zdůvodněte pracovní postup pro montáž kabelového konektoru do kompaktního rozvaděče VN.

- Popište postup ověření funkčnosti kabelového vedení.

- Popište postup lokalizace poruchy na kabelovém vedení a postup jejího následného odstranění.

- Popište postup vyčištění kabelové skříně NN.

- Vysvětlete rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení. Vysvětlete termíny: práce podle pokynů, pod dohledem a pod dozorem.

- Popište postup při zajištění bezpečnosti pracoviště při práci na elektrickém zařízení bez napětí, vysvětlete postup zajištění beznapěťového stavu elektrického zařízení a zajištění pracoviště.

- Popište postup při zajišťování bezpečnosti práce na elektrickém zařízení pod napětím a definujte požadavek na kvalifikaci pro práci pod napětím.

- Popište zajištění bezpečnosti při práci v blízkosti živých částí elektrického zařízení.

- Popište účinky elektrického proudu na člověka, uveďte příklady přímých a nepřímých účinků na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení.

- Popište poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Popište postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu.

- Popište řešení situace při úrazu elektrickým proudem.

V průběhu demonstrace komentujte svůj postup při poskytování první pomoci.

Praktická zkouška V příslušné ČSN (ČSN 33 2000-5-52 ed.2) vyhledejte příslušný poloměr ohybu kabelu, s ohledem na průměr do 20 mm, při ukládání kabelového vedení do země. Proveďte ohyb. Z předložených vzorků vyberte vhodný kabelový soubor, který odpovídá napěťovým požadavkům pro montáž na kabelové vedení NN. U předložených vzorků kabelových souborů rozlište základní typy a popište jejich funkci. Vyberte kabelový soubor vhodný pro čtyřžilový kabel NN. Vyberte kabelový soubor vhodný pro kabel se slaněnými segmentovými vodiči. Určete typy předložených kabelových skříní včetně výzbroje. Zapojte elektrický kabel do předložené skříně NN. Vyberte a připojte vhodný typ připojovacího systému do předloženého kompaktního rozvaděče VN. Vyberte vhodný typ kabelového oka a spojovače lisovaného spoje pro AL kabel se segmentovými vodiči a proveďte montáž. Vyberte vhodný typ kabelového oka a spojovače šroubovaného spoje pro kabel s žilami kruhového průřezu a proveďte montáž. Navrhněte vhodný typ kompaktní svorky NN pro předložený typ kabelu a proveďte montáž. Vyberte nářadí a materiál potřebný pro provedení zalévací kabelové spojky. Změřte izolační stav na kabelovém vedení NN. Předveďte měření průchodnosti jednotlivých žil v kabelovém vedení. Vyhodnoťte naměřené hodnoty získané při předchozím měření, vypracujte protokol a proveďte revizi. Změřte sled fází v dané připojovací skříni. Proveďte montáž koncovky na kabel NN. Proveďte montáž kabelového konektoru VN. Proveďte montáž a připojení kabelové koncovky do kabelové skříně NN. Proveďte montáž a připojení kabelového konektoru do kompaktního rozvaděče VN. Vyzkoušejte funkčnost kabelového vedení. Lokalizujte poruchu a rozhodněte o postupu při odstranění poruchy na kabelovém vedení. Vyčistěte danou kabelovou skříň. Předveďte postup při zajištění beznapěťového stavu a zajištění pracoviště. Předveďte postup při zajištění bezpečnosti práce na pracovišti při práci pod napětím. Předveďte postup při zajištění bezpečnosti práce na pracovišti při práci v blízkosti zařízení pod napětím. Předveďte vyproštění osoby zasažené elektrickým proudem. Demonstrujte první pomoc včetně oživovacích pokusů.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Vybavení kabelážské dílny

- pracovní stojany pro kabelové technologie

- pracovní stůl se svěrákem

- kabely

- kabelové soubory NN a VN

- kabelová oka a spojovače

- rozvodné skříně NN - přípojkové SS

- rozvodné skříně NN - rozpojovací SR

- kompaktní rozvaděč VN SF6

- kleště lisovací (ruční, hydraulické)

- čelisti k lisovacím kleštím (Al/Cu)

- měřič izolačních odporů

- plynový hořák s propanbutanovou lahví (hořák Ø 40mm)

- kabelové štítky s popisovačem

- stahovací pásky PVC

- ráčnový nůž PE izolaci, popřípadě speciální nůžky na PE izolaci pláště

- ořezávač polovodivé vrstvy u plastových kabelů

- kabelové ořezávátko na primární (jádrovou) izolaci VN 22 kV (soudky), popřípadě speciální nůžky na primární (jádrovou) izolaci

Vybavení pro montáž kabelových souborů

- zkoušečka napětí, metr svinovací, kabelový nůž, kabelový nůž s člunkem, kabelové nůžky al/cu, pilka na kov, kleště kombinované, kleště ploché, kleště štípací stranové, kleště kulaté očkové, trubkové kleště (siko), momentový klíč, sada elektro šroubováků od 2 mm do 10 mm (ploché, křížové), sada pilníků, kladivo zámečnické, sada stranových klíčů od 6 mm do 24 mm, gola sada, sada imbusových klíčů od 4 mm do 14 mm, nástavce na gola sadu, klíč pro držení šroubového spojovače, nůžky na plech, kartáč ocelový, rozdělovací klíny PVC (na rozdělení žil kabelu), důlčík, rukavice kožené, čistící a odmašťovací prostředek, sada čistících ubrousků

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Písemná zkouška | 120 |
| Ústní zkouška | 60 |
| Praktická zkouška | 540 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 10 - 14 hod. | 720 |

# Comments

Mám za to, že tyto kompetence se mají dle Standardu ověřit praktickým předvedením a pouze s ústním dovysvětlením předvedené praktické činnosti. Navrhuji tedy tyto kompetence z ústní zkoušky odebrat a nechat jejich ověření pouze ve zkoušce praktické, kde jsou tyto kompetence také uvedeny.

Navrhuji opět vypustit ověření těchto kompetencí z ústní zkoušky a ponechat je jen ve zkoušce praktické. Při praktickém předvádění jistě k ústnímu doplnění dojde.

A ještě jednou totéž. -Navrhuji vypustit ověření těchto kompetencí z ústní zkoušky a ponechat je jen ve zkoušce praktické. Při praktickém předvádění jistě k ústnímu doplnění dojde.

Navrhuji jednotlivé činnosti praktické zkoušky rozčlenit na dílčí činnosti s kratšími časovými úseky. Účastník tak bude mít v průběhu zkoušky lepší kontrolu, zda postupuje dostatečně rychle, aby se „vešel“ do doby určené pro vykonání celé zkoušky.