# Konkrétní zadání

26-018-H Montér elektrických sítí

Zadání pro účastníky ověřování

Proveďte svodovou kabelovou přípojku nízkého napětí závěsným kabelem AYKY 4x16, odbočením ze stávajícího stožáru NN na příslušnou kotevní konzolu. Přípojka bude ukončená v domovní skříni SPP 2. (Dodržujte pravidla BOZP).

Písemná zkouška

- Vyřešte úlohy písemného testu

- Účinky elektrického proudu na člověka – práh vnímání je:

- 1 mA

- 10 mA

- 50 mA

- Postup poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem:

- odstranění postiženého z dosahu elektrického proudu, poskytnutí první pomoci, všichni zasažení musí být ošetřeni lékařem

- poskytnutí první pomoci, odstranění postiženého z dosahu elektrického proudu, všichni zasažení musí být ošetřeni lékařem

- všichni zasažení musí být ošetřeni lékařem, odstranění postiženého z dosahu elektrického proudu, poskytnutí první pomoci

- Elektrický proud je:

- neuspořádaný pohyb volných elektronů

- součin odporu a napětí

- uspořádaný pohyb volných elektronů

- Ohm je jednotka:

- elektrického odporu

- výkonu

- kapacity

- Co znamená vzorec R = U/I?

- Pascalův zákon

- Ohmův zákon

- Newtonův zákon

- Druhý Kirchhoffův zákon zní:

- v uzavřené smyčce je součet zdrojových napětí a úbytku napětí roven nule

- v uzavřené smyčce je součet zdrojových napětí a úbytku napětí roven jedné

- v uzavřené smyčce je součet zdrojových napětí a úbytku napětí roven nekonečnu

- První Kirchhoffův zákon zní:

- součet proudu do uzlu vtékajícího je roven proudu z uzlu vytékajícímu

- součet proudu do uzlu vtékajícího je vyšší, než proud z uzlu vytékající

- součet proudu do uzlu vtékajícího je nižší, než proud z uzlu vytékající

- Čím větší je průřez vodiče, tím je:

- elektrický odpor větší

- elektrický odpor menší

- větší teplota

- Spojíme-li dva rezistory paralelně, bude výsledná hodnota odporu:

- vyšší

- nižší

- stejná

- Spojíme-li dva rezistory sériově, bude výsledná hodnota odporu:

- vyšší

- nižší

- stejná

- Spojíme-li dva kondenzátory paralelně, bude výsledná hodnota kapcity:

- vyšší

- nižší

- stejná

- Účiník je:

- kosinus fázového posunu mezi napětím a proudem (tento úhel se obvykle označuje φ)

- kosinus fázového posunu mezi napětím a kapacitou (tento úhel se obvykle označuje φ)

- kosinus fázového posunu mezi odporem a proudem (tento úhel se obvykle označuje φ)

- Výkon 3. fázového střídavého proudu je:

- P = U . I . √3 . cos φ

- P = U . R . cos φ

- P = U . I . cos φ

- V síti TN – C je žlutozelený vodič:

- pouze ochranný

- ochranný a zároveň pracovní

- pouze pracovní

- Jednofázová síť TN – S obsahuje:

- pouze fázové vodiče

- fázový, ochranný a pracovní vodič

- pouze pracovní a ochranný vodič

- Síť TT:

- spočívá v elektrickém spojení neživých částí elektrických zařízení se zemí

- spočívá v elektrickém spojení neživých částí elektrických zařízení s pracovním nulovým vodičem

- spočívá v elektrickém spojení neživých částí elektrických zařízení s plastovým potrubím

- U sítě IT je:

- vyveden střední vodič

- není vyveden střední vodič

- střední vodič slouží zároveň jako ochranný a pracovní

- Účelem pojistky je:

- chránit zařízení proti přepětí

- chránit zařízení proti zkratu

- chránit zařízení proti atmosférickému přepětí

- Elektromagnetická spoušť u jističe slouží:

- k vypínání při zkratu

- ke zpoždění vypínání

- k dálkovému ovládání jističe

- Obsluhou elektrického zařízení se rozumí:

- zapínání, vypínání elektrických obvodů, obsluha se dotýká pouze přístrojů k tomu určených

- oprava elektrického zařízení

- revize elektrického zařízení

- Vyhláška č. 50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti:

- pracovníků, kteří se zabývají normalizací

- pracovníků, kteří se zabývají prodejem elektrické energie

- pracovníků, kteří se zabývají obsluhou a prací na elektrickém zařízení

- Při práci pod napětím:

- musí být provedena odpovídající ochranná opatření k zabránění zranění elektrickým proudem a zkratem

- nemusí být provedena odpovídající ochranná opatření k zabránění zranění elektrickým proudem a zkratem

- podle uvážení pracovníka

- Při práci bez napětí:

- jsou stanoveny základní požadavky ,,deseti bezpečnostních pravidel“ tak, aby elektrické zařízení bylo po celou dobu práce bez napětí

- jsou stanoveny základní požadavky ,,tří bezpečnostních pravidel“ tak, aby elektrické zařízení bylo po celou dobu práce bez napětí

- jsou stanoveny základní požadavky ,,pěti bezpečnostních pravidel“ tak, aby elektrické zařízení bylo po celou dobu práce bez napětí

- Při práci v blízkosti živých částí se používají:

- kryty, přepážky, zábrany nebo izolační zakrytí

- přepážky, zábrany nebo izolační zakrytí

- kryty, přepážky nebo izolační zakrytí

- Kvalifikaci osob pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení řeší:

- ČSN 341010

- vyhláška č. 50/1978 Sb.

- ČSN EN 62305-4

- Samočinné odpojení od zdroje elektrické energie:

- není součástí ochrany při poruše na elektrickém zařízení

- je součástí ochrany při poruše na elektrickém zařízení

- je součástí ochrany pouze v některých případech

- Průřez elektrického vedení musí být takový, aby splňoval požadavky na:

- oteplení, hospodárnost, mechanickou pevnost, odolnost vůči účinkům zkratového proudu, dovolené úbytky napětí, spolehlivou funkci před úrazem elektrickým proudem

- volbu dle zkušeností

- oteplení, hospodárnost, mechanickou pevnost, odolnost vůči účinkům zkratového proudu

Praktická zkouška (s ústním zdůvodněním)

- Proveďte vlastní přípravu (zakreslení přípojky do nákresu podle připojovacích podmínek dané oblasti).

- Vypracujte soupis potřebného materiálu.

- Vypracujte technologický postup práce.

- Proveďte vlastní montáž přípojky dle zadání.

- Naměřte potřebnou délku kabelu přípojky.

- Rozbalte kabel z bubnu a potřebnou délku uřízněte.

- Zajistěte vypnutý stav vedení – postavte žebřík, změřte vedení zkoušečkou, pověste zkratovací soupravu a řádně utáhněte.

- Vyzbrojte podpěrný sloup kotevní objímkou.

- Na kabelu odřízněte lanko a provlékněte okem napínacího šroubu.

- Připojte lanovou svorku a dotáhněte, zbytek lana odřízněte.

- Odizolujte asi 1,5 m kabelu.

- Zavěste kabel na podpěrný bod do kotevní objímky.

- Postavte a zajistěte druhý žebřík na druhý konec přípojky a začněte napínat pomocí strunového napínáku nebo provazové kladky.

- Naměřte lanko a také zakončete lanovou svorkou.

- Obě strany zajistěte PWC páskem.

- Vytvořte odkapávací oblouk u objektu a kabel uložte do předem připravené drážky, ukončete kabel v pojistkové skříni a zapojte.

- Na sloupu vytvořte šablony a připojte k vedení proudovými svorkami.

- Odstraňte zkratovací soupravu a zapněte vedení.

- Proveďte předepsaná měření přípojky.

- Změřte fázové napětí Uf mezi vodiči: L1-PEN, L2-PEN, L3-PEN, 3x230V.

- Změřte sdružené napětí Us mezi vodiči: L1-L2, L1-L3, L2-L3, 3x400V.

- Proveďte správné nafázování elektroměru v elektroměrovém rozvaděči pomocí zkoušečky ZN – 1.

- Měření správného nafázování proveďte po namontování pojistek a zapnutí hlavního jističe na přívodních svorkách fází L1 a L2 na svorkovnici elektroměru.

Poznámka: naměřené hodnoty Uf a Us se budou lišit od uvedených hodnot v závislosti na skutečném stavu dané sítě (zátěž, průřez vodičů).

Proveďte zakreslení přípojky do nákresu podle místních připojovacích podmínek.

Proveďte montáž kabelové přípojky.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- vodič ALFe

- kabel AYKYz   4 x 16

- vázací drát

- nosné prvky vedení

- polyuretanový vaz

- ovinovací páska

- svorky EK (dle průřezu vodiče)

- kabelové skříně

- omezovače přepětí

Měřicí přístroje

- klešťový VAmetr

- měřič sledu fází (DK1 bez proudového chrániče)

Nářadí a speciální prostředky

- žebříky, popř. kolový žebřík, montážní plošina

- kladky, kladkostroje, vytahovačky, ráčnové napínáky

- zkratovací souprava

- klíče matkové (zástrčkové) 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 30 (popř. Gola sada)

- střihače vodičů, pérové svěrky (žabky)

- kombinované kleště, šroubováky, kladivo, nůž

- zednické nářadí

Technické podklady a normy

- normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2

- montážní výkresy a schémata, katalogy součástek, elektrotechnické tabulky

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Písemná zkouška (test) | 30 |
| Praktická zkouška | 470 |
| Zakreslení přípojky do nákresu | 20 |
| Sepsání potřebného materiálu | 20 |
| Vypracování technologického postupu práce | 20 |
| Montáž kabelové přípojky | 380 |
| Měření provedené kabelové přípojky | 30 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 8 - 16 hod. | 500 |