Příloha 1

Doplňte chybějící elektrické veličiny, značky a jednotky.

| Veličina | Značka | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| El. napětí |  | [ V ] |
| El. proud | I |  |
| Mag. indukční tok |  | [ Wb ] |
|  | R | [ Ω ] |
| El. vodivost |  | [ S ] |
| Vlast. indukčnost | L |  |
|  | C | [ F ] |
|  | P | [ W ] |
| Impedance |  | [ Ω ] |
| Jalový výkon | PQ |  |

Jaké napětí naměříte voltmetrem v bodě 1, 2, 3?

Příloha 2

Do  tabulky doplňte elektrotechnickou značku, popis funkce a  využití uvedených elektronických součástek

Příloha 3

Proveďte ochranu automatickým odpojením od zdroje, vysvětlete podstatu funkce ochrany a uveďte vhodnou doplňkovou ochranu v zapojení na obrázku . Postup a  výsledek zdůvodněte.

Příloha 4

Vysvětlete princip proudového chrániče. Uveďte příklady jeho použití a zakreslete jeho zapojení do obrázku. Postup a  výsledek zdůvodněte.

Příloha 5

Určete  součástky  a jejich zapojení ve  schématu :

Příloha 6

Zapojte domácí videotelefon -  propojte vnější jednotku s vnitřní, připojte ovládání zámku, zvonkové tlačítko a připojte na síťové napájecí napětí. Vyzkoušejte funkci domácího videotelefonu. Postup a  výsledek zdůvodněte.

Příloha 7

Pomocí měřících přístrojů ověřte funkci monolitického stabilizátoru 7812 .  Zvolte k tomu vhodné měřící metody a přístroje . Výsledky měření porovnejte s technickou dokumentací – katalogem. Postup a  výsledek zdůvodněte.

Přístrojové vybavení

Digitální voltmetr

Digitální ampérmetr

Reostat

Příloha 8

Určete zadané  elektronické součástky, popište jejich funkci, prakticky ověřte jejich stav (funkční, nefunkční) bez zapojení do obvodu pomocí  digitálního multimetru. U každé el. součástky uveďte parametry, které nemůžete při výměně zanedbat. Výsledek zapište do tabulky . Postup a  výsledek zdůvodněte.

Příloha 9

Postavte stabilizovaný 5V zdroj pro napájení čtyřbitového binárního čítače.Připojte na síťové napětí a oživte. Postup a  výsledek zdůvodněte.

Přístrojové vybavení

Digitální voltmetr

Digitální ampérmetr

Reostat

Příloha 10

Postavte čtyřbitový čítač dle schématu. Připojte napájecí napětí z 5V stabilizovaného zdroje Postup a  výsledek zdůvodněte.

Oživte čtyřbitový binární čítač a proveďte kontrolu log. úrovní (L,H) pomocí osciloskopu ( RS klop. obvod, čítač). Postup a  výsledek zdůvodněte.

Příloha 11

Změřte zesílení jednostupňového NF zesilovače pomocí měřících přístrojů. Při měření dbejte na správnou polaritu měřících přístrojů (není uvedena). Postup a  výsledek zdůvodněte.

Diagnostikujte závadu na   jednostupňovém NF zesilovači – na svorce OUT chybí NF signál.

Postup a  výsledek zdůvodněte.

# Text boxes

| El. součástka | El. značka | Funkce | Využití |
| --- | --- | --- | --- |
| Optrón |  |  |  |
| Rezistor |  |  |  |
| Kondenzátor elektrolytický |  |  |  |
| Odpor. trimr |  |  |  |
| Dioda |  |  |  |
| Bipolární tranzistor |  |  |  |

| El. součástka | Funkce | Měření bez zapojení do obvodu | Důležité parametry při výměně |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojistka |  |  |  |
| Rezistor |  |  |  |
| Kondenzátor |  |  |  |
| Potenciometr |  |  |  |
| Dioda |  |  |  |
| Triak |  |  |  |
| Tyristor |  |  |  |

Přístrojové vybavení

Digitální voltmetr

Osciloskop

Přístrojové vybavení

NF generátor

NF voltmetr

Osciloskop

Digitální voltmetr

Digitální ampérmetr