Konkrétní zadání

28-010-H Sklář pro duté sklo

Zadání pro účastníky ověřování

Teoretická zkouška (ústní)

- Popište technologii výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického

skla (rozdělení technologie, definice, terminologie).

- Popište operace prováděné po vychlazení výrobku (zapalování, opukávání, obrušování).

- Proveďte rozbor parametrů uvedených na předloženém výkresu (definice

hodnot ve výkresu) - viz příloha č. 1

- Podle předloženého výkresu rozhodněte o technologickém postupu tvarování v souladu s technickou a technologickou dokumentací - viz   příloha č. 1

- Popište význam teplotní roztažnosti při výrobě vrstvených skel.

- Uveďte možnosti prověření vhodnosti sklovin pro výrobu vrstvených skel (definice

teplotní roztažnosti, aplikace v praxi na vrstvených sklech).

- Rozlište u daného výrobku operace prvotní rafinace, vysvětlete pojem prvotní rafinace (kompletní definice prvotní rafinace, rozlišení konkrétní operace dle předloženého výkresu).

- Ústně zdůvodněte nutnost dodržování zásad BOZP v hutním provozu nebo ve fou-

kačské dílně (zásady manipulace s plynovými spotřebiči, roztáčecí pece, pomocné

ruční hořáky, kyslíkové hořáky). Popište vybavení skláře pro práci, zdůvodněte

nutnost ochrany očí (dle platných směrnic BOZP).

Praktická zkouška

1. Foukání výrobků ze skloviny do forem

- Podle zadané dokumentace zvolte zařízení, nářadí a pomůcky pro výrobu dutého

skla a popište jejich údržbu a ošetření - viz příloha č. 3

- Připravte materiál, nástroje, pomůcky a formy podle výrobního předpisu. Zkontrolujte funkčnost připravených nástrojů pro ověřovanou činnost - ústně okomentujte.

- Proveďte následující úkony: vyklepání, vydrátování a omytí píšťal, nahřátí konců

píšťal v pracovním otvoru a příprava k nabírání, příprava podávacího želízka a přílepníku.

- Z kroužku naberte homogenní sklovinu bez šlír.

- Prakticky předveďte základní pracovní úkony při nabírání skloviny z pánve, vyjmutí z pece, pohyb píšťalou, položení píšťaly na plíšek, sválení skloviny.

- Prakticky předveďte vkládání skloviny do formy (u konkrétního výrobku - otáčení

sklovinou na jednu i obě strany, dofukování při otáčení a přefouknutí hlavice,

vyjmutí a zarovnání dýnka a vyrovnání výrobku podle výrobní dokumentace - viz příloha č. 3.

- Vyrobte foukaný výrobek podle předloženého výkresu s příslušnými nástroji a

pomůckami - série 5 kusů - viz  příloha č. 3

2.  Posuzování kvality surovin a výrobků

- Určete, zda předložený výrobek splňuje kvalitativní parametry podle výrobního

předpisu, v případě zjištění vady navrhněte její odstranění. Zhodnoťte kvalitu

výrobku a popište všechny způsoby odstranění vad dle zadané dokumentace.

(viz příloha č. 2 + referenční vzorek - výrobek).

- Zjistěte, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daným technickým výkresem	(komplexní vyhodnocení parametrů referenčního vzorku - viz příloha č. 2 + referenční vzorek).

- Posuďte výkresy pro zušlechťovací provozy a rozhodněte, zda u referenčního

vzorku kvalita odpovídá dané technologii zušlechťování (určení vady u výrobku).

- Zhodnoťte kvalitu vzorku výrobku dle předloženého výkresu zušlechťovacího

provozu - viz  příloha č. 2 + referenční vzorek.

3. Foukání výrobků ze skloviny z volné ruky

- Předveďte základní pracovní úkony při nabírání skloviny z pánve, vyjmutí z pece,

pohyb píšťalou, položení píšťaly na plíšek, sválení skloviny. Prakticky předveďte

základní pracovní úkony dle technické a technologické dokumentace, soulad

výkonu s BOZP - viz  příloha č. 4.

- Vyfoukněte baňky, předveďte vytvoření krčku, přepíchnutí baňky novou sklovinou, srovnání nové skloviny svalákem, rozfouknutí a následné sválení pro rozdělení skloviny na potřebnou tloušťku. Praktické úkony proveďte a následně ústně okomentujte. Zhodnoťte teplotu nabírané skloviny a případné vady vyfouknutého výrobku (puchýře, led, šel).

- Prakticky předveďte základní tvarování konkrétního výrobku při zpracování

skloviny, tj. práci se svalákem, točení píšťalou a předtvarování pomocí svaláku,

rozfukování skloviny a roztáčení s příslušnými nástroji a pomůckami podle

výrobní dokumentace - viz  příloha č. 4.

- Prakticky předveďte vyfukování jednoduchého menšího výrobku (sválení do poža-

dovaného tvaru, rozdělení síly skloviny podle střihu, kontrola výrobku, chlazení a

odražení od píšťaly s příslušnými nástroji a pomůckami).

- Vyrobte foukaný výrobek dle předloženého výkresu s příslušnými nástroji

a pomůckami (série 5 kusů) - viz  příloha č. 4.

- Prakticky předveďte na polotovaru skleněného výrobku dokončovací práce   na

tvarovaném výrobku nebo prvorafinační operace (zapalování, roztáčení, pukání).

Dané úkony ústně okomentujte.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- sklovina (á 10 – 15 kg na uchazeče)

- barvy (na uchazeče cca 0,5 kg)

- referenční vzorky k posuzování kvality surovin a vytvářeného výrobku

Nářadí a pomůcky

- formy a speciální pomůcky dle výkresové dokumentace

- výrobní receptury

- výrobní, výkresová, technologická a technická dokumentace

- pracovní oblečení dle instrukcí (zajistí uchazeč sám)

- ochranné pomůcky (pracovní boty, ochrana zraku)

Vybavení pracoviště

- prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

- sklářská dílna, která je vybavena tavicím agregátem o odpovídající kapacitě a barevnosti skloviny, roztáčecí píckou a pomocnými ručními hořáky, sklářskou píšťalou o průměru 14 mm s dřevěným štýlem, dřevěným sklářským nářadím (svaláky různých velikostí, hladítko, tlačák), sklářskou formou, prkénkem pod formu, kolíčky do formy, kovovým sklářským nářadím (pinzeta, uražák, plíšek), vidličkou na odnášení a kladivem

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 40 |
| Praktická zkouška | 440 |
| Foukání výrobků ze skloviny do forem | 180 |
| Posuzování kvality surovin a výrobků | 30 |
| Foukání výrobků ze skloviny z volné ruky | 230 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu NSK 6 - 8 hod. | 480 |

Přílohy: 4