Konkrétní zadání

28-025-H Výrobce kovových forem

Zadání pro účastníky ověřování

Proveďte přípravu dvoudílné kovové formy pro sklářskou výrobu včetně kontroly a měření předepsaných rozměrů, posouzení kvalitativních parametrů a odstranění případných vad, za dodržení technologických postupů, BOZP a PO, hygienických zásad s použitím vhodných nástrojů, strojů, zařízení a pomůcek.

Teoretická zkouška (ústní)

- Orientace v normách a v technických i výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

- Popište technologie výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla.

- Proveďte rozbor parametrů uvedených na předloženém výkresu.

- Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě sklářských forem

- Popište vybavení formířské dílny, zdůvodněte nutnost dodržování zásad BOZP ve formárně, zejména s přihlédnutím ke specifickým požadavkům na práci s elektrickým nářadím.

- Výroba sklářských forem

- Popište technologii obrábění kovů.

Praktická zkouška

- Zjistěte, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daným předloženým technickým výkresem.

- Rozhodněte podle předloženého výkresu o technologickém postupu výroby formy.

- Připravte materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu, zkontrolujte funkčnost připravených nástrojů pro srovnání obráběné plochy kovového polotovaru.

- Určete, zda předložený výrobek splňuje kvalitativní parametry podle výrobního předpisu, v případě zjištění vady proveďte návrh na její odstranění, prakticky odstraňte zjištěnou vadu na výrobku podle příslušné výrobní dokumentace.

- Proveďte vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předložené dvoudílné sklářské formy. Postup vysvětlete.

- Předveďte vyčištění sklářské formy včetně zakonzervování, proveďte jednoduchou opravu dvoudílné sklářské formy.

- Připravte dvoudílnou kovovou formu pro výrobu.

- Proveďte vybroušení a vyleštění stop po nástrojích, dopilování a dobroušení tvarů na kalibr u nerotačních forem z drsnosti na podklad, pro vyleštění drsnosti 0,1 s vyleštěním na drsnost 0,05. Postup vysvětlete.

- Srovnejte obráběné plochy do obsahu 75 cm² s vyleštěním na drsnost 0,05. Postup vysvětlete.

- Předveďte navařování v argonu. Postup vysvětlete.

- Předveďte obsluhu a seřízení strojů a zařízení na opracování a čištění sklářských forem při srovnání obráběné plochy kovového polotovaru.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

- pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám

- ochranné pomůcky zajistí autorizovaná osoba

- výrobní receptury

- výkresová dokumentace

- výrobní dokumentace, technologická a technická dokumentace

- formařská dílna, která je vybavena potřebnými frézkami, soustruhy, bruskami, sloupovou otočnou vrtačkou, horizontkou, pilou, komorovou žíhací pecí, pískovací kabinou a elektroerosivním zařízením, CNC soustruhy, CNC frézkou, měřidly, svářecím agregátem, přídavnými elektrodami

- žárupevná ocel ‒ tř. 1, soustružnické nože, frézy, brusné kotouče, řezná kapalina na chlazení.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 45 |
| Praktická zkouška | 1 215 |
| Orientace v normách a v technických i výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla | 25 |
| Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě sklářských forem | 30 |
| Posuzování kvality surovin a hodnot parametrů při výrobě sklářských forem | 370 |
| Výroba sklářských forem | 760 |
| Obsluha a seřizování strojního zařízení na opracování a čištění sklářských forem u konkrétní pracovní operace | 30 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 20 - 21 hod. | 1 260 |