Konkrétní zadání

28-046-N Designér koupelen

Zadání pro účastníky ověřování

Navrhněte rekonstrukci hygienického zařízení v bytové jednotce 3+1 panelového domu.

Požadavek klienta: samostatné WC, vana, umyvadlo

Teoretická zkouška (písemná)

Řešte následující úkoly, řešení (odpovědi) označte číslem zadání

- 1. Heslovitě v bodech popište (graficky znázorněte) postup při plánování rekonstrukce koupelny v bytovém domě tak, aby byla zřejmá návaznost či souběh jednotlivých kroků.

- 2. Vyjmenujte základní druhy obkladových materiálů a kritéria při výběru daného druhu obkladového materiálu.

- 3. Vypište základní fyzikální a chemické vlastnosti keramických obkladových materiálů.

- 4. Uveďte příklad souvrství s hydroizolací na balkoně a vysvětlete použití zvoleného hydroizolačního systému.

- 5. a) Ve slepém půdorysu bezbariérové koupelny (viz příloha č. 1) doplňte půdorysné kóty u písmene „X“.

b) Načrtněte čelní nebo boční pohled na WC mísu včetně madel – okótujte.

- 6. Vyjmenujte zásady, které je nutné dodržovat při zaměřování řešených prostor či konstrukcí.

- 7. Vysvětlete pojem skica, vizualizace, kladečský plán.

- 8. Vyjmenujte základní zdravotní, hygienické a bezpečnostní požadavky na koupelny.

- 9. Uveďte minimální počet zařizovacích předmětů (WC, umyvadla) v bytě velikosti 2+1. Upřesněte, zda lze daný počet zařizovacích předmětů umístit do jedné místnosti či nikoliv.

- 10. Heslovitě popište (graficky znázorněte) provedení přejímky zboží od dodavatele a předání zboží zákazníkovi, uveďte, jaká kritéria se sledují.

- 11. Popište průběh reklamace zboží před samotnou realizací, popište, co lze reklamovat.

- 12. Heslovitě popište způsob kontroly kvality založení obkladu.

Praktická zkouška

Navrhněte rekonstrukci hygienického zařízení v bytové jednotce 3+1 panelového domu.

Požadavek klienta: samostatné WC, vana, umyvadlo

- Překreslete řešenou část půdorysu (viz příloha č. 2) v měřítku 1:50 ručně tužkou na papír formátu A4.

- Skica - naskicujte dispoziční řešení hygienického zařízení.

- Vytvořte návrh řešené části půdorysu v PC (SketchUp), půdorys, pohledy, vizualizace, specifikace interiéru.

- Vytvořte kladečský plán dlažby a obkladu jedné stěny umístěné za umyvadlem (spárořez).

- Vytvořte rozpočet zařizovacích předmětů, dlažby a obkladů s prořezem, bez DPH.

Teoretická zkouška (ústní)

Teoretická ústní zkouška následuje po teoretické písemné zkoušce a praktické zkoušce.

Výběr a počet otázek určuje zkoušející na základě výsledků z praktické a písemné zkoušky, a to zejména tak, aby byly doplněny nejasnosti či nepřesnosti zjištěné v těchto předchozích zkouškách a aby byly  splněny  všechny požadavky hodnotícího standardu NSK (splnění všech kritérií hodnocení).

Soupis otázek (viz příloha č. 3)

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- výkresová dokumentace (v papírové nebo elektronické podobě)

- příklad kladečského plánu (může být s vadami)

- papír na psaní, skicování, kreslení kladečského plánu

- rýsovací pomůcky (pravítko, trojúhelník, popř. poměrové měřítko)

- kreslicí potřeby (tužka grafitová, pastelky, fix)

- fyzické vzorky různých obkladových materiálů včetně obalů v dostatečném množství

- zpracovaný příklad check listu (dotazníku) ke sledování profilu zákazníka a jeho potřeb

- zpracovaný příklad reklamačního listu

- zpracované případové studie (vytištěné nebo v elektronické podobě)

Vybavení pracoviště

- Místnost pro provedení zkoušky vybavená k realizaci písemné části zkoušky

- počítač (na každou zkoušenou osobu) s instalovaným kancelářským SW Microsoft Office (WORD, Excel, Power Point), vizualizačním SW, připojením na internet

- tiskárna

- tabule nebo flipchart

- katalogy obkladových materiálů a zařizovacích předmětů

- Doporučení: alespoň část praktické zkoušky provést v koupelnovém studiu

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška písemná | 90 |
| Praktická zkouška | 810 |
| Teoretická zkouška ústní | 60 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu NSK 12 - 16 hod. | 960 |