Konkrétní zadání

29-024-H Výroba konzerv

Zadání pro účastníky ověřování

Požadavky na účastníka

- V průběhu realizace zkoušky budete obsluhovat vhodné technologické vybavení při výrobě konzerv a polokonzerv a kontrolovat jeho nastavení a funkčnost.

- Při plnění všech úkolů ze zadání dodržujte hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin, sanitační řád, zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

- V průběhu zkoušky používejte pracovní oděv a ochranné pomůcky.

- Popište specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při výrobě konzerv.

1. Třídění výrobních mas a drůbežího masa

- Roztřiďte předložená masa podle vyhovujících druhů a třídění odůvodněte.

2. Příprava pomocných látek a konzervových obalů pro výrobu konzerv

- Vyjmenujte a následně připravte přísady a pomocné látky pro výrobu pěti konzerv hovězího masa ve vlastní šťávě, v souladu technologickou normou.

- Zvolte pro tento výrobek vhodný typ konzervy.

- Proveďte kalkulaci pro předešlou výrobu hovězích konzerv.

3. Úprava surovin pro výrobu konzerv

- Proveďte předsolení s pomocí míchačky a specifickou úpravu masa pro výrobu luncheonu.

- Připravte náplň konzerv pro výrobu játrové paštiky ve varném kutru.

4. Mělnění, míchání a výpočet spotřeby surovin pro výrobu konzerv

- Zvolte správnou zrnitost pro výrobu játrové paštiky s mělněním a mícháním v kutru, proveďte následné čištění a údržbu tohoto zařízení.

5. Plnění a uzavírání konzerv

- Zkontrolujte a vytřiďte nevyhovující obaly, zdůvodněte.

- Proveďte ruční plnění pěti konzerv hovězího masa ve vlastní šťávě, činnost okomentujte.

- Proveďte strojové plnění pěti konzerv játrové paštiky, činnost okomentujte.

- Naplněné konzervy uzavřete.

6. Tepelné opracování konzerv a polokonzerv

- Vysvětlete pracovní postupy a doby trvanlivosti u pasterace a sterilace.

- Předveďte pasteraci na pěti konzervách a následné chlazení.

7. Chlazení a označování konzerv a polokonzerv po tepelném opracování

- Vysvětlete pracovní postupy a doby trvanlivosti u pasterace a sterilace.

8. Chlazení a označování konzerv a polokonzerv po tepelném opracování

- Popište proces chlazení konzerv a následně prakticky předveďte.

- Pohovořte o možnostech a náležitostech označování konzerv.

- Vyjmenujte základní znaky vad konzerv a polokonzerv.

9. Skladování konzerv a polokonzerv

- Rozlište dobu skladování konzerv a polokonzerv a vysvětlete.

- Popište proces a všechny náležitosti skladování konzerv a polokonzerv.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiální a technické předpoklady

- prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

- čerstvé maso a suroviny pro masnou výrobu

| Materiál | Množství |
| --- | --- |
| hovězí maso - kližka | 2 kg |
| výrobní vepřové maso | 0,80 kg |
| vepřové sádlo | 0,20 kg |
| párky | 0,50 kg |
| sůl | 0,06 kg |
| koření | 0,04 kg |
| obal | 10 ks |
| víčka | 10 ks |

- technologické vybavení výrobny masných výrobků

- odpovídající technické vybavení a čisticí prostředky nutné k zajištění hygieny a sanitace provozu

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Provádění hygienicko-sanitační činnosti a dodržování bezpečnostních předpisů | v rámci ostatních činností |
| Třídění výrobních mas a drůbežího masa | 30 |
| Příprava pomocných látek a konzervových obalů pro výrobu konzerv | 15 |
| Úprava surovin pro výrobu konzerv | 45 |
| Mělnění, míchání a výpočet spotřeby surovin pro výrobu konzerv | 15 |
| Plnění a uzavírání konzerv | 30 |
| Tepelné opracování konzerv a polokonzerv | 15 |
| Chlazení a označování konzerv a polokonzerv po tepelném opracování | 15 |
| Skladování konzerv a polokonzerv | 15 |
| Obsluha strojního a technologického vybavení při výrobě konzerv | v rámci ostatních činností |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 2-3 hod. | 180 |