Konkrétní zadání

29-058-E Potravinářský dělník

Zadání pro účastníky ověřování

Obsluha separátoru

- Použijte pracovní oděv a ochranné pomůcky, vysvětlete jejich význam.

- Dodržujte zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržujte hygienické předpisy a osobní hygienu, vysvětlete povinnosti pracovníků v potravinářství při styku s infekční chorobou, při onemocnění průjmem, při hnisavém nebo horečnatém onemocnění a při jiném infekčním onemocnění, např. salmonelózou a při poranění.

- Vysvětlete podle uvedeného schématu na ovládacím panelu složení technologického zařízení (separátoru).

- Vysvětlete a předveďte zapínání, obsluhu a vypínání separátoru.

- Zkontrolujte separátor a vysvětlete metody jeho kontroly, vysvětlete a ukažte možnosti vypnutí při poruše a mimořádné situaci.

- Přijměte surovinu pro separátor, zkontrolujte její hmotnost a dodací dokumenty a zapište záznam o příjmu do předepsaného formuláře.

- Vysvětlete hygienická nebezpečí z hlediska bezpečnosti potravin a předveďte s danou surovinou výrobní úkon.

- Vysvětlete a předveďte způsob zabalení, označení a ochrany získaného produktu (separátu) při manipulaci a vysvětlete zásadu první dovnitř/první ven.

- Zkontrolujte a předveďte podmínky skladování a ochrany daného potravinářského výrobku.

- Vysvětlete zásady ochrany produktu při manipulaci a nebezpečí křížové kontaminace potravinářských produktů.

- Dodržujte sanitační řád určený pro provoz výroby potravin a popište a předveďte čištění a sanitaci daného stroje.

- Popište specifická bezpečnostní rizika při práci s tímto strojem.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiální a technické předpoklady

- prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

- suroviny, polotovary a přísady pro výrobu potravin

- technologické vybavení výrobny potravinářských výrobků

- odpovídající technické vybavení

- příslušná část výrobní dokumentace

- pracovní oděv (uchazeč v něm vstupuje na pracoviště - bílá pracovní blůza, bílé kalhoty, gumová nebo igelitová zástěra, pokrývka hlavy - případně helma, protiskluzová obuv)

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Použijte pracovní oděv a ochranné pomůcky, vysvětlete jejich význam | 10 |
| Dodržujte zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržujte hygienické předpisy a osobní hygienu, vysvětlete povinnosti pracovníků v potravinářství při styku s infekční chorobou, při onemocnění průjmem, při hnisavém nebo horečnatém onemocnění a při jiném infekčním onemocněn, např. salmonelózou a při poranění | 15 |
| Vysvětlete podle uvedeného schématu na ovládacím panelu složení technologického zařízení (separátoru) | 10 |
| Vysvětlete a předveďte zapínání, obsluhu a vypínání separátoru | 10 |
| Zkontrolujte separátor a vysvětlete metody jeho kontroly, vysvětlete a ukažte možnosti vypnutí při poruše a mimořádné situaci | 10 |
| Přijměte surovinu pro separátor, zkontrolujte její hmotnost a dodací dokumenty a zapište záznam o příjmu do předepsaného formuláře | 10 |
| Vysvětlete hygienická nebezpečí z hlediska bezpečnosti potravin a předveďte s danou surovinou výrobní úkon | 20 |
| Vysvětlete a předveďte způsob zabalení, označení a ochrany získaného produktu (separátu) při manipulaci a vysvětlete zásadu první dovnitř/první ven | 15 |
| Zkontrolujte a předveďte podmínky skladování a ochrany daného potravinářského výrobku | 10 |
| Vysvětlete nebezpečí křížové kontaminace potravinářských produktů | 10 |
| Dodržujte sanitační řád určený pro provoz výroby potravin a popište čištění a sanitaci daného stroje | 10 |
| Popište specifická bezpečnostní rizika při práci s tímto strojem | 5 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 2-3 hod. | 135 |