Konkrétní zadání

31-034-E Šička oděvních výrobků

Zadání pro účastníky ověřování

1. Praktická část zkoušky

Zadní díl dámského nepodšitého saka a nakládaná košilová kapsa. Odpovězte na zadané otázky týkající se praktické části zkoušky a splňte zadané úkoly

- Vysvětlete zásady správného držení těla při ručním šití a techniku šití.

- Vyjmenujte vhodné krejčovské pracovní pomůcky a jejich správné používání.

- Zdůvodněte význam dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany při práci v šicí dílně, rizika a možnosti vzniku úrazu. Při práci dbejte těchto zásad.

- Popište pracovní operace v technologické návaznosti a požadovanou kvalitu provedení.

- Uveďte zásady, které je třeba dodržet před uvedením šicího stroje do chodu.

- Vysvětlete používání a význam žehlicí a podlepovací techniky.

- Předveďte výměnu jehly u jednojehlového šicího stroje s vázaným stehem a třínitného obnitkovacího stroje.

- Popište a předveďte činnost spojenou s navlékáním vrchní a spodní nitě do šicího stroje.

- Vysvětlete běžné závady šicích strojů a jejich odstranění, potřebnou údržbu, čistění a mazání, názorně předveďte tyto operace.

- Objasněte význam řádné obsluhy a údržby šicích strojů a dodržování pořádku a čistoty na pracovišti. Proveďte kontrolu čistoty a funkčnosti šicích strojů. Při práci udržujte pořádek a čistotu na pracovišti.

- Proveďte podlepení zadního dílu a jeho součástí.

- Zkontrolujte požadovanou kvalitu podlepení.

- Obnitkujte okraje zadního dílu, zákrčníkové podsádky a koncové záložky.

- Proveďte sešití zadního středového švu a pasových záševků.

- Proveďte kontrolu šití a dodržení šíře švových záložek.

- Rozžehlete zadní středový šev a pasové záševky sežehlete ke středu.

- Zapošijte záložku zadního dílu na zapošívacím sroji.

- S použitím šablony předžehlete podsádku a švové záložky nakládané kapsy.

- Proveďte podehnutí podsádky a přišití v kraji strojem.

- Vyznačte umístění dírky dle šablony a vyšijte prádlovou dírku dle naznačení.

- Vyšijte uzávěrku na závorovacím stroji.

- Podložte rožky kapsy přeloženou krajovou.

- Našijte kapsu na díl prošitím v kraji a zpevněte prošitím do trojúhelníčku.

- Přišijte knoflík na knoflíkovacím stroji.

2. Teoretická část zkoušky

Odpovídejte na zadané otázky. Tam, kde je to možné, odpovědi doprovázejte praktickými ukázkami

- Uveďte hlavní zásady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy požární ochrany.

- Popište správné držení těla při ručním šití a techniku šití.

- Vyjmenujte a popište pracovní pomůcky, předepsané pracovní prostředky k šití a správné uspořádání pracoviště.

- Vysvětlete bezpečnostní pokyny při práci v šicí dílně, uveďte příčiny vzniku úrazu.

- Uveďte rozdíly mezi podlepovacím a fixačními strojem a kontrolu správného podlepení dílů a součástí.

- Popište strojovou šicí jehlu, značení šicích jehel a vyjmenujte příčiny ohýbání a lámání jehel ve stroji.

- Popište činnost spojenou s návlekem vrchní a spodní nitě do jednojehlového šicího stroje s vázaným stehem, třínitného obnitkovacího stroje a knoflíkovacího stroje.

- Vysvětlete, proč je důležité dodržovat technologickou kázeň, jak posoudíme kvalitu zhotoveného výrobku.

- Vysvětlete (přímo u stroje s názornými ukázkami) činnost obsluhy před zahájením šití, kontrolu funkčnosti stroje a vhodnosti seřízení stroje s ohledem na zpracovatelnost materiálu.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiální a technické předpoklady

- materiál a oděvní přípravu ke zhotovení výrobku zajistí zadavatel

- složení materiálu: 100% bavlna, výstužný materiál, šicí nitě

- vybavení šicí dílny: průmyslové jednojehlové šicí stroje s vázaným stehem, třínitný obnitkovací šicí stroj, dírkovací stroj, závorovací stroj, zapošívací stroj, elektroparní žehlicí technika, střihačský stůl, pracovní stolek, dílenská stolička

- pracovní pomůcky: krejčovské měřidlo, krejčovské nůžky, šicí jehly k ručnímu šití, náprstek, stehovka, špendlíky, krejčovská křída, pravítko, tužka, šablony

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Proveďte podlepení zadního dílu a jeho součástí | 6 |
| Zkontrolujte kvalitu podlepení | 2 |
| Obnitkujte okraje zadního dílu, zákrčníkové podsádky a koncové záložky | 5 |
| Proveďte sešití zadního středového švu a pasových záševků | 12 |
| Proveďte kontrolu šití a dodržení šíře švových záložek | 3 |
| Rozžehlete zadní středový šev a pasové záševky sežehlete ke středu | 5 |
| Zapošijte záložku zadního dílu na zapošívacím stroji | 13 |
| S použitím šablony předžehlete podsádku a švové záložky nakládané kapsy | 5 |
| Proveďte podehnutí podsádky a přišití v kraji strojem | 3 |
| Vyznačte umístění dírky dle šablony a vyšijte prádlovou dírku dle naznačení | 15 |
| Vyšijte uzávěrku na závorovacím stroji | 2 |
| Podložte rožky kapsy přeloženou krajovkou | 3 |
| Našijte kapsu na díl prošitím v kraji a zpevněte prošitím do trojúhelníčku | 10 |
| Přišijte knoflík na knoflíkovacím stroji | 6 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 1-1,5 hod. | 90 |