- Konkrétní zadání

- 32-007-H Obuvník pro zakázkovou výrobu

Zadání pro účastníky ověřování

Praktickou činnost doprovázejte slovním komentářem

U všech činností dbejte na dodržování zásad BOZP.

- Během simulované situace předveďte jednání se zákazníkem a odborně přijměte zakázku pro zhotovení jednoho páru dámských lodiček.

- Písemně vypočítejte předběžnou kalkulaci na zhotovení jednoho páru dámských lodiček s přihlédnutím k ceně spotřebovaného materiálu a časové dotaci práce.

- Pracujte s technickou dokumentací, z předloženého výrobního předpisu vyčtěte dílce potřebné pro zhotovení jednoho páru dámských lodiček a určete, které materiály jsou pro jejich zhotovení ve výrobním předpisu stanoveny. Celou činnost slovně okomentujte.

- Na základě výrobního předpisu určete stroje, které budou nutné ke zhotovení předloženého svršku. Zdůvodněte použití plochého jednojehlového šicího stroje pro vytypovanou pracovní operaci. Praktickou činnost doprovoďte slovním komentářem.

- Písemnou formou se slovním komentářem zvolte postup práce přípravných operací při montáži svršku obuvi z různých materiálů, tj. z usní, textilu a plastu, dále popište zvolený pracovní postup práce u kompletování, barvení, kosení a vyztužování.

- Určete druh předloženého usňového materiálu a způsob jeho využití při výrobě konkrétní části obuvi, slovně popište materiál a zdůvodněte jeho použití k výrobě konkrétní části obuvi.

- Předveďte práci s ručním zaklepávacím kladívkem u pracovní operace zaklepávání.

- Pomocí slovního komentáře vymezte technologické podmínky pro jednoduché montážní operace, tj. spojování vrchových a podšívkových součástí a dílců šitím, lepením a svařováním. U jednotlivých montážních prací popište technologický postup s ohledem na BOZP.

- Připojte plochý jednojehlový šicí stroj ke zdroji elektrické energie, prověřte jeho technický stav a funkčnost.

- Po ukončení pracovní činnosti proveďte čištění plochého jednojehlového šicího stroje včetně jeho základní údržby a mazání. Slovně zdůvodněte nutnost pravidelné údržby.

- Podle technologického postupu předveďte spojování dílců na plochém jednojehlovém a dvoujehlovém šicím stroji, při dodržení zásad BOZP, praktickou činnost doprovoďte slovním komentářem.

- Upravte tloušťku součástí po vyseknutí pomocí štípacího stroje dle údajů ve výrobním předpisu, provedení slovně okomentujte.

- Nastavte parametry na vysekávacím stroji pro vysekávání usňových vrchových dílců, správnost provedení slovně zdůvodněte.

- Změřte potřebné rozměry nohou, zjištěné míry zaznamenejte do objednávkového listu a zkonstruujte pomocnou síť pro vymodelování dámské lodičky.

- Zhotovte a slovně popište šablony dílců svršku pro dámskou lodičku, ústně zdůvodněte přídavky na šablonách pro zaklepávání, záložky a ořezávání.

- Podle připravených šablon zakreslete sestavu svršku.

- Podle stélky kopyta zkonstruujte šablony ke zhotovení napínací a vkládací stélky.

- Podle technologických zásad za použití standardních pomůcek zhotovte šablony spodkových součástí a dílců, proveďte zákres sestavy a písemně označte potřebné údaje.

- Z předložených usňových vzorků vyberte vhodný materiál ke zhotovení dámské společenské obuvi, slovně zdůvodněte použití z hlediska kvality a využitelnosti ve vztahu k výrobě jednotlivých částí konkrétní obuvi.

- Na třech předložených usňových vzorcích slovně vyhodnoťte vady a navrhněte způsob dalšího zpracování s ohledem na zjištěné kvalitativní nedostatky.

- Zjistěte výpočtem plošný obsah dílců podle šablon pro předložený vzorek dámských lodiček.

- Podle předložených šablon vykrojte jeden pár usňových vrchových dílců, provedení ústně zdůvodněte.

- Podle zákresu kosení okoste jeden pár vrchových zadních dílců a jeden pár podšívkových patiček.

- Spojte šitím dva páry podšívkových dílců a dva páry vrchových zadních dílců.

- Vyztužte jeden pár obuvi opatkem, paty předtvarujte tak, aby tvar opatku byl v souladu s tvarem kopyta.

- Napněte svršek na kopyto, dotvarujte hranu a napínací záložku do požadovaného tvaru, slovně posuďte kvalitu vytvarovaného svršku, celou činnost doprovázejte slovním komentářem.

- Na základě technické dokumentace zvolte vhodné lepidlo pro spojení napínací záložky s podešví, provedení a výběr lepidla slovně okomentujte.

- Na základě konkrétního technologického postupu proveďte montáž jednoho páru svršku se spodkovými dílci spodku obuvi.

- Vyjmenujte a slovně okomentujte pracovní operace používané při dokončování vzhledu obuvi.

- Slovně zdůvodněte a vizuálně posuďte vzhled a kvalitu pěti párů dohotovené dámské obuvi, proveďte porovnání s požadavky technických norem a s dílenským vzorkem.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Technické vybavení

- vhodné prostory a obuvnická dílna vybavená vysekávacím, kosícím a kroužkovacím strojem, šicími a spodkovými stroji, vybavením pro dohotovování výrobků, odpovídajícím bezpečnostním a hygienickým předpisům

- přísun potřebné energie (elektrická, stlačený vzduch)

- obuvnické zařízení (nože, kopyta, šablony, upínací formy, tvarovací formy, stříkací pistole, kahan, lisovací formy)

- ruční obuvnické nástroje a vybavení (nádoby na lepidlo, štětce, zaklepávací kladívko, obuvnické kleště, obuvnické kladívko, tloušťkoměr, nůžky, krájecí nožík)

- modelářské potřeby

- potřebná IT technologie

Spotřební obuvnický materiál

- usňové materiály (vrchové, podšívkové a spodkové)

- textilní materiály

- obuvnické polotovary a komponenty pro výrobu zakázkové obuvi

- drobný kovový a textilní materiál

- lepidla

- pomocný obuvnický materiál

Technologické podklady a další pomůcky

- výkresová dokumentace

- výrobní, technická a technologická dokumentace

- manuály a návody k obuvnickým strojům a přístrojům

- vzorky, pomůcky a ukázky

- tiskopisy a formuláře

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Během simulované situace předvést jednání se zákazníkem a odborně přijmout zakázku pro zhotovení jednoho páru dámských lodiček. | 10 |
| Písemně vypočítat předběžnou kalkulaci za zhotovení jednoho páru dámských lodiček s přihlédnutím k ceně spotřebovaného materiálu a časové dotaci práce. | 15 |
| Pracovat s technickou dokumentací, z předloženého výrobního předpisu vyčíst dílce potřebné pro zhotovení konkrétního výrobku a určit, které materiály jsou pro jejich zhotovení ve výrobním předpisu stanoveny. Celou činnost slovně okomentovat. | 10 |
| Na základě výrobního předpisu určit stroje, které budou nutné ke zhotovení předloženého svršku. Zdůvodnit použití plochého jednojehlového šicího stroje pro vytypovanou pracovní operaci. Praktickou činnost doprovázet slovním komentářem. | 10 |
| Písemnou formou se slovním komentářem zvolit postup práce přípravných operací při montáži svršku obuvi z různých materiálů, tj. z usní, textilu a plastu, dále popsat zvolený pracovní postup práce u kompletování, barvení, kosení a vyztužování. | 15 |
| Určit druh předloženého usňového materiálu a způsob jeho využití při výrobě konkrétní části obuvi, slovně popsat materiál a zdůvodnit jeho použití k výrobě konkrétní části obuvi. | 10 |
| Předvést práci s ručním zaklepávacím kladívkem u pracovní operace zaklepávání. | 10 |
| Pomocí slovního komentáře vymezit technologické podmínky pro jednoduché montážní operace, tj. spojování vrchových a podšívkových součástí a dílců šitím, lepením a svařováním. U jednotlivých montážních prací popsat technologický postup s ohledem na BOZP. | 15 |
| Připojit plochý jednojehlový šicí stroj ke zdroji elektrické energie, prověřit jeho technický stav a funkčnost. | 10 |
| Po ukončení pracovní činnosti provést čištění plochého jednojehlového šicího stroje včetně jeho základní údržby a mazání. Slovně zdůvodnit nutnost pravidelné údržby. | 15 |
| Podle technologického postupu předvést spojování dílců na plochém jednojehlovém a dvoujehlovém šicím stroji, při dodržení zásad BOZP. Praktickou činnost doprovázet slovním komentářem. | 20 |
| Upravit tloušťku součástí po vyseknutí pomocí štípacího stroje dle údajů ve výrobním předpisu, provedení slovně okomentovat. | 10 |
| Nastavit parametry na vysekávacím stoji pro vysekávání usňových vrchových dílců, správnost provedení slovně zdůvodnit. | 10 |
| Změřit potřebné rozměry nohou, zjištěné míry zaznamenat do objednávkového listu a zkonstruovat pomocnou síť pro vymodelování dámské lodičky. | 20 |
| Zhotovit se slovním popisem šablony dílců svršku pro dámskou lodičku, ústně zdůvodnit přídavky na šablonách pro zaklepávání, záložky a ořezávání. | 30 |
| Podle připravených šablon zakreslit sestavu svršku. | 20 |
| Podle stélky kopyta zkonstruovat šablony ke zhotovení napínací a vkládací stélky. | 20 |
| Podle technologických zásad za použití standardních pomůcek zhotovit šablony spodkových součástí a dílců, provést zákres sestavy a písemně označit potřebné údaje. | 20 |
| Z předložených usňových vzorků vybrat vhodný materiál ke zhotovení dámské společenské obuvi, slovně zdůvodnit použití z hlediska kvality a využitelnosti ve vztahu k výrobě jednotlivých částí konkrétní obuvi. | 10 |
| Na třech předložených usňových vzorcích slovně vyhodnotit vady a navrhnout způsob dalšího zpracování s ohledem na zjištěné kvalitativní nedostatky. | 10 |
| Zjistit výpočtem plošný obsah dílců podle šablon pro předložený vzorek dámských lodiček. | 20 |
| Podle předložených šablon vykrojit jeden pár usňových vrchových dílců, provedení ústně zdůvodnit. | 10 |
| Podle zákresu kosení okosit jeden pár vrchových zadních dílců a jeden pár podšívkových patiček. | 10 |
| Spojit šitím dva páry podšívkových dílců a dva páry vrchových zadních dílců. | 15 |
| Vyztužit jeden pár obuvi opatkem, paty předtvarovat tak, aby tvar opatku byl v souladu s tvarem kopyta. | 10 |
| Napnout svršek na kopyto, dotvarovat hranu a napínací záložku do požadovaného tvaru, slovně posoudit kvalitu vytvarovaného svršku, celou činnost doprovázet slovním komentářem. | 10 |
| Na základě technické dokumentace zvolit vhodné lepidlo pro spojení napínací záložky s podešví, provedení a výběr lepidla slovně okomentovat. | 10 |
| Na základě konkrétního technologického postupu provést montáž jednoho páru svršku se spodkovými dílci spodku obuvi. | 15 |
| Vyjmenovat a slovně okomentovat pracovní operace používané při dokončování vzhledu obuvi. | 10 |
| Slovně zdůvodnit a vizuálně posoudit vzhled a kvalitu pěti párů dohotovené dámské obuvi, provést porovnání s požadavky technických norem a s dílenským vzorkem. | 10 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 6-7 hod. | 410 |