Konkrétní zadání

32-011-H Vysekávač

Zadání pro účastníky ověřování

Teoretická zkouška (ústní)

- Vyhodnoťte, zda kvalita třech předložených hovězinových usní černé barvy odpovídá bodovému ohodnocení kvality. Popište kvantitativní využití předložených hovězinových usní pro manipulování dílců pánské derbové polobotky.

- Na třech předložených vzorcích hovězinových půlek slovně vyhodnoťte materiálové vady z hlediska možnosti zhotovení kvalitní pánské derbové polobotky. Popište zapouštění vad do jednotlivých dílců.

- Uveďte základní rozdíly mezi vysekáváním hovězinových a poromerických usní. Vyjmenujte a zdůvodněte rozdíly mezi vysekávacími noži používanými pro každou z uvedených technologií.

- Popište technologický postup vysekávání dílců ve vrstvách z textilních a syntetických materiálů s ohledem na dodržení zásad BOZP.

- Vysvětlete účel číslování podšívek a popište pracovní operaci číslování podšívek včetně pracovního postupu.

- Vysvětlete účel štípání dílců a popište pracovní operaci číslování podšívek včetně pracovního postupu.

Praktická zkouška

- Zkontrolujte funkčnost štípacího a vysekávacího stroje před započetím práce. Nastavte výšku zdvihu sekacího ramene pro předložené sekací nože, spusťte vysekávací stroj a zkušebním seknutím prověřte jeho funkčnost. Zvolený postup zdůvodněte.

- Nastavte parametry vysekávacího stroje pro vrchovou hovězinovou useň. Zvolený postup zdůvodněte.

- Připravte (vychystejte) hovězinové usně podle výrobního příkazu pro vysekání dílců pánské derbové polobotky.

- Na papírovou imitaci hovězinové půlky vykreslete s ohledem na tažnost a kvalitu jednotlivých částí usně skladbu dílců pánské derbové polobotky. Během praktického vykreslování berte v úvahu technologické zásady pro umísťování dílců na useň.

- Vysekejte pomocí vysekávacích nožů z hovězinového materiálu pět párů pánské derbové polobotky při dodržení všech zásad BOZP.

- Zkontrolujte kvalitu pěti párů výkroje pánské derbové polobotky vysekaného z hovězinových půlek. Zvolený postup zdůvodněte.

- Zkompletujte pět párů usňového výkroje pánské derbové polobotky dle přiloženého vzorku a takto připravte k postoupení do šicí dílny. Svůj postup vysvětlete slovním komentářem.

- Popište a zdůvodněte metody čištění strojů. Po ukončení pracovní činnosti proveďte čištění vrchového vysekávacího stroje, dbejte přitom na dodržování předpisů BOZP.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- 3 hovězinové usně černé barvy k vyhodnocení kvality

- 3 vzorky hovězinových půlek k vyhodnocení materiálových vad

- hovězinové usně pro vysekání dílců pánské derbové polobotky

- výrobní příkaz pro vysekání pánské derbové polobotky a vzorek pro kompletaci výkrojů

- usňové materiály (vrchové hověziny)

- syntetické usně

- textilní materiály

- razicí pásky

- pomocný obuvnický materiál

- papírová metráž pro tvorbu šablon usní

- vzorky materiálů a obuvi, pomůcky a ukázky

- tiskopisy a formuláře (výrobní příkazy)

Vybavení pracovny

- prostory a stroje (vysekávací, vytahovací usní, stroje pro dokončovací činnost ve vysekávací dílně) odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

- přísun potřebné energie (elektrická, stlačený vzduch)

- vysekávací dílna s příslušným vybavením pro přípravu, přímou výrobu a dohotovení výrobků

- obuvnické zařízení (vysekávací nože, sekací plotny, krájecí nožík, číslovací hlavy, razidla)

- potřebná IT technologie

- výkresová dokumentace pro všechny ověřované postupy

- výrobní, technická a technologická dokumentace pro všechny ověřované postupy

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 80 |
| Praktická zkouška | 220 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu NSK 2,5 - 5 hod. | 300 |