Konkrétní zadání

33-016-H Pracovník dýhování a laminátování nábytku

Zadání pro účastníky ověřování

- Proveďte laminaci horní desky jídelního stolu tak, aby z horní strany byla povrchově upravená odolným laminátem imitující světlou dřevinu a ze spodní strany vnitřní bílý laminát. Jako nosný materiál použijte dřevotřískovou desku o síle 19 mm. Výrobek má hranaté rohy a konečný rozměr desky je 800 x 800 mm.

- Odýhujte dno šatní skříně tak, aby výsledný výrobek měl z horní strany vnitřní sesazenku (značená o) s lety orientovanými na délku a ze spodní strany proti tažný papír. Jako nosný materiál použijte dřevotřískovou desku o síle 16 mm. Výrobek má hranaté rohy a konečné rozměry desky jsou (šířka) 590 x 764 mm (délka).

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- vypracujte pracovní postup pro dýhování dna šatní skříně, stanovte rozměry sesazenek i středového materiálu, popište přípravu lepící směsi a technologické podmínky lisování

Praktická zkouška

Proveďte laminaci a dýhování dle zadání, v průběhu praktické zkoušky

- vysvětlete zvolený pracovní postup pro jednotlivé operace, použité materiály, stroje a nástroje

- určete nezbytné ochranné pracovní pomůcky ke splnění požadovaného úkolu

- vysvětlete a dodržujte zásady nakládáním s nebezpečnými odpady, zásady BOZP a PO, zásady hygieny práce

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- truhlářská dílna vybavená stroji a zařízením potřebným k vykonání zkoušky, s minimálním následujícím materiálně-technickým vybavením

    - prostory a zdroj potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

    - odpovídající technické vybavení nutné k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany

    - materiál a polotovary pro zadanou výrobu

    - zařízení pro nanášení lepidla (ruční nebo strojní válcová nanášečka)

    - zařízení pro lisování (hydraulický dýhovací lis)

    - svinovací metr, dláto šíře 24‒26 mm, nůž, pracovní stůl, psací potřeby, krepová maskovací páska, štětec, smirkový papír, špachtle a tmel pro drobné opravy nosného materiálu

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 30 |
| Praktická zkouška | 270 |
| Laminace horní desky jídelního stolu | 120 |
| Dýhování dna šatní skříně | 120 |
| Provedení kontroly zhotovených polotovarů a jejich případná oprava | 30 |
| Dodržování BOZP, hygieny práce a požární ochrany | kontrola průběžně |
| Pořádek a čistota na pracovišti | kontrola průběžně |
| Nakládání s nebezpečnými odpady | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 4 - 6 hod. | 300 |