Konkrétní zadání

33-019-H Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku

Zadání pro účastníky ověřování

Proveďte přípravu karosářského dílu - kapoty ke konečné povrchové úpravě za dodržení technologických postupů, BOZP a PO, hygienických zásad s použitím vhodných pomůcek.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- vyjmenujte základní pravidla BOZP, hygieny práce a požární ochrany při povrchové úpravě

- popište druhy mořidel, dokončovacích materiálů, nátěrových hmot a systémů a pomocných prostředků pro povrchovou úpravu nábytku

- popište postupy přípravy mořidel a dokončovacích materiálů ‒ míchání, tužení, úprava konzistence

- popište metody a způsoby aplikace mořidel, dokončovacích materiálů, nátěrových hmot a systémů a pomocných prostředků pro povrchovou úpravu nábytku

- vyjmenujte pro zadaný úkol potřebné aplikační zařízení, nářadí, pracovní pomůcky a měřidla

- pro zadaný úkol navrhněte pracovní postup a vysvětlete jeho jednotlivé kroky

- pro zadaný úkol určete způsob tužení a ředění nátěrového materiálu podle vnějších vlivů ‒ teplota, vlhkost, proudění vzduchu

- popište druhy zařízení, nářadí a pracovních pomůcek pro aplikaci dokončovacích materiálů při výrobě nábytku, jejich použití a údržbu

Praktická zkouška

- Stanovte rozsah poškození a technologický postup přípravy karosářského dílu (kapota) k povrchové úpravě.

- Určete nezbytné ochranné pracovní pomůcky ke splnění požadovaného úkolu.

- Proveďte demontáž odnímatelných dílů (např. kliky, zrcátka, lišty, znaky…).

- Připravte povrch dílů karoserie pro aplikaci podkladových vrstev, zvolte vhodné prostředky pro očištění, odmaštění a odstranění nežádoucích vrstev a použijte vhodný materiál, nástroje a pomůcky pro zdrsňování, broušení.

- Správně zvolte a použijte maskovací prostředky (např. maskovací pásky, folie…).

- Zvolte a zdůvodněte volbu podkladového materiálu, proveďte aplikaci tmelu, základové nátěrové hmoty a plniče s použitím pneumatických stříkacích pistolí.

- Při aplikaci podkladových materiálů využijte a popište zařízení lakovny.

- V průběhu zkoušky dodržujte zásady s nakládáním s nebezpečnými odpady.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- odmašťovač (antisilikon, technický benzín, ředidla)         -	cca 0,5 l od každého

- brusivo (brusné papíry)				         -	cca 20 ks různé zrnitosti

- brusivo na stříkací tmely				         -	cca 5 ks

- základní barva 					         -	cca 0,4 l směsi

- tmel stěrkový						         -	cca 1,5 kg

- tmel polyesterový stříkací				         -	cca 0,7 kg

- stříkací plnič					                      -	cca 0,5 l

- maskovací prostředky		                                   -	cca 1 páska

- maskovací folie		                                                -	6-8 metrů

- speciální maskovací prostředky (maskovací molitan)       -	4 metry

Vybavení autolakovny

- Lakovací a sušící kabina.

- Mobilní sušicí zařízení.

- Stabilní zařízení pro tlakový vzduch.

- Míchací zařízení.

- PC + software pro nalezení odstínů barev.

- Stříkané vzorkovnice pro určení odstínu lakovaných povrchů všech typů osobních automobilů.

- Nářadí, nástroje a pomůcky (vysavač, excentrická bruska, ruční hoblík, stěrky, pneumatická stříkací pistole, infračervený zářič, ruční nářadí na demontáž a montáž dílů karoserie).

- Myčka stříkacích pistolí.

- Hydraulické manipulační a zdvihací zařízení.

- Konstrukční díly karoserie (kapota).

- Technická dokumentace, receptury a normy, týkající se produktů použitých při zkoušce.

Celkové náklady na zkoušku pro 8 lidí budou cca 64 000,-Kč

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 60 |
| Praktická zkouška | 420 |
| Stanovení rozsahu poškození kapoty a určení postupu opravy | 15 |
| Určení ochranných pracovních pomůcek ke splnění úkolu | 15 |
| Demontáž odnímatelných dílů kapoty | 30 |
| Příprava povrchu kapoty pro aplikaci podkladových vrstev | 45 |
| Volba a použití maskovacích prostředků | 15 |
| Aplikace tmelu a nátěrové hmoty | 300 |
| Základní obsluha zařízení lakovny | kontrola průběžně |
| Nakládání s nebezpečnými odpady | Kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 8 - 10 hod. | 480 |