Konkrétní zadání

33-022-H Truhlář pro výrobu oken a dveří

Zadání pro účastníky ověřování

Výroba euro okna a dveří za dodržení technologických postupů, BOZP a PO, hygienických zásad s použitím vhodných pomůcek.

- Výroba levého horního křídla euro okna - pozice 1

Výkres č. 1 (viz příloha)

- Orientace ve stavební a technické dokumentaci

Výkres č. 2 (viz příloha)

- Zjistěte ze stavebního výkresu

- rozměry všech oken

- šířku vchodových dveří

- Zjistěte ze stavebního výkresu množství pravých a levých dveří.

- Je pravdivý výrok, že všechny dveře ve výkresu mají stejnou výšku?

- Vysvětlete způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při truhlářské výrobě.

- Příprava výroby

- Sestavte dle výkresové dokumentace kusovník pro výrobu levého horního křídla euro okna.

- Nakreslete výrobní výkres horního vlysu rámu okna.

- Sestavte pracovní postup na výrobu okna dle výkresu.

- Praktická část – předvedení s obhajobou

- Proveďte výrobu levého horního křídla euro okna poz.1. výkres č. 1.

- Proveďte osazení vyrobeného křídla do okenního rámu.

- Proveďte povrchovou úpravu celého okna nanesením tmelu.

- Proveďte kontrolu funkčnosti výrobku, okno připravte k expedici, zabalte a vyplňte předávací protokol.

2. Výroba rámových dveří

Výkres č. 3 (viz příloha)

- Příprava výroby

- Sestavte dle výkresové dokumentace kusovník pro výrobu dveří.

- Nakreslete výrobní výkres horního vlysu dveřního křídla.

- Sestavte pracovní postup dveřního křídla dle výkresu.

- Praktická část – výroba s ústní obhajobou

- Z předem připravených vlysů zhotovte dveřní křídlo dle výkresu.

- Proveďte kompletní osazení kování na dveřní křídlo.

- Proveďte povrchovou úpravu dveří mořením, předveďte a popište další druhy

povrchové úpravy výrobků - bělení, voskování, imitování dřeva,  nanášení

tmelů, emailů a laků.

- Proveďte kontrolu funkčnosti, dveře připravte k expedici, zabalte a vyplňte

předávací protokol.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

| Okno: hranol 70x70 | 2 bm |
| --- | --- |
| Kování | sada |
| Nátěrová hmota základní | 1 litr |
| Dveře: vlysy | 6 bm |
| Palubky (200) | 10 bm |
| Kování: klika, štítky, zámek, závěsy | 1 sada |
| Nátěrová hmota | 1 litr |

Vybavení

  - prostory a zdroj potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

  - materiály a polotovary pro zhotovování nábytkářských výrobků

  - technologické postupy a výkresy

  - technologické vybavení pro výrobu nábytku – základní truhlářské stroje

    - formátovací kotoučová pila na plošný materiál

    - formátovací pila na řezivo

    - stojanová pásová pila

    - srovnávací frézka minimální šíře záběru 300 mm

    - tloušťkovací frézka minimální šíře záběru 300 mm

    - spodní stolová frézka s průměrem hřídele 30 mm

    - vrtací dlabačka s upínací hlavou do minimálního průměru 25 mm

    - stojanová vrtačka se sklíčidlem do průměru 13 mm

    - vrtačka vysukovací

    - pásová bruska s minimální šíří brusného pásu 150 mm

    - bruska hranová (tvarová)

    - olepovačka hran na hrany tloušťky 0,5 mm, 1 mm a 2 mm a šířky hrany do 42 mm

  - příjemky, výdejky zboží a surovin

  - odpovídající technické vybavení nutné k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany

  - počítač se základní softwarovou výbavou

- pomůcky, nástroje, nářadí:

truhlářská hoblice, hoblík klopkař, římsovník, hladík, macek, uběrák, žlábkovec, cidič, úhelník dřevěný s příložníkem (200 mm), příložník ocelový, úhelník stavitelný (120 mm), úhelník ocelový (120 mm), pokosník dřevěný, pokosník ocelový, palička dřevěná (např. 250 g), palička gumová (Ø 60 x 120 mm), rejsek, kosořez - pokosnice, metr skládací, metr svinovací, ztužidlo truhlářské 200 mm, profi svěrka, sada dlát (6 mm, 10 mm, 14 mm, 20 mm, 26 mm), sada zapouštěcích dlát, brousek, sada šroubováků, hlubič kuželový, obtahovačka, kozinožka, kleště štípací, kleště kombinované, pila truhlářská sklopná 800 mm, pila ocaska, pila děrovka, pila čepovka, pila dýhovka, kleště rozváděcí na pilové listy, pilník na pily tříhranný, pilník hrubý na dřevo, rašple úsečová, rašple plochá, stěrka malířská (špachtle), vodováha, smetáček, tužka, kladivo atd.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 60 |
| Zpracování výrobního výkresu okna a dveří včetně výpočtů a rozpisu materiálu | 30 |
| Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při zhotovování oken a dveří | 30 |
| Praktická zkouška | 660 |
| Obrábění a spojování materiálů ze dřeva | 120 |
| Povrchová úprava výrobku | 40 |
| Výroba a montáž oken a dveří včetně osazování kování | 480 |
| Kontrola, balení a expedice oken a dveří | 10 |
| Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě oken a dveří | 10 |
| Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek ve stavebním truhlářství | kontrola průběžně |
| Nakládání s nebezpečnými odpady | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 10 - 14 hod. | 720 |