Konkrétní zadání

33-023-H Truhlář pro příčky a vestavěný nábytek

Zadání pro účastníky ověřování

MODEL PŘÍČKY TVARU „U“ S VESTAVĚNOU SKŘÍNÍ

Zhotovte dle výkresové dokumentace příčku ve tvaru „U“ s vestavěnou skříní.

Příčka je zhotovena z dřevěných dílů spojených pomocí vrutů 4 x 60. Kostra příčky je z jedné strany opláštěná  OSB deskou 12mm, přišroubovanou vruty 4 x 35.

Vestavěná skříň je vyrobena z připravených dílů z DTD – laminované. Půda, dno a mezistěna je spojena s boky nelepenými kolíky 8 x 40 a konfirmaty 7 x 50, ostatní police jsou přestavitelné na policových podpěrkách 5 x 5 v řadě otvorů rozteče 32 mm, vrtané po celé délce boků. Záda MDF 3 mm bílé jsou přichyceny natupo hřebíčky 1,6 x 32. Jednotlivé podsestavy vestavěné skříně jsou spojeny spojovacími šrouby M6 x 30 a stojí na soklových nohách 100mm. Přichycení soklu je pomocí soklových příchytek. Upevnění horního krytí a celkové zakotvení vestavěné skříně je pomocí kovových spojovacích L úhelníků 50 x 50 a vrutů 3,5 x 12.

Proveďte dle výkresové dokumentace tyto úkoly:

- Čtěte pečlivě technickou dokumentaci stavební a stavebně truhlářského výrobku, vypracujte písemně kusovník materiálu s výpočtem čisté spotřeby – vše ústně vysvětlete.

- Zvolte dle technické dokumentace vhodný pracovní postup, nářadí, nástroje a proveďte vhodný výběr potřebného materiálu – vše ústně obhajte.

- Popište ústně možné rizika právních předpisů týkající se BOZP, požární ochrany a hygieny práce při výrobě. Používejte předepsané ochranné pracovní prostředky při práci a vysvětlete jejich ochrannou funkci.  Udržujte pořádek na pracovišti.

- Proveďte dle technické dokumentace rozměření jednotlivých prvků příček a vestavěného nábytku a rozkreslete jednotlivé konstrukční prvky, spoje a osazení výplní v rámu. Zhotovte příčku s vestavěnou skříní (rýsování, řezání, hoblování, frézování, vrtání, šroubování, broušení, kompletace atd.) a ústně popište jednotlivé pracovní operace, důležité parametry geometrie obráběcích nástrojů a kontrolu obrábění. Písemně zaznamenejte skutečný čas technologického průběhu výroby a ústně obhajte tyto postupy.  Také vysvětlete a předveďte nejčastější opravy běžných poruch, údržbu strojů a zařízení v truhlářské výrobě. Jaký význam mají údaje o těchto opravách?

- Zvolte a ústně obhajte vhodný technologický postup montáže spojovacího kování (šatní tyč, soklové nohy, spojovací šrouby, vruty, hřebíky aj.) a realizujte jeho montáž.

- Připravte povrch příčky a impregnační prostředek, proveďte povrchovou úpravu dřevěných dílu příčky impregnací proti dřevokaznému hmyzu.  Navrhněte jinou možnost úpravy povrchu a popište její technologický postup.

- Proveďte kompletaci výrobku, navrhněte způsoby balení, skladování, manipulace a expedice vestavěných výrobků. Ústně vysvětlete způsoby a zásady provádění kontrol v celém procesu výroby, v procesu skladování a popište zásady označování těchto výrobků podle platných právních předpisů.

- Popište vzniklé odpady při truhlářské výrobě a vysvětlete jejich další skladování, využití, recyklaci a likvidaci. Ústně vysvětlete ošetřování a údržbu stavebně truhlářských výrobků.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Stroje a zařízení

- formátovací kotoučová pila na plošný materiál

- formátovací pila na řezivo

- stojanová pásová pila

- srovnávací frézka minimální šíře záběru 300 mm

- tloušťkovací frézka minimální šíře záběru 300 mm

- spodní stolová frézka s průměrem hřídele 30 mm

- vrtací dlabačka s upínací hlavou do minimálního průměru 25 mm

- stojanová vrtačka se sklíčidlem do průměru 13 mm

- vrtačka vysukovací

- pásová bruska s minimální šíří brusného pásu 150 mm

- bruska hranová (tvarová)

- olepovačka hran na hrany tloušťky 0,5 mm, 1 mm a 2 mm a šířky hrany do 42 mm

- příjemky, výdejky zboží a surovin

- odpovídající technické vybavení nutné k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany

- počítač se základní softwarovou výbavou

Pomůcky, nástroje, nářadí

truhlářská hoblice, hoblík klopkař, římsovník, hladík, macek, uběrák, žlábkovec, cidič, úhelník dřevěný s příložníkem (200 mm), příložník ocelový, úhelník stavitelný (120 mm), úhelník ocelový (120 mm), pokosník dřevěný, pokosník ocelový, palička dřevěná (např. 250 g), palička gumová (Ø 60 mm x 120 mm), rejsek, kosořez - pokosnice, metr skládací, metr svinovací, ztužidlo truhlářské 200 mm, ztužidlo truhlářské 1000 mm, profi svěrka, sada dlát (6 mm, 10 mm, 14 mm, 20 mm, 26 mm), sada zapouštěcích dlát, brousek, sada šroubováků, hlubič kuželový, obtahovačka, kozinožka, kleště štípací, kleště kombinované, pila truhlářská sklopná 800 mm, pila ocaska, pila děrovka, pila čepovka, pila dýhovka, kleště rozváděcí na pilové listy, pilník na pily tříhranný, pilník hrubý na dřevo, rašple úsečová, rašple plochá, stěrka malířská (špachtle), vodováha, smetáček, tužka, kladivo, sada vrtáků 1 – 13mm, sada imbusových klíčů, ruční vrtačka, aku šroubovák, vrtací šablona na kolíky a policové podpěrky, atd.

Materiál

- masív smrk

- OSB desky 12 mm

- DTD – laminovaná 18 mm s olepením 2 mm ABS

- MDF 3 mm

- soklové nohy s příchytkami soklu a vruty

- šatní tyč s úchyty a vruty

- vruty,  konfirmáty 7 x 50, kolíky 8 x 40, policové podpěrky 5 x 5, hřebíčky 1,6 x 32

- brusný papír

- Bochemit  čirý, nanášecí a ochranné pomůcky

Vše dle níže u vedeného kusovníku

- materiál na příčky je v hrubých přířezech na délku, průřez opracován dle technické dokumentace na dané rozměry

- OSB deska je ve výrobních formátech 2500 x 625 x 12 mm péro – drážka

- DTD – laminovaná 18 mm je připravena dle kusovníku na čistý formát i s olepením

- ABS 2 mm na patřičných hranách

- MDF bílá je v polotovaru velkoplošném 2800 x 2070

Druh materiálu a kování je možné dle možností zaměnit za obdobný typ.

KUSOVNÍK

| Název | Ks | Délka | Šířka | Tloušťka | Materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příčka díl | 4 | 350 | 70 | 25 | SM |
| Příčka díl | 2 | 1000 | 70 | 25 | SM |
| Příčka stojka | 10 | 1250 | 70 | 25 | SM |
| Příčka plášť | 1 | 1300 | 1000 | 12 | OSB |
| Příčka plášť | 2 | 1300 | 350 | 12 | OSB |
| V. skříň bok | 4 | 1100 | 240 | 18 | DTD-L |
| V. skříň půda, dno | 4 | 454 | 238 | 18 | DTD-L |
| V. skříň mezistěna pevná | 1 | 454 | 238 | 18 | DTD -L |
| V. skříň police přestavitelné | 4 | 453 | 228 | 18 | DTD-L |
| V. skříň sokl a krytí horní | 2 | 980 | 100 | 18 | DTD-L |
| V. skříň záda | 2 | 1096 | 486 | 3 | MDF bílá |
| Šatní tyč + úchyt+ vruty | 1 | Cca 500 |  |  |  |
| Soklové nohy + vruty | 8 | 100 |  |  |  |
| Vruty | cca 80 | 60 | 4 |  |  |
| Vruty | 32 | 12 | 3,5 |  |  |
| Vruty | cca 200 | 35 | 4 |  |  |
| Spojovací úhelník | 8 | 50 | 50 |  |  |
| Spojovací šrouby | 4 | 30 | M6 |  |  |
| konfirmáty | 20 | 50 | ǿ7 |  |  |
| Kolíky | 1kg | 40 | ǿ 8 |  |  |
| Hřebíky | 0,5 kg | 32 | 1,6 |  |  |
| Policové podpěry | 16 |  | ǿ5 |  |  |
| Bochemit + nanášecí a ochranné pomůcky | 1 l |  |  |  |  |

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Technická dokumentace stavební a stavebně truhlářského výrobku, vypracování kusovníku materiálu s výpočtem čisté spotřeby, sestavení pracovního postupu – včetně ústního vysvětlení | 120 |
| Výroba příčky s vestavěnou skříní dle navrženého pracovního postupu a výkresové dokumentace | 475 |
| Vysvětlení a předvedení nejčastějších oprav běžných poruch a údržby strojů a zařízení v truhlářské výrobě. Jaký význam mají údaje o těchto opravách? | 55 |
| Povrchová úprava dřevěných dílu příčky impregnací proti dřevokaznému hmyzu. Návrh a vysvětlení jiných možností úpravy povrchu včetně popisu technologického postupu | 120 |
| Kompletace výrobku, návrh způsobů balení, skladování, manipulace a expedice vestavěných výrobků, způsoby a zásady provádění kontrol v celém procesu výroby, v procesu skladování a zásady označování těchto výrobků podle platných právních předpisů | 70 |
| Nakládání s odpady vzniklými při truhlářské výrobě a vysvětlení jejich dalšího skladování, využití, recyklace a likvidace, dodržování BOZP, PO a pořádku na pracovišti | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 10 - 14 hod. | 840 |