Konkrétní zadání

33-042-H Montážník nábytkových sestav

Zadání pro účastníky ověřování

Nábytková skříň dvoudveřová prosklená (vitrína) se zařazuje do nábytkových sestav ( viz přílohy 1 - 6 ) jako prvek volně stojící u zdi v interiéru. Obložení nad televizním stolkem se provádí z důvodů estetického, ale i praktického pro možnost ukrytí dalších zařizovacích předmětů (kabelů a přiváděcích šňůr k spotřebičům).

- Proveďte dle zadané  dokumentace  ze stavebnicových polotovarů LTD, na přiděleném montážním pracovišti, montáž nábytkové skříně dvoudveřové napůl prosklené (vitríny) viz  pozice I v nábytkové sestavě), volně stojící u zdi v interiéru.

- Podle zadané dokumentace  upravte a opracujte materiály pro deskové obložení stěny  a proveďte montáž latí pro  deskové obložení (viz pozice VI  v nábytkové sestavě).

Praktická zkouška ( praktické předvedení s ústní obhajobou)

- Příprava montáže

- Popište podle zadané výkresové dokumentace materiálové a konstrukční provedení výrobků určených k montáži.

- Popište podle zadaných stavebních výkresů materiálové a konstrukční provedení

stavby, a to zejména s ohledem na rozdíly v konstrukcích stěn a stropů,

vlastnosti  materiálů  použitých ve stavbě, nosnost pro různé způsoby zavěšení a

správně označte  rozvody elektřiny, vody, odpadu, topení.

- Vyhodnoťte stav prostředí, ve kterém má zadaná nábytková  sestava plnit své užitné funkce (teplota a vlhkost).

- Posuďte podle druhu stěny možnosti kotvení a zvolte správný způsob kotvení nábytku a interiérových prvků.

- Stanovte  technologickou dobu tuhnutí zvolených pojiv.

- Při převzetí pracoviště vyhodnoťte technický stav prostorů z hlediska technických závad.

- Zpracujte protokol o převzetí pracoviště.

- Ověřte kompletnost přebíraného zboží dle technické dokumentace a stav přebíraného zboží  nebo neporušenost obalů, o zjištěných závadách proveďte písemný záznam.

- Rozměřte podle technické dokumentace interiérové prostory a proveďte související výpočty pro umístění  skříně dvoudveřové napůl prosklené (vitríny) a deskového obložení do interiérového prostoru.

- Doplňte kusovníky skříně dvoudveřové napůl prosklené (vitríny) a deskového obložení.

- Montáž dvoudveřové napůl prosklené skříně (vitríny)

- Popište možná rizika BOZP při montáži nábytkové skříně (vitríny),.

- Při plnění úkolu dodržujte pravidla BOZP a používejte  předepsané ochranné pracovní prostředky  a  udržujte pořádek na pracovišti.

- Podle prováděcí dokumentace a montážního návodu, zvolte správný pracovní postup, nářadí, nástroje a pomůcky.

- Proveďte vhodný výběr potřebného materiálu (polotovary, kování, spojovací materiál) pro montáž.

- Proveďte  montáž jednotlivých částí nábytkové skříně dle montážního návodu.

- Zvolte pomůcky k manipulaci se skříní  a vhodně umístěte tuto skříň do interiérového prostoru. Dodržujte zásady pro prostorové umístění této skříně v interiéru.

- Proveďte seřízení kování, zavěšení jednotlivých prvků a vzájemné ustavení, ověřte správnou funkci pohyblivých částí smontované skříně.

- Zaznamenávejte průběžně technické údaje a výsledky práce při montáži a sestavování nábytkové skříně (vitríny) do předepsaných formulářů, které budou součásti předávacího protokolu.

- Montáž latí pro deskové obložení stěny

- Popište možná rizika BOZP při opracování materiálů pro obložení stěny a jejich montáži.

- Při plnění úkolů dodržujte pravidla BOZP a používejte  předepsané ochranné pracovní prostředky  a udržujte pořádek na pracovišti.

- Proveďte vhodný výběr potřebného materiálu   pro  deskové obložení stěny nad televizním stolkem.

- Zvolte správný pracovní postup, nářadí, nástroje a pomůcky a řemeslně opracujte tyto materiály podle předchozího rozměření.

- Zvolte potřebné nářadí a pomůcky pro  montáž  latí.

- Vyvrtejte, vyčistěte a zkontrolujte otvory v místech podle předchozího rozměření.

- Vložte a upevněte kotevní materiály do otvorů.

- Namontujte  latě pro deskové  obložení dle předchozího zaměření.

- Zaznamenávejte průběžně technické údaje a výsledky práce při montáži do předepsaných formulářů, které budou součásti předávacího protokolu.

- Nakládání s odpadem

- Proveďte úklid po skončení montáže vitríny a latí deskového obložení , vzniklý odpad  vytřiďte, uskladněte a zlikvidujte v souladu s ekologickými normami. Zvolený postup zdůvodněte.

- Záznam výsledků práce

- Zaznamenejte údaje o poruchách, opravách a běžné údržbě montážních strojů a zařízení během montáže.

- Vypracujte protokol o provedené montáži obsahující připomínky k montáži, závady, nedodělky, vícepráce, případné další požadavky ze strany zákazníka.

- Zpracujte  protokol o předání pracoviště.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- Stavebnicové (DTD-L) polotovary pro zkompletování skříně

- Obkladové panely (DTD-L)

- Podkladní latě pro obložení

- Lepidlo na dřevo,

- Zatloukací hmoždinky průměru 8 mm,

- Vruty pro uchycení podkladních latí pro obložení.

Vybavení pracoviště

- Akumulátorová vrtačka, nebo šroubovák s možnosti nastaveni momentu,

- Elektrická ruční vrtačka s příklepem,

- Elektrická okružní pila na dřevo,

- Montážní stůl.

- Metr rovný, metr svinovací

- Tužka, poznámkový papír A4

- Šroubovák křížový,

- Kladivo,

- Dřevěná nebo pryžová palička na natloukání kolíků,

- Vodováha,

- Olovnice,

- Vlhkoměr a teploměr pro vnitřní prostředí,

- Brusné plátno na povrchovou úpravu.

- Výkresová dokumentace materiálového a konstrukčního provedení výrobků určených k montáži

- Stavební výkresy interiérových prostorů určených k montáži výrobků

- Tiskopis protokolu o převzetí a předání pracoviště

- Tiskopis o poruchách, opravách a běžné údržbě montážních strojů a zařízení během montáže.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Praktická zkouška (praktické předvedení s ústní obhajobou) | 420 |
| Příprava montáže | 60 |
| Montáž dvoudveřové napůl prosklené skříně (vitríny) | 180 |
| Montáž latí pro deskové obložení stěny | 120 |
| Nakládání s odpadem | 30 |
| Záznam výsledků práce | 30 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu NSK 5 - 7 hod. | 420 min. |

Příloha 1. Nábytková sestava

Příloha 2. Montážní výkres dvoudílné skříně prosklené (vitríny I)

Příloha 3. Kusovník dvoudílné skříně prosklené (vitríny)

| Kusovník - Dvoudílná skříň prosklená (vitrína) |
| --- |
| Položka | Název dílce | Kusy | Rozměry / mm |
| 1. | Bok levý |  |  |  |
| 2. | Bok pravý |  |  |  |
| 3. | Svislá mezistěna |  |  |  |
| 4. | Půda |  |  |  |
| 5. | Dno |  |  |  |
| 6. | Vlys horní |  |  |  |
| 7. | Vlys levý |  |  |  |
| 8. | Vlys pravý |  |  |  |
| 9. | Vlys spodní |  |  |  |
| 10. | Záda |  |  |  |
| 11. | Záda |  |  |  |
| 12. | Dveře plné |  |  |  |
| 13. | Dveře prosklené |  |  |  |

Příloha 4. Montážní výkres deskového obložení (VI)

Příloha 5. Kusovník – Deskové obložení

| Kusovník – Deskové obložení |
| --- |
| Položka | Název dílce | Kusy | Rozměry / mm |
| 1. | Podkladní latě |  |  |  |
| 2. | Deskové obložení |  |  |  |
| 3. | Deskové obložení |  |  |  |

Příloha 6. Předávací protokol o provedené montáži

| Předávací protokol o provedené montáži nábytkové jednotky nebo interiérového prvku |
| --- |
| Název nábytkové jednotky nebo interiérového prvku: |  |
| Čas zahájení montáže: |  |
| Kompletnost přebíraného zboží dle technické dokumentace: |  |
| Stav přebíraného zboží (neporušenost obalů): |  |
| Technický stav prostorů pro montáž (technické závady): |  |
| Stav prostředí, ve kterém bude nábytek umístěn (teplota, vlhkost): |  |
| Technické údaje v průběhu montáže (více práce): |  |
| Čas ukončení montáže: |  |
| Montáž provedl: | Datum: |