Konkrétní zadání

36-005-H Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte rozvod plynu a zařízení určená k ohřevu teplé vody pro přímou spotřebu (dle jednotlivých modulů konkrétního zadání) jako modelové řešení na montážní stěně nebo montážním panelu při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP

a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Orientace v technické dokumentaci plynových rozvodů a zařízení

- Čtěte výkresy plynových rozvodů a zařízení, popište vedení potrubí, vyjmenujte druhy plynových spotřebičů a armatury, které jsou nakresleny ve výkresu č. 1 přílohy.

- Zakreslete do půdorysu vnitřního plynovodu ve výkresu č. 2 přílohy plynový ohřívač vody, umístěte jej v blízkosti komína a zakreslete připojení na komín, zakreslete rozvod potrubí od přípojky k ohřívači vody včetně uzavírací armatury.

- Proveďte výpis materiálu ze zakresleného plynovodního rozvodu na výkresu č. 2 přílohy, průměry potrubí jsou 15 mm a 18 mm.

- Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury

- Vyjmenujte druhy materiálů, druhy trubek a tvarovek pro montáž rozvodů plynu a jejich materiály.

- Vyjmenujte druhy armatur.

- Orientace ve spotřebičích a zařízeních na plynná paliva

- Vyjmenujte druhy spotřebičů na plynná paliva.

- Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů, armatur, zařízení a plynových spotřebičů

- Navrhněte postup montáže rozvodu plynového potrubí podle výkresu č. 3 přílohy.

- Napište postup montáže plynového ohřívače vody s odtahem spalin do komína.

- Vyjmenujte nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže podle zadaného výkresu.

- Vysvětlete BOZP pro montáže plynových rozvodů a zařízení.

- Zásady BOZP a PO pro montáž plynových rozvodů a pro obsluhu a údržbu ručního nářadí a strojních zařízení

- Předveďte znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze nářadí a strojních zařízení.

- Vysvětlete BOZP pro montáže plynových rozvodů a zařízení.

- Vyjmenujte adekvátní osobní ochranné pomůcky pro omezení rizik.

Praktická zkouška

Ústní, písemná část

- Vyjmenujte podmínky pro zkoušku vnitřního plynovodu.

- Uveďte, jak se provádí příprava rozvodu plynovodu a zařízení pro provedení výchozí revize.

- Popište, jakými způsoby lze identifikovat místa úniku plynu

- Vyjmenujte druhy používaných měřidel a způsob jejich použití.

- Popište hlavní způsoby ručního zpracování materiálů – ohýbání, řezání a kalibrování trubek, pilování a broušení plochých materiálů.

- Popište hlavní způsoby strojního obrábění materiálů – řezání trubek a závitů na trubkách, vrtání a broušení plochých materiálů.

- Napište postup práce pro spojování měděných trubek lisovacími kleštěmi.

- Popište, jak se vede plynové potrubí přes strop a přes stěnu; uveďte, jaké nářadí je potřebné pro vykonání této práce.

- Vysvětlete pojem „nebezpečná látka“ a uveďte nebezpečné látky používané v oboru, odůvodněte, proč jsou látky považovány za nebezpečné.

- Vysvětlete, jak jsou označovány výrobky z hlediska nebezpečných látek, odůvodněte, proč jsou látky takto označovány.

- Popište vliv procesních činností na životní prostředí, odůvodněte nutnost ochrany životního prostředí.

- Popište způsoby skladování a manipulace s materiály, odůvodněte nutnost správné manipulace a skladování materiálů a výrobků.

- Popište způsoby nakládání s odpady při plynařských pracích, odůvodněte nutnost různých způsobů nakládání s odpady.

Realizační část

- Připravte plynovodní systém k provedení zkoušek, proveďte zkoušku pevnosti a těsnosti vnitřního plynovodu.

- Proveďte detekci plynu pomocí detekčního přístroje a pomocí pěnivého roztoku.

- Změřte a zapište změřené délky, vnitřní a venkovní průměry daných trubek a tvarových kusů, uveďte, která měřidla používají instalatéři nejčastěji a jakým způsobem se s nimi měří.

- Uřežte ručně měděnou trubku průměru 18 mm, začistěte její konec a proveďte kalibraci.

- Uřežte strojním způsobem ocelovou trubku průměru G 20 na délku 450 mm a vyřežte na obou koncích závit závitořezem.

- Proveďte lisovaný spoj měděné trubky průměru 18 mm s kolenem.

- Proveďte pájený spoj natvrdo měděné trubky průměru 18 mm s T kusem.

- Proveďte svařovaný spoj ocelové trubky průměru 20 mm s kolenem.

- Proveďte lisovaný spoj měděné trubky průměru 22 mm s T kusem.

- Proveďte prostup plynového ocelového potrubí průměru G ¾“ přes stěnu a přes strop.

- Připravte podmínky pro montáž plynových rozvodů, přichystejte potřebné nářadí, pomůcky, materiál, zajistěte možnost napojení na elektrické napětí pro montáž rozvodu z měděných trubek průměru 15 a 18 mm, způsob spojování – lisování.

- Proveďte montáž potrubního rozvodu z mědi lisováním podle výkresu č. 4

přílohy.

- Připevněte potrubí ke konstrukci. K připevnění použijte dělené objímky s pryžovou vložkou, objímky osaďte u všech tvarových kusů a dále na potrubí podle potřeby.

- Připojte plynový spotřebič k potrubí napevno, ohřívač vody připevněte ke stěně pomocí připevňovacích prvků dodávaných od výrobce společně s ohřívačem.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- měděné trubky ø 15 mm délky 185 mm, 257 mm a 435 mm

- měděné trubky ø 18 mm délky 225 mm, 362 mm, 380 a 530 mm

- měděné trubky ø 22 mm délky 290 mm, 337 mm a 505 mm

- ocelové trubky ø 20 mm délky 157 mm, 232 mm a 448 m

- trubky a tvarové kusy průměrů 15 a 18 mm různých délek a z různých materiálů

- ocelová trubka průměru G 18 délky 800 mm

- ocelová trubka průměru G 20 mm délky 440 mm, varné ocelové koleno průměru

20 mm

- ocelová trubka průměru G ¾“délky 500 mm (2 kusy)

- ocelová trubka průměru G 5/4“délky 400 mm (2 kusy)

- měděná trubka průměru 15 mm a délky 1000 mm (1 kus)

- měděná trubka průměru 18 mm a délky 1800 mm (1 kus)

- měděné tvarovky: T kus 18/18 mm (1kus), T kus 15/15 mm (1kus), redukce 18/15 mm (1 kus), plynový kohout K 800 – 15, koleno 15 mm (1 kus)

Vybavení pracoviště

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek musí být vybavené potřebným materiálem pro provádění montáží vnitřních plynovodů, mechanismy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními, které odpovídají z hlediska BOZP a hygienických předpisů.

- zkušební medium

- zkušební zařízení pro provádění zkoušek těsnosti domovního plynovodu

- detekční přístroj pro zjišťování úniku plynu

- pěnivý roztok, nádoba s vodou, štěteček

- řezák na měděné trubky, smirkový papír jemný, rouno (flis), kalibrovací trn na průměr 15 a 18 mm

- lisovací kleště s čelistmi pro průměr 15, 18 mm a 22 mm

- páječka pro pájení natvrdo, láhev s plynem, hořák s nástavcem pro pájení o průměru 15 a 18 mm

- svařovací souprava, hořák pro svařování s nástavcem velikosti 2-4, hasicí přístroj, výzbroj a výstroj pro svařování

- montážní stěna nebo panel, stěna a strop (např. v montážním panelu) s možností provedení prostupu

- plynový ohřívač vody s připevňovacími prvky, přechodový kus k připojení spotřebiče na potrubí

- elektrická vrtačka, rozbrušovací (frikční) pila, trubkový svěrák (pionýr), závitořez s řezacími noži průměru G 18

- nářadí, nástroje a pomůcky (stůl se svěrákem čelisťovým a trubkovým, pomůcky pro ohýbání trubek, ohýbačka na měděné trubky, sada stranových klíčů, gola sada, příklepová vrtačka, sada vrtáků do betonu a do kovů, sada šroubováků, stupňovitý klíč s ráčnou, pilka na kov, kladivo, sekáč, elektrický prodlužovací kabel, teflonová páska, těsnicí nit, těsnicí gel, konopí, fermež)

- měřidla (metr, vodováha, posuvné měřítko, pásmo, ocelové měřítko, úhelník)

- technická dokumentace, technologické návody, technické listy a normy týkající se produktů použitých při zkoušce

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 120 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 690 |
| Provádění zkoušek rozvodů plynu | 90 |
| Identifikace míst úniku plynu | 30 |
| Měření rozměrů | 30 |
| Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů | 60 |
| Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji bez nutnosti zvláštního oprávnění | 120 |
| Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji se zvláštním oprávněním | 120 |
| Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí | 60 |
| Sestavování a montáž plynových rozvodů a zařízení | 180 |
| Volba, použití a údržba nářadí a pomůcek pro montáže suchých plovoucích podlah | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Nakládání s materiály a odpady | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 10 - 14 hod. | 810 |