Konkrétní zadání

36-021-H Montér suchých staveb

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí výrobních procesů při provádění suchých stěn ve stavebních objektech zahrnující soubor prací při zhotovování nosných konstrukcí z kovových a dřevěných profilů, opláštění ze sádrokartonových desek, zhotovení podhledů včetně všech dokončujících prací, a to vše při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP

a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb a používání technické dokumentace konstrukcí suchých staveb

- Rozlište druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů.

- Orientujte se v prováděcí dokumentaci suchých staveb.

- Čtěte prováděcí stavební výkresy pozemních staveb (dle ČSN 01 3420).

- Čtěte prováděcí výkresy suchých staveb.

- Orientace v technologických postupech montáže suchých staveb stanovených výrobci a technickými předpisy

- Orientujte se v technologických postupech montáže suchých staveb.

- Vyhledejte technologický postup odpovídající zadání, odůvodněte výběr.

- Pracujte s technickou firemní dokumentací.

- Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých staveb

- Navrhněte pracovní postup pro zadaný úkol a návrh odůvodněte.

- Zvolte materiály, nářadí a pracovní pomůcky.

- Výpočet spotřeby materiálů

- Vypočítejte spotřebu materiálu na suchou sádrokartonovou stěnu podle zadání.

- Vyhotovte objednávku.

- Zásady BOZP a PO pro obsluhu a údržbu ručního nářadí a strojních zařízení pro montáž suchých staveb

- Předveďte znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze strojů a strojních zařízení.

- Popište možná rizika poškození zdraví při pobytu v prašném a hlučném prostředí.

- Vyjmenujte adekvátní osobní ochranné pomůcky pro omezení rizik.

Praktická zkouška

- Podle stavebního výkresu zadaného objektu vyměřte polohu suché stěny, zvolte druhy nosných konstrukcí pro provedení těchto sádrokartonových stěn.

- Vyhledejte v dokumentaci výrobců skladbu těchto stěn, pro konstrukci použijte ocelové pozinkované profily tloušťky plechu 0,6mm typu UW, CW, UD, CD.

- Zajistěte dopravu a skladování všech potřebných materiálů pro provedení suchých stěn.

- Proveďte montáž základních nosných konstrukcí stěn a předsazených stěn

z ocelových pozinkovaných profilů, část konstrukcí proveďte z dřevěných latí 40/60 mm.

- Zhotovte jednoduchou dělicí příčku s kovovou nosnou konstrukcí, jednoduše opláštěnou sádrovláknitými deskami v obloukovém provedení, vyměřte polohu konstrukce vůči navazujícím konstrukcím, upravte rozměry a tvary desek a konstrukčních materiálů a upevněte desky na nosnou konstrukci.

- Proveďte montáž základních nosných konstrukcí pro obloukové provedení stěny, použijte ocelové pozinkované profily tloušťky plechu 0,6mm typu UW, CW, UD, CD.

- Zhotovte zavěšený kazetový stropní podhled na dřevěné konstrukci z latí 40/60 mm na rektifikovatelné závěsy, rozměřte kotevní místa a osové vzdálenosti, upravte rozměry a tvary desek a konstrukčních materiálů a upevněte kazetové desky na nosnou konstrukci.

- Proveďte úpravy konstrukce suché stěny pro montáž zárubně a zárubeň osaďte.

- Vyřešte a proveďte napojení konstrukcí suchých stěn mezi sebou a také napojení na nosné zděné konstrukce,

- Uložte (instalujte) tepelnou a zvukovou izolaci do konstrukce včetně skladování a přípravy odpadu izolačních materiálů k provedení ekologické likvidace.

- Proveďte zhotovení parozábrany v suché stěně.

- Proveďte opláštění nosných konstrukcí sádrokartonovými deskami, opláštění proveďte impregnovanými sádrokartonovými deskami pro běžné prostředí, tloušťky 15 mm, rozměry a tvary sádrokartonových desek upravujte vhodným nářadím a nástroji.

- Proveďte opláštění podhledových konstrukcí, opláštění proveďte systémovými kazetovými deskami, rozměry a tvary kazet upravujte vhodným nářadím a nástroji.

- Proveďte dvojitý obklad dřevěného hranolku (sloupku) sádrokartonovými deskami včetně dokončovací úpravy opláštění tmelením a broušením a ochrany rohů.

- Proveďte opláštění nosníků a sloupů sádrokartonovými deskami.

- Upravte opláštění podle technických listů výrobce tmelením a následným přebroušením povrchu desek.

- Proveďte osazení hmoždinek pro instalaci osvětlovacího tělesa do suché sádrokartonové stěny.

- Proveďte půdní vestavbu systémem suchých staveb, zhotovte nosnou konstrukci, zhotovte tepelnou izolaci střechy (úprava rozměrů a tvarů izolačních materiálů, instalace do konstrukce), zhotovte parozábranu a opláštění nosné konstrukce sádrokartonovými deskami včetně případného opláštění ostění střešního okna.

- Proveďte suchou plovoucí podlahu na suchý podsyp, připravte podklad, zhotovte vyrovnávací a izolační vrstvu a nášlapnou vrstvu suché podlahy ze sádrovláknitých desek.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

Materiál určený pro provádění suchých staveb

- sádrokartonové desky impregnované šedé do běžného prostředí, tloušťky 15 mm

- sádrokartonové desky impregnované protipožární, tloušťky 15 mm

- sádrovláknité desky impregnované šedé do běžného prostředí, tloušťky 15 mm

- ocelové pozinkované profily UW a CW 75 a profily UD a CD

- dřevěné hranoly 40/60 mm

- závěsná technika (přímé závěsy, rychlozávěsy, krokvové závěsy)

- kazetové desky podhledové

- tepelná izolace z minerální vlny tloušťky 160 mm (120 + 40 mm)

- parotěsná zábrana

- šrouby, hmoždinky

- tmely, osazovací pojivo (lepidlo na desky)

- výztužné, těsnící a separační pásky, rohové lišty

- penetrační nátěr

- dveře včetně ocelové zárubně

- dokumentace související s hodnocenými činnostmi

- předpisy BOZP, PO a OŽP

Vybavení pracoviště

K realizaci zkoušky je potřeba vhodné pracoviště, stavba, vybavené potřebnými materiály, nářadím, strojním zařízením a pracovními pomůckami pro provádění suchých montáží a pomocnými zařízeními (např. lešením) odpovídajícími požadavkům BOZP tak, aby bylo možné provádět všechny činnosti podle hodnotícího standardu.

- aku vrtačka, úhlová vrtačka

- aku šroubovák s nastavitelným utahovacím momentem

- elektrický šroubovák s nastavitelným utahovacím momentem

- sponkovací pistole

- vrtací kladivo

- okružní pila s kotoučem ze slinutých karbidů

- kompresor

- nářadí a nástroje (univerzální odlamovací nůž, nůž na řezání sádrovláknitých desek, nůž na řezání MF, nůžky na stříhání plechu ruční a elektrické, struhák, kulatá rašple, brusná mřížka, držák na brusnou mřížku, hoblík na seřezávání hran, pila ocaska, prořezávací pila, sada přiřezávacích kotoučků, vanička na míchání tmelu, špachtle šíře 50 mm a 300 mm, zubová stěrka, štětec plochý šíře 10 mm, váleček plyšový s mřížkou, vědro, lis na kartuše, kladívko 200 g, kleště perforovací, kleště kombinované, kleště na molly hmoždinky, gumová palice, sada vrtáků do betonu, sada vrtáků na kov)

- měřidla (dřevěný skládací metr 2m, magnetická vodováha dl. 2m, hadicová vodováha, laserová vodováha se stativem)

- pomůcky (držák na manipulaci s deskami, šňůra zednická značkovací, tužka tesařská)

- zdroj elektrické energie 230 V

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 720 |
| Vyměřování polohy nosných konstrukcí stěn suchých staveb, doprava a skladování materiálů | 45 |
| Zhotovování nosných kovových a dřevěných konstrukcí pro suché stavby | 90 |
| Montáž opláštění, upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů, dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením | 180 |
| Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb | 60 |
| Příprava pro elektrické instalace ve stěnách a stropních podhledech | 45 |
| Napojování stěn, osazování zárubní, opláštění nosníků a sloupů | 60 |
| Zhotovování nosných konstrukcí a opláštění podhledů | 60 |
| Zhotovování půdních vestaveb systémem suchých staveb | 120 |
| Provádění suchých plovoucích podlah | 60 |
| Volba, použití a údržba nářadí a pomůcek pro montáže suchých plovoucích podlah | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 10 - 14 hod. | 810 |