Konkrétní zadání

36-022-H Montér zateplovacích systémů

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí výrobních procesů při provádění zateplení obvodového pláště kontaktním systémem, při zateplování podlah, stropů a podzemních částí budov zahrnující soubor prací při přípravě podkladu pro zateplení, při dopravě, skladování a přípravě materiálů před zpracováním a při provádění povrchových úprav zateplovacího systému, a to vše při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Orientace ve stavebních výkresech a dokumentací a technických listech pro zateplování budov, čtení prováděcích výkresů zateplovacích systémů budov

- Rozpoznejte a označte druh dokumentace a předložte jednotlivé výkresy důležité pro práci zhotovitele zateplovacích systémů, slovně uveďte znaky, podle kterých jste rozpoznal druh dokumentace.

- Prostudujte, stručně popište obsah dokumentace, ukažte rozhodující údaje přímo ve výkresech zateplovacích systémů, vysvětlete význam technické zprávy a její obsah.

- Orientace v normách a předpisech pro zateplování budov

- Orientujte se v normách a dokumentaci zateplovacích prací na stavbě, rozlište druhy norem, vyjmenujte je a vysvětlete, co obsahují.

- Vyberte normy odpovídající zadané práci a použijte je a další technickou dokumentaci pro řešení realizace zateplovacích prací.

- Při realizaci pracujte s dokumentací zateplovacích prací, čtěte a vysvětlete technické listy a firemní informační materiály.

- Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek zateplování obvodového pláště budov kontaktními systémy

- Vizuálně posuďte kvalitu podkladu a na jeho základě navrhněte pracovní postup při zateplování cihelného zdiva.

- Zvolte vhodné technologické podmínky pro realizaci.

- Zásady BOZP a PO při provádění zateplovacích prací

- Popište možná rizika poškození zdraví při práci s nebezpečnými látkami.

- Popište možná rizika poškození zdraví při použití zařízení, mechanizace a pomůcek pro realizaci montážních zateplovacích prací.

- Vyjmenujte adekvátní ochranné pomůcky pro omezení rizik pro realizaci zadaných zateplovacích prací.

Praktická zkouška

Ústní nebo písemná část

- Uveďte parametry, kterými se hodnotí kvalita materiálů pro zateplování.

- Napište správný postup při zateplování obvodového pláště kontaktním systémem pomocí polystyrenu, navrhněte pracovní postup a použitý materiál s tím, že v této ploše musí být zakládací soklová lišta, rohová zpevňovací lišta a jeden stavební otvor, konkrétní tloušťka materiálů dle projektové dokumentace.

- Vyhledejte informace o zateplení podzemní části nebo soklu budovy v technické dokumentaci, popište písemně způsoby zateplování podzemních konstrukcí a používané materiály.

- Vypočítejte zateplované plochy z údajů naměřených na stavbě nebo zjištěných ve výkresové dokumentaci, na jejich podkladě vypočítejte spotřebu materiálů pro realizaci.

- Popište písemně způsoby zateplování vodorovných konstrukcí a používané materiály.

- Popište úpravu podkladu pod tepelnou izolací a úpravu rozměru a tvaru tepelně izolačních desek.

- Slovně popište nebezpečné látky používané při zateplovacích pracích, způsob jejich skladování, označování a způsob nakládání s odpady (pojmy nebezpečná látka a bezpečnostní list), popište vliv profesní činnosti na životní prostředí v souladu s vyhláškou MŽP 381/2001 Sb.

Realizační část

- Vizuálně posuďte kvalitu podkladu a na jeho základě navrhněte technologický postup při zateplování cihelného zdiva, posuďte jednoduchým proměřením kvalitu zvoleného zateplovacího materiálu – polystyrenu, vyjmenujte jeho případné vady.

- Vyberte vhodné nářadí, vysvětlete volbu právě tohoto nářadí a pracovních pomůcek pro zateplovací práce.

- Předveďte a vysvětlete běžnou údržbu nářadí a pracovních pomůcek.

- Předveďte správné uložení polystyrénových desek a popište pravidla pro přepravu a skladování zateplovacího materiálu.

- Připravte materiál před zpracováním, upravte tvary a rozměry izolačních materiálů, namíchejte lepidlo.

- Upravte podklad, proveďte penetrační nátěr.

- Osaďte kovové, případně dřevěné soklové lišty na stěnu.

- Namíchejte lepící tmel správné konzistence (hustoty), dodržujte návod výrobce.

- Upravte rozměry a tvary desek u nároží, ostění, nadpraží a parapetu stavebního otvoru.

- Nalepte izolační desky na podklad v souladu s technickými podmínkami.

- Proveďte mechanické kotvení izolačních desek v souladu s technickými podmínkami.

- Naneste na izolant vrstvu stěrkové hmoty.

- Vložte výztužnou síť do stěrkové hmoty na izolačních deskách v ploše stěny, u nároží, styku nadpraží s ostěním a parapetem stavebního otvoru.

- Naneste krycí vrstvu stěrkové hmoty, po zaschnutí proveďte přebroušení povrchu.

- Napenetrujte podklad před nanesením tenkovrstvé omítky.

- Naneste tenkovrstvou omítku hladkou nebo strukturovanou.

- Proveďte hydrofobizační nebo barevný nátěr omítky.

- Proveďte zateplení vodorovné konstrukce podle zadání, proveďte na nadpraží otvoru.

- Upevněte tepelnou izolaci pomocí lepícího tmele, případně asfaltu.

- Mechanicky ukotvěte izolační desky na vodorovnou konstrukci.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

Minimální plocha zateplení na jednoho účastníka je 5m2, tloušťka izolantu stěn je 5cm a tloušťka izolantu ostění a nadpraží otvoru je 2cm.

- Polystyrén tl. 50 mm.

- Polystyrén na ostění a nadpraží oken tl. 20 mm.

- Hloubková penetrace.

- Výztužná síť, perlinka.

- Lepící tmel pytlovaný.

- Stěrková hmota, lepící tmel pro perlinku.

- Soklová lišta kovová tl. 5cm, délka 2,5m.

- Rohová lišta plastová s perlinkou.

- Penetrace dle barvy omítky.

- Vrchní dekorativní omítka bílá pytlovaná.

- Kotvy plastové narážecí.

- Nátěrová hmota.

- Tónovací barva.

- Zakrývací folie a lepenky

Vybavení pracoviště

Pracoviště, umožňující realizaci zkoušek musí být vybavené potřebnými stroji, nářadím a pomůckami odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům pro provedení zateplovacích prací.

- Aku vrtačka, úhlová vrtačka.

- Elektrická vrtačka.

- Elektrický šroubovák s nastavitelným utahovacím momentem.

- Okružní pila s kotoučem.

- Nářadí a nástroje (lžíce zednická, špachtle šíře 50 mm, kovové hladítko 400 mm, olepovací páska, nádoby různých velikostí, lis na kartuše, kladívko 200 g, gumová palice, sada vrtáků do betonu, sada vrtáků na kov, rotační laser).

- Pomůcky (dřevěný skládací metr, svinovací metr).

- Technická dokumentace, technické listy týkající se produktů použitých při zkoušce.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 690 |
| Praktická zkouška - ústní část | 60 |
| Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky | 60 |
| Doprava, skladování a příprava materiálů před zpracováním, výpočty zateplovaných ploch, spotřeba materiálů | 90 |
| Příprava podkladu pro zateplení | 270 |
| Provádění zateplování obvodového pláště budov |  |
| Provádění povrchových úprav zateplovacího systému omítkami a nátěry | 120 |
| Zateplování vodorovných konstrukcí | 90 |
| Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Nakládání s nebezpečnými odpady | Kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 10 - 14 hod. | 780 min. |