Konkrétní zadání

36-023-H Kominík – měření spalin

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí procesů při provádění kominických prací zahrnující soubor prací při přípravě měření vypouštěných látek ve spalinách, při provozní kontrole a zkoušení spalinových cest, při měření vypouštěných látek ve spalinách a vyhodnocení účinnosti spalování a při měření a posouzení účinnosti tepelného zdroje, a to vše při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Praktická zkouška

Ústní, písemná část

- Orientujte se správně v předpisech týkajících se měření spalin.

Realizační část

- Měření proveďte určeným přístrojem, výsledky měření a protokol zpracujte do přiložených formulářů a připravte technologické zařízení a měřicí přístroj k provedení správného měření.

- Na základě zadání připravte přístroj k měření a zvolte místo pro odběr vzorku spalin, správně nastavte režim analyzátoru spalin pro měření.

- Na základě zadání připravte kotelnu a spotřebič na zemní plyn k měření, zjistěte potřebné údaje k měření, v souladu se zadáním náležitě proveďte provozní kontrolu zdroje spalin a spalinové cesty.

- Prakticky a správně proveďte měření vypouštěných látek ve spalinách a vyhodnoťte údaje do tabulky (příloha Tabulka).

- Písemně za respektování daného standardu zpracujte dokumentaci o měření s vyhodnocením účinnosti spalování (příloha Protokol).

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Vybavení pracoviště

Pracovištěm umožňujícím realizaci zkoušek bude kotelna na zemní plyn o výkonu cca 200 kW. Pracoviště musí být vybavené potřebným přístroji, nářadím a pomůckami pro měření, odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům. Součástí úkolu bude připravit technologické zařízení a měřicí přístroj k provedení správného měření. Výsledky měření a protokol budou zpracovány do přiložených formulářů.

- měřicí přístroj - analyzátor spalin

- osobní počítač

- kalkulačka

- protokol o měření

- tiskopisy k vyplnění

- předpisy Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- provozní řád kotelny

- české státní normy a předpisy o komínech a ochraně životního prostředí

- pomůcky (psací pomůcky)

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | neprovádí se |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 120 |
| Praktická zkouška - ústní část | 15 |
| Příprava zdroje tepla do ustáleného provozního stavu, kontrola spalinových cest, příprava přístroje dle manuálu | 45 |
| Měření spalin | 30 |
| Zápis výsledků měření do dokumentace, vyhodnocení měření | 30 |
| Zásady BOZP při měření | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 2 hod. | 120 |