Konkrétní zadání

36-024-H Kominík – revizní technik spalinových cest

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí procesů při provádění revizí spalinových cest zahrnující soubor prací při prokázání znalostí předpisů a norem pro stavbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv, při posuzování návrhů na stavbu a rekonstrukci spalinových cest, při návrhu a výpočtu spalinové cesty, při provozní kontrole a zkoušení spalinových cest, při provádění tlakové a kouřové zkoušky komínů a při provedení výchozí, a to vše při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů komínů, kouřovodů a ventilačních průduchů

- Na základě předložené projektové dokumentace rozlište a přečtěte jednotlivé druhy stavebních výkresů a typy dokumentace podle druhů, řekněte, ve kterých výkresech stavební části projektové dokumentace se obvykle zobrazují komíny a ventilační průduchy a jak se tam zobrazují.

- V předložené projektové dokumentaci čtěte údaje o komínech a zaměřte se i na ventilační průduchy, zjistěte základní požadavky na spalinovou cestu, respektive komín.

- V předložených výkresech a jiné technické dokumentaci čtěte údaje o vícevrstvých komínech, ve kterých výkresech stavební části projektové dokumentace se obvykle zobrazují komíny a ventilační průduchy a jak se tam zobrazují.

- Prokázání znalostí předpisů a norem pro stavbu a provoz spalinových cest

a připojování spotřebičů paliv

- Orientujte se v normách a předpisech týkajících se stavby a provozu spalinových cest, připojování a provozu spotřebičů paliv, popište předložené základní schematické značky komínových průduchů pro pevné palivo, plynné palivo, větrací průduch.

- Prokažte znalost předpisů a norem pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv, zpracujte seznam norem a předpisů týkající se stavby a provozu spalinových cest, připojování a provozu spotřebičů paliv.

Praktická zkouška

Ústní, písemná část

- Navrhněte základní parametry na spalinovou cestu, respektive komín.

- Proveďte posouzení správnosti navržené spalinové cesty (podle ČSN 73 4201).

- Proveďte popis činnosti a zápis zjištěného stavu při kontrole stavu a správné funkce spotřebičů, kouřovodů a komínů.

Realizační část

- Proveďte posouzení přístupu ke kontrolním (čisticím) místům spalinové cesty.

- Navrhněte spalinovou cestu pro spotřebič do výkonu 25 kW podle zadání, návrh spalinové cesty a výpočet velikosti průřezu proveďte na PC.

- Vypočítejte velikost průřezové plochy komínového průduchu podle zadání.

- Proveďte dle ČSN 73 4201 kontrolu stavu a správné funkce spotřebičů, kouřovodů a komínů na různé druhy paliv (dle ČSN 73 4201) podle zadání.

- Proveďte a vyhodnoťte tlakovou a kouřovou zkoušku podle zadání.

- Proveďte kontrolu plynotěsnosti přetlakového komína podle zadání.

- Zjistěte potřebné údaje pro výchozí revizi.

- Vyhotovte revizní zprávu podle zadání.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Vybavení pracoviště

Pracovištěm umožňujícím realizaci zkoušek bude vybavené pracoviště pro provedení činnosti – alespoň dvě funkční spalinové cesty.

Pracoviště musí být vybavené potřebným přístroji, nářadím a pomůckami pro měření, odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům. Součástí úkolu bude připravit technologické zařízení a měřicí přístroj k provedení správného měření. Výsledky měření a protokol budou zpracovány do přiložených formulářů.

- počítačové vybavení

- softwarové vybavení – počítačový program k ověření návrhu spalinové cesty

- dimenzovací diagramy pro dimenzování komínů

- tahoměr, anemometr, zrcátko, měřicí pomůcky

- kouřový prášek

- ucpávky komínových průduchů

- zařízení pro předehřátí komínového průduchu

- testovací zařízení Woehler 23 k testování přetlakové spalinové cesty

- tiskopisy k vyplnění

- předpisy Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- české státní normy a předpisy o komínech a ochraně životního prostředí

- pomůcky (psací pomůcky, pracovní oděv a ochranné prostředky, brýle, rukavice

- formuláře k záznamu kontroly

- pracovní oděv a ochranné prostředky (brýle, rukavice)

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 390 |
| Praktická zkouška - ústní část | 30 |
| Posuzování návrhů na stavbu a rekonstrukci spalinových cest | 60 |
| Návrh a výpočet spalinové cesty | 90 |
| Provozní kontrola a zkoušení spalinových cest, provádění tlakové a kouřové zkoušky komínů, provádění kontroly plynotěsnosti | 150 |
| Provedení výchozí revize | 60 |
| Zásady BOZP při kontrole | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 5 - 10 hod. | 480 |