Konkrétní zadání

36-025-H Kominík – kontrola a čištění spalinových cest

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí procesů při provádění kominických prací zahrnující soubor prací při prokázání znalostí předpisů a norem pro stavbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv, při provozní kontrole a zkoušení spalinových cest, při provádění tlakové a kouřové zkoušky komínů, při vymetání komínů a při rozpojení a sestavení kouřovodu s vyčištěním, a to vše při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Prokázání znalostí předpisů a norem pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv

- Orientujte se v normách a předpisech týkajících se stavby a provozu spalinových cest, připojování a provozu spotřebičů paliv, popište předložené základní schematické značky komínových průduchů pro pevné palivo, plynné palivo, větrací průduch.

- Prokažte znalost předpisů a norem pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv, zpracujte seznam norem a předpisů týkající se stavby a provozu spalinových cest, připojování a provozu spotřebičů paliv.

Praktická zkouška

Ústní, písemná část

- Průřezový test z obecných znalostí (příloha), není podmínkou.

- Proveďte zápis z provozní kontroly spotřebičů a spalinové cesty na různé druhy paliv podle zadání včetně tahové zkoušky.

- Proveďte zápis z vyhodnocení tlakové a kouřové zkoušky podle zadání.

- Vyjmenujte druhy kominických služeb a dokumentů kominických služeb v rozsahu učebního textu Společenstva kominíků ČR (SKČR).

- Zpracujte dokumenty kominických služeb v rozsahu učebního textu Společenstva kominíků ČR (SKČR).

Realizační část

- Proveďte úvodní vizuální provozní kontrolu spotřebičů a spalinové cesty otopné soustavy na tuhá paliva podle zadání včetně tahové zkoušky.

- Proveďte kontrolu tepelného spotřebiče včetně kontroly stavu topeniště.

- Proveďte ucpávku všech otvorů v komíně a připojte kompresor k vybíracímu otvoru.

- Proveďte a vyhodnoťte tlakovou zkoušku podle zadání.

- Posléze proveďte kouřovou zkoušku s využitím dýmovnice.

- Proveďte ucpávky sopouchů z důvodu vymetání komína.

- Proveďte vyčištění průduchu komína vícepodlažního domu jeho ústím nad střechou s použitím kominického strojku podle zadání v souladu s technologickým postupem Společenstva kominíků ČR a platnými předpisy.

- Vymetacím otvorem proveďte vizuální kontrolu průduchu se zrcátkem.

- Proveďte vyčištění průduchu komína vícepodlažního domu vymetacím otvorem podle zadání v souladu s technologickým postupem Společenstva kominíků ČR a platnými předpisy, vyberte pevné spaliny z vybíracího otvoru.

- Rozpojte kouřovod od příruby spotřebiče paliv, vyčistěte přírubu spotřebiče a samotný kouřovod včetně opětovného připojení v souladu s technologickým postupem Společenstva kominíků ČR a platnými předpisy.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Vybavení pracoviště

Pracovištěm umožňujícím realizaci zkoušek bude vybavené pracoviště pro provedení činnosti, alespoň dva zdroje otopné soustavy na tuhá paliva a dvě funkční spalinové cesty.

Pracoviště musí být vybavené potřebným přístroji, nářadím a pomůckami pro kontrolu, čištění a měření, odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům. Součástí úkolu bude připravit technologické zařízení a měřicí přístroj k provedení správného měření. Výsledky měření a protokol budou zpracovány do přiložených formulářů.

- tahoměr, anemometr, teleskopické zrcátko

- kouřový prášek

- ucpávky komínových průduchů

- zařízení pro předehřátí komínového průduchu

- testovací zařízení Woehler 23 k testování přetlakové spalinové cesty

- kominické nářadí a nástroje (čistící průtlačné nářadí na dlouhém 7metrovém a krátkém 1,8metrovém drátu, lano délky nejméně 15 m s koulí a s kominickým strojkem, smetáček, lopatka, vložka proti naprášení, nádoba na saze a popel, univerzální kominický klíč)

- pomůcky (psací pomůcky, měřicí pomůcky, přenosná bateriová svítilna)

- ochranné a pracovní prostředky (kominický ochranný pracovní oděv s kominickou čepičkou, ochranná pracovní obuv, ochranné pracovní rukavice, jednoduchý respirátor a ochranné brýle odpovídající prováděným činnostem)

- tiskopisy k vyplnění, formuláře k záznamu kontroly

- předpisy Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- české státní normy a předpisy o komínech a ochraně životního prostředí

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 60 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 480 |
| Praktická zkouška - ústní část | 90 |
| Provozní kontrola | 60 |
| Provedení ucpávek, tlaková zkouška, kouřová zkouška | 180 |
| Vymetání z ústí komína, vymetání vymetacím otvorem, vybírání spalin | 90 |
| Rozpojení a sestavení kouřovodu s vyčištěním | 60 |
| Zásady BOZP při kominických pracích | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 5 - 12 hod. | 540 |

# Comments

Vložit a překontrolovat tak, aby bylo v souladu s HS