PŘÍLOHA – test BOZP

| Organizace: |
| --- |
| Jméno a příjmení: | Datum narození: |
| Podpis účastníka: | Datum konání: |
| Pokyny k vyplnění testu: Na každou otázku odpovězte zaškrtnutím políčka ano nebo ne. |
| Vyhodnocení: | PROSPĚL - NEPROSPĚL |
| Jméno a příjmení hodnotitele: | Podpis hodnotitele: |

| Číslo otázky | Znění otázky | ano | ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Požadavky na zajištění BOZP jsou především definovány v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. | x |  |
| 2 | Za zajištění bezpečného stavu pracoviště, zařízení a pracovních prostředků odpovídá vedoucí pracoviště. | x |  |
| 3 | Před započetím práce ve výškách nemusí být provedeno hodnocení rizik pro každou pracovní operaci určitého pracovního postupu v souladu s platnými zdravotními a bezpečnostními předpisy. |  | x |
| 4 | Platné předpisy o bezpečnosti práce na staveništi vyžadují, aby existoval dostatečně bezpečný přístup a úniková cesta. | x |  |
| 5 | Platné předpisy o bezpečnosti práce na staveništi nemusí uvádět kroky pro prevenci pádu osob a osobní zajištění bezpečnostně technickou ochranu. |  | x |
| 6 | Zaměstnavatel může, pro nutné výrobní úkoly používat stroje nesplňující podmínky uložené v závazných právních předpisech k zajištění bezpečnosti práce, pokud zajistí vhodné OOPP ke snížení rizika. |  | x |
| 7 | Zajištění bezpečného přístupu a možnosti úniku by mělo zahrnovat: ochranné zábradlí, nášlapovou desku, zábranu nebo jiné podobné ochranné prostředky pracovní plošinu osobní zajištění ochrannými prostředky (bezpečnostní popruhy, úvazy) osobní ochranné prostředky (přilba, ochranné a pro přenášení vhodné rukavice, ochranné brýle, protiskluzná obuv, vhodný pracovní oděv a další pomůcky dle stanovených pracovních a zdravotních rizik) | x |  |
| 8 | Navržený střešní systém se během stavby i po celou dobu životnosti nesmí stát křehkým a musí být zabezpečen ochranou okrajů (parapety, zábradlí, obslužná lávka, tvarové díly dočasných zábradlí, pohyblivá lana) dle normy. | x |  |
| 9 | Konstruktéři neomezují množství práce ve výškách během konstrukce. |  | x |
| 10 | Hlavní dodavatelé musí zajistit, aby celkový plán prací poskytoval dostatek času k bezpečnému provádění prací, berou v úvahu i možné povětrnostní vlivy. | x |  |
| 11 | Hlavní dodavatelé musí zabezpečit příslušný plán zajištění zdraví a bezpečnosti jednotlivých stavebních etap ještě před zahájením stavby. V plánu je nezbytné výslovně určit, jak budou práce v praxi prováděny, a preventivní opatření, která je potřeba přijmout. | x |  |
| 12 | Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany. Bez kolektivního nebo osobního jištění lze pracovat do výšky max. 1,5 m | x |  |
| 13 | Práce ve výšce v prostorech nechráněných před povětrnostními vlivy musejí být přerušeny při teplotě prostředí nižší než –10 °C. | x |  |
| 14 | Hlášení a evidence úrazů se vede pouze u úrazů, které si vyžádají pracovní neschopnost delší než 3 dny. |  | x |
| 15 | Nebezpečné překážky se označují žlutočernými šikmými pruhy. | x |  |
| 16 | Za práci ve výšce se považuje práce, při které je pracovník ohrožen pádem z výšky nebo do volné hloubky od 2,5 m. |  | x |
| 17 | Za práci ve výšce se nepovažují jednoduché práce na žebříku do výšky 1,1m. | x |  |
| 18 | Mezi primární zabezpečovací prvky nepatří poklopy, dočasná ochranná zábradlí, dočasná ochranná hrazení, dočasné ochranné zábrany. |  | x |
| 19 | Ochranu proti pádu není nutné provádět podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřekročí 250 mm. | x |  |
| 20 | Mezi sekundární zabezpečovací prvky patří například záchytná lešení, záchytné sítě, dočasná lešení, dočasné pracovní plošiny (podlahy) apod. | x |  |
| 21 | Záchytná lešení nemohou být provedena formou visutého lešení. |  | x |
| 22 | Pokud je instalace kolektivních (primárních nebo sekundárních) zabezpečovacích prvků proti pádu příliš nákladná nebo obtížně proveditelná, lze přistoupit k osobnímu zajištění (bezpečnostní lana, pásy, postroje, samonabíjecí kladky, bezpečnostní brzdy). | x |  |
| 23 | Při použití prostředků osobního zajištění musí být místo upevnění (ukotvení) voleno tak, aby umožňovalo bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti v místě ohrožení. Místo upevnění (ukotvení) musí odolat ve směru pádu statické síle min. 15 kN. | x |  |
| 24 | Zachycovací postroj nemusí být doplněn o karabinu s ocelovou oválnou pojistkou a závěsným přípravkem (kotvou). |  | x |
| 25 | V místech s možností pádu z výšky nemusí zhotovitel zajistit, aby osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, ale musí stanovit účinnou formu dohledu, aby byla včas poskytnuta pomoc. |  | x |

| Správné odpovědi |
| --- |
| otázka |
| číslo | správně | číslo | správně | číslo | správně | číslo | správně | číslo | správně |
| 1 | ano | 6 | ne | 11 | ano | 16 | ne | 21 | ne |
| 2 | ano | 7 | ano | 12 | ano | 17 | ano | 22 | ano |
| 3 | ne | 8 | ano | 13 | ano | 18 | ne | 23 | ano |
| 4 | ano | 9 | ne | 14 | ne | 19 | ano | 24 | ne |
| 5 | ne | 10 | ano | 15 | ano | 20 | ano | 25 | ne |

Vyhodnocení testu: test obsahuje 25 otázek, pro hodnocení !prospěl! je třeba vyplnit správně alespoň 18 otázek, je povoleno 7 chybných odpovědí.