Konkrétní zadání

36-034-H Podlahář betonových podlah

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí výrobních procesů při provádění betonových podlah zahrnující soubor prací při převzetí, kontrole a úpravě staveniště, provádění vlastních podlah včetně konečných úprav, při opravách poškozených konstrukcí, a to při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a čtení prováděcích výkresů podlah

- Na základě předložené projektové dokumentace rozlište jednotlivé druhy stavebních výkresů a typy dokumentace podle druhů.

- Čtěte prováděcí výkresy betonářských podlahářských prací.

- Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění podlah

- Použijte normy a technickou dokumentaci pro řešení realizace betonové podlahy.

- Rozlište druhy norem, vysvětlete jejich důležitost pro provádění betonových podlah.

- Při realizaci podlah pracujte s dokumentací betonových podlah – technickými listy, firemními informačními materiály.

- Orientace v technologických postupech pro provádění podlah předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

- Vyberte technologický postup pro řešení realizace zadané betonové podlahy.

- Vysvětlete technologický postup a zdůvodněte výběr.

- Návrh pracovních postupů a materiálů pro provádění podlah

- Navrhněte vhodný pracovní postup pro realizaci zadané betonové podlahy.

- Vysvětlete jednotlivé kroky pracovního postupu a následně je odůvodněte.

- Navrhněte vhodný materiál pro realizaci zadané betonové podlahy.

- Zásady BOZP a PO při realizaci betonové podlahy

- Popište možná rizika poškození zdraví při práci s nebezpečnými látkami.

- Popište možná rizika poškození zdraví při použití strojů, zařízení a mechanizace pro realizaci zadané betonové podlahy.

- Vyjmenujte adekvátní ochranné pomůcky pro omezení rizik pro realizaci zadané betonové podlahy.

Praktická zkouška

Ústní, písemná část

- Interpretujte výsledky posouzení, měření a zkoušek stávající betonové podkladní vrstvy podlahy, navrhněte vhodný způsob opravy a jejího ošetření, případně celkové sanace podlahy, slovně odůvodněte a zpracujte předávací protokol.

- Vypočtěte plochu zadané podlahy dle projektové dokumentace, případně podle skutečnosti vypočtěte spotřebu materiálů u všech komponentů.

- Navrhněte vhodnou technologii a posuďte, zda vybraný technologický postup odpovídá zjištěnému stavu (pokud není specifikováno v projektové dokumentaci).

- Slovně zdůvodněte vybraný technologický postup a zdůvodněte výběr jednotlivých materiálů, nářadí a strojů a zařízení.

- Vysvětlete způsob provedení této podlahy pro případ podlahového vytápění.

- Po skončení veškerých prací popište, jakým způsobem budete postupovat při údržbě použitých strojů a zařízení, popište osobní ochranné prostředky.

- Na závěr vysvětlete pojmy nakládání s odpady a nebezpečnými látkami z hlediska označení nebezpečná látka. Popište vliv profesní činnosti na životní prostředí a způsob manipulování, skladování a nakládání s odpady (v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb.).

Realizační část

- Převezměte na staveništi dané místnosti, proveďte potřebná měření zvoleným vhodným typem měřicího zařízení, zkontrolujte a popište kontrolované parametry

v  souladu s projektovou dokumentací.

- V zadané místnosti dle projektové dokumentace proveďte posouzení stávající betonové podkladní vrstvy podlahy, proveďte nutné zkoušky podkladu s ohledem na mimořádné zatížení konstrukce, zkontrolujte rovinnost pomocí vhodného měřicího zařízení, případně zvolte jinou nutnou zkoušku podkladu, rozpoznejte vady a určete jejich příčinu.

- Zvolte a použijte vhodné nástroje, mechanizované a ruční nářadí, použijte vhodné pracovní a ochranné pomůcky v souladu s pravidly BOZP.

- Zaměřte rozměry místnosti a navazující konstrukce.

- Stanovte na základě váhorysu výšku čisté podlahy a licí výšku v souladu s projektovou dokumentací.

- Zjistěte, zda v uvedené místnosti jsou navržená dilatační pole, pokud ano, proveďte rozměření, pokud ne, slovně zdůvodněte, v případě nutnosti navrhněte dilataci.

- Upravte podklad pro provedení betonové podlahy, navrhněte, proveďte a osaďte dilatační prvky.

- Proveďte založení betonové podkladní vrstvy, proveďte hrubou betonovou podlahu, proveďte konečnou úpravu stěrkami.

- Jako stěrky použijte hotové pytlované směsi, které dle poměru uvedeného výrobcem namíchejte.

- Tloušťku stanovte v závislosti na projektové dokumentaci a rovinnosti povrchu. Vycházejte z tloušťky čisté podlahy (podle projektové dokumentace nebo přilehlých místností se stejnou výškou podlahy).

- Zkontrolujte ihned hotovou podlahu a její provedení vizuálně a dále proveďte kontrolu po 48 hodinách, navrhněte případné opatření v závislosti na teplotě a vlhkostních podmínkách v dané místnosti, případně proveďte ošetření betonu dle platné ČSN 75 45 05.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- hloubkový penetrační nátěr					- 5 l

- stěrka na vyspravení podkladu 2 pytle po 20 kg		- 40 kg

- betonový podklad 						- 0,6 m3

- štěrkopísek						             - 0,72 m3

- cement portlandský 325				             - 240 kg

- plastifikátor						             - 1 l

- Kari síť 3,15/100x3,15/100				             - 14 m2

Vybavení pracoviště

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek musí být vybavené potřebnými stroji, nářadím a pomůckami odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům pro provedení betonových podlah.

- bourací kladivo

- drážkovačka

- bruska na beton

- vysavač s odsáváním

- stavební míchačka

- hladička betonu

- vibrační lať

- řezačka spár

- fréza na beton

- bruska na beton

- nářadí a nástroje (stavební kolečko, lopata, hrábě, lžíce stavební, ocelové hladítko 350 mm, hadicová vodováha, rotační laser, nádoby)

- pomůcky (svinovací metr, vlhkoměr, teploměr)

- technická dokumentace, technické listy a normy týkající se produktů použitých při zkoušce

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 570 |
| Praktická zkouška - ústní část | 60 |
| Kontrola, úprava a převzetí pracoviště | 45 |
| Měření a rozměřování betonových podlah před prováděním, výpočet spotřeby materiálů pro provádění podlah | 60 |
| Provádění betonových podlah včetně konečných úprav povrchu | 300 |
| Opravy a ošetřování betonových podlah | 60 |
| Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro betonářské práce | 45 |
| Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Nakládání s nebezpečnými odpady | Kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 10 - 11 hod. | 660 |