Konkrétní zadání

36-051-H Tesař

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí výrobních procesů při provádění tesařských konstrukcí  zahrnující soubor prací při měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků, při posuzování kvality používaných materiálů, při ručním a strojním opracování dřevěných materiálů, při zhotovování dřevěných prvků, při povrchové úpravě dřeva, při zhotovování

a opravách tesařsky vázaných konstrukcí, při opravách poškozených konstrukcí, a to vše při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů tesařských konstrukcí

- Na základě předložené projektové dokumentace rozlište jednotlivé druhy stavebních výkresů a typy dokumentace podle druhů.

- Čtěte předložené stavební výkresy podle ČSN 01 3420.

- Čtěte předložené prováděcí výkresy tesařských konstrukcí podle

ČSN 01 3431 a ČSN 01 3487.

- Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáž, demontáž a údržbu tesařských konstrukcí

- Použijte normy a technickou dokumentaci pro realizaci tesařských konstrukcí.

- Rozlište druhy norem, vysvětlete jejich důležitost pro provádění tesařských konstrukcí.

- Při realizaci tesařských konstrukcí pracujte s technickými listy, firemními informačními materiály.

- Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí

- Navrhněte vhodný pracovní postup pro realizaci zadané tesařské konstrukce.

- Vysvětlete  jednotlivé  kroky  pracovního  postupu a následně je odůvodněte.

- Navrhněte  vhodný materiál pro realizaci zadané tesařské konstrukce.

- Zásady BOZP a PO při realizaci tesařských konstrukcí.

- Popište možná rizika poškození zdraví při práci s nebezpečnými látkami.

- Popište možná rizika poškození zdraví při  použití strojů, zařízení a mechanizace pro realizaci zadané tesařské konstrukce.

- Vyjmenujte adekvátní ochranné pomůcky pro omezení rizik pro realizaci zadané tesařské konstrukce.

Praktická zkouška

Ústní, písemná část

- Roztřiďte a pojmenujte předložené výkresy, označte tesařské prvky.

- Na základě zvolené dokumentace navrhněte provedení krovu.

- Popište pracovní postup stavby sedlové střechy včetně odůvodnění.

- Podle výkresu sedlové střechy vypočítejte a narýsujte délky a sklony nároží a úžlabí.

- Uveďte zásady měření a výpočtu spotřeby materiálu, vypočítejte plochu dané střechy, spotřebu materiálu včetně prořezu.

- Vyjmenujte druhy spojů, načrtněte je.

- Popište druhy poškození dřeva škůdci a povětrnostními vlivy, možnosti ochrany před nimi.

- Rozdělte dřevoobráběcí stroje a vyjmenujte způsoby použití.

- Vyjmenujte zásady údržby a obsluhy dřevoobráběcích strojů.

- Popište výkonové parametry ovlivňující strojní obrábění dřeva a zásady BOZP.

- Vyjmenujte a popište jednotlivé druhy lešení, navrhněte ochranné lešení.

- Slovně popište nebezpečné látky používané při tesařských pracích, způsob jejich skladování, označování a způsob nakládání s odpady (pojmy nebezpečná látka a bezpečnostní list).

Realizační část

- Zaměřte skutečný stav stavební konstrukce a porovnejte s výkresovou dokumentací, uveďte zjištěné rozdíly.

- Zaměřte skutečný stav tesařské konstrukce, uveďte kontrolované parametry

a odchylky.

- Posuďte stav a možnosti materiálu k použití.

- Ručně opracujte materiál a zhotovte část tesařské kozy podle výkresu č. 1 přílohy.

- Zhotovte krokev včetně osedlání a ukončení.

- Vyrobte dva druhy spojů podle výkresu č. 2 přílohy.

- Proveďte přípravu ploch a povrchové úpravy.

- Zhotovte nahrazovanou krokev a k ní druhou do páru, včetně kleštin podle výkresové dokumentace k dětskému zahradnímu domečku č. 3 (krov) přílohy.

- Proveďte bednění střechy podle výkresové dokumentace k dětskému zahradnímu domečku č. 3 (střecha) přílohy.

- Vyrobte dva panely dle výkresu podle výkresové dokumentace k dětskému zahradnímu domečku č. 3 (panely) přílohy.

- Vyrobte podlahu dle výkresu podle výkresové dokumentace k dětskému zahradnímu domečku č. 3 (podlaha) přílohy.

- Sestavte dětský zahradní domeček podle výkresové dokumentace k dětskému zahradnímu domečku č. 3 (montáž) přílohy.

- Proveďte obložení rámu podle výkresu č. 4 přílohy.

- Vyrobte bednění základové patky dle výkresu a vypočítejte spotřebu materiálu

- podle výkresu č. 5 přílohy.

- Použijte strojní vybavení při výrobě zadaných prvků v průběhu zkoušky.

- Po skončení veškerých prací popište, jakým způsobem budete postupovat při údržbě použitých strojů a zařízení, popište osobní ochranné prostředky.

- Postavte jednoduché trubkové pracovní lešení.

- Popište způsoby dopravy a uložení řeziva, přepravte a uložte řezivo.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- Dřevotřísková deska 2500x2070x18mm                                         - 1 ks

- Pozednice – trám 2000x120x100mm                                              - 1 ks

- Krokev – trám 2000x100x80mm                                                      - 2 ks

- Krokev – trám 2000x100x80mm                                                      - 2 ks

- Prkno 4000x120x24mm                                                                   - 26 ks

- Kleština – fošna 2000x150x40mm                                                   - 4 ks

- Trám 5000x100x100mm                                                                  - 1 ks

- Palubka - 4000x96x12mm                                                               - 20 ks

- Rám - střešní lať 4000x60x50                                                          - 12 ks

- OSB deska 2500x1250x10mm                                                         - 1 ks

- OSB deska 2500x1250x20mm                                                         - 1 ks

- Závitová tyč (průměr 10 mm)

- Podložka (průměr 10 mm)

- Matka (průměr 10 mm)

- Spona na upevnění palubek

- Hřebík - 30 mm

- Hřebík - 80 mm

- Hřebík - 120 mm

- Vrut 4x45 mm

- Vrut 6x120 mm

- Vrut 5x100 mm

Vybavení pracoviště

Pracoviště, umožňující realizaci zkoušek musí být vybavené potřebnými stroji, nářadím a pomůckami odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům pro provedení tesařských prací.

- Tesařské kozy.

- Tesařská ruční pila.

- Tesařská sekera.

- Ruční elektrická pila kotoučová.

- Ruční motorová řetězová pila.

- Elektrická vrtačka a šroubovák.

- Stolová kotoučová pila.

- Řetězová dlabačka.

- Nářadí, nástroje a pomůcky (dřevěný metr skládací 2 m, svinovací pásmo

20 m, vodováha 0,8 m, vodováha 2 m, ocelový tesařský úhelník, dřevěné

rýsovadlo, nastavovací a pevné pokosníky, nářadí na rozvádění a broušení

pil).

- Technická dokumentace, technické listy a normy, týkající se produktů použitých při zkoušce.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 750 |
| Praktická zkouška - ústní část | 90 |
| Orýsování daného spoje a následné přenesení na materiál, vypočítání a narýsování délky a sklonu nároží a úžlabí | 45 |
| Zhotovení krokví včetně osedlání a ukončení | 90 |
| Montáž krokví zadaného krovu dle výkresu, provedení bednění krovu z palubek, provedení laťování krovu | 120 |
| Zhotovení rámové konstrukce zadané boční stěny dle výkresu, provedení oboustranného opláštění této stěny | 180 |
| Zhotovení rámové konstrukce podlahy včetně pochůzné vrstvy, provedení povrchové úpravy ploch dřevěných prvků | 180 |
| Používání, ošetřování a údržba strojů a zařízení pro provádění tesařských konstrukcí | 45 |
| Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Nakládání s nebezpečnými odpady | Kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 10 - 14 hod. | 840 min. |