Konkrétní zadání

36-052-H Betonář

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí výrobních procesů při provádění betonových stavebních konstrukcí zahrnující soubor prací při sestavování a ukládání výztuže, zhotovování vlastních konstrukcí z prostého betonu a železobetonu a opravách poškozených konstrukcí při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů výztuže a tvaru železobetonových konstrukcí

- Na předloženém výkrese vysvětlete tabulku armatur.

- Z předložené výkresové dokumentace vysvětlete ohyby jednotlivých armatur.

- V dokumentaci najděte dilatační spáry a najděte její umístění.

- Vysvětlete normy pro cementy včetně rozdělení druhů cementů.

- Stanovte z výkresu třídu a kvalitu oceli.

- Zásady BOZP a PO pro obsluhu a údržbu ručního nářadí a strojních zařízení a manipulačních prostředků pro dlaždičské práce

- Předveďte znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze strojů a strojních zařízení.

- Popište možná rizika poškození zdraví při pobytu v prašném a hlučném prostředí.

- Vyjmenujte adekvátní osobní ochranné pomůcky pro omezení rizik.

Praktická zkouška

Ústní nebo písemná část

- Popište výrobu betonové směsi pomocí míchačky.

- Vysvětlete rozdíly mezi jednotlivými druhy vibrátorů.

- Vysvětlete, co to je tekutá směs.

- Popište způsoby přepravy suché betonové směsi.

- Popište, jak se projeví nedostatečné hutnění při betonáži monolitických konstrukcí.

- Vysvětlete postup při montáži prefabrikovaného stropu.

- Vysvětlete podmínky bezpečnosti práce při práci a manipulaci se žebříky.

- Popište technické řešení vozovky z výkresu dokumentace konkrétní stavby a stanovte pracovní postup.

- Popište řešení potěru podlah z výkresu dokumentace konkrétní stavby a stanovte pracovní postup.

- Popište očištění napadené ocelové výztuže korozí při sanaci betonových konstrukcí.

- Popište s užitím návodu způsob užívání, ošetřování a údržbu ponorného vibrátoru, příložného vibrátoru, čerpadla na beton, míchačky.

Realizační část

- Podle předloženého výkresu průvlaku uložte nosnou hlavní výztuž do formy.

- Prakticky předveďte použití jednotlivých bezpečnostních pomůcek při betonáži.

- Předveďte a vysvětlete správné zajištění dřevěného bednění průvlaku.

- Podle předloženého výkresu průvlaku uložte do bednění a následně zhutněte betonovou směs.

- Připravte úložnou spáru při montáži prefabrikovaného stropu pro vytvoření styku prvků.

- Uložte přesně prefabrikát a upravte výsledný styk při montáži prefabrikovaného stropu.

- Proveďte uložení a zhutnění betonové směsi vozovky z výkresu dokumentace konkrétní stavby.

- Proveďte úpravu povrchu a vlhčení podkladu před provedením potěru.

- Zhotovte potěr podlah podle výkresová dokumentace konkrétní stavby.

- Ověřte, zda navrhované řešení oprav poškozených betonových konstrukcí lze použít ve všech místech stavby.

- Proveďte přípravu pro realizaci sanačního potěru.

- Z konkrétní dokumentace zjistěte rozsah prováděného zesílení konstrukcí z betonu, železového a předpjatého betonu.

- Upravte a očistěte povrch ocelové výztuže zesilované konstrukce.

- Vytvořte dostatečné proarmování v místě zesilující konstrukce.

- Prakticky popište zásady BOZP a předveďte použití jednotlivých bezpečnostních pomůcek při práci se zařízeními pro betonářské práce.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- pytlovaný beton konstrukční

- pytlovaný beton potěrový

- pytlovaný beton silniční

- pytlovaný sanační beton

- ocelová armatura dle výkresu

- rádlovací drát

- prkna na bednění

- plech na bednění

- pomocný materiál (impregnační prostředky, odmašťovače, nosné podložky, pomocné klíny a vymezovací podložky)

- technická dokumentace související s hodnocenými činnostmi

- předpisy BOZP, PO a OŽP

Vybavení pracoviště

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek musí být vybavené potřebnými stroji, nářadím a pomůckami odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům pro provedení betonářských prací.

- míchačka na výrobu betonu

- čerpadlo na dopravu betonové směsi

- závěsný koš na beton

- zvedací zařízení

- stroj na stříkaný beton

- deska hladicí pro úpravu betonové plochy za současného zhutnění povrchové vrstvy

- lať vibrační plovoucí

- lišta vibrační

- vibrátor mechanický ponorný

- vibrátor pneumatický

- vibrační stůl

- bednicí prvky

- nářadí a nástroje (zednická lžíce, lopata, fanka, kleště na armaturu, ohýbačka armatury, úhelník, nůžky na stříhání plechu ruční a elektrické, pila ocaska, vědro, kladívko 200 g, kladivo 500 g, gumová palice, kleště kombinované, hladítko nerez 350 mm, elektrický prodlužovací kabel délky 25 m – 230V, staveništní rozvaděč, elektrické ruční míchadlo na přípravu stavebních hmot)

- pomůcky (vanička na míchání tmelu, šňůra zednická „brnkací“, tužka tesařská, zednické skoby, klíny, ochranné brýle, pracovní rukavice, respirátor)

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 30 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 390 |
| Praktická zkouška - ústní část | 60 |
| Sestavování a ukládání výztuže do forem a bednění | 45 |
| Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu a železobetonu | 75 |
| Zhotovení betonové vozovky | 90 |
| Opravy poškozených betonových konstrukcí | 60 |
| Zesilování konstrukcí z betonu a železobetonu | 45 |
| Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro betonářské práce | 15 |
| Volba, používání a údržba pracovních pomůcek, nářadí, strojního zařízení a manipulačních prostředků | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 5 - 7 hod. | 420 |