Konkrétní zadání

36-053-H Klempíř stavební

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí výrobních procesů při provádění klempířských prací, zahrnující soubor prací při měření, rozvrhování a orýsování prvků klempířských konstrukcí, při spojování dílů z plechů a profilů mechanickými a lepenými spoji a měkkým pájením, při  zhotovování stavebních klempířských výrobků, jako jsou střešní žlaby, háky, odpadní trouby a dílce plechových krytin, při montáži, osazování a opravách plechových krytin střech a při strojním zpracování klempířských materiálů, a to vše při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro klempířské výrobky

- Rozlište druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů.

- Čtěte stavební výkresy (dle ČSN 01 3420).

- Čtěte prováděcí výkresy pokrývačských konstrukcí.

- Orientace ve výkresové dokumentaci pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí; čtení prováděcích výkresů stavebních klempířských konstrukcí

- Předveďte orientaci ve výkresové dokumentaci pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí.

- Čtěte prováděcí výkresy stavebních klempířských konstrukcí.

- Čtěte pečlivě  dokumentaci výrobku.

- Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí

- Předveďte orientaci v normách a v technických podkladech pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí.

- Návrh pracovních postupů zhotovování, montáže, demontáže a oprav klempířských výrobků a konstrukcí

- Navrhněte pracovní postupy zhotovování, montáže, demontáže a oprav klempířských výrobků a konstrukcí.

- Zvolte vhodný pracovní postup, nářadí, nástroje a proveďte vhodný výběr potřebného materiálu

- Navrhněte  tvary, rozměry a spotřebu plechu na základě výkresů.

- Dodržujte zásady klempířské výroby uvedené v normě ČSN 73 3610.

- Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů

- Změřte plochy nebo čtěte rozměry z výkresové dokumentace.

- Vypočítejte plochu krytin.

- Vypočítejte spotřebu krytin a doplňkových materiálů.

- Zásady BOZP a PO při klempířských pracích a pro obsluhu a údržbu ručního nářadí, strojních zařízení a manipulačních prostředků

- Předveďte znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při klempířských pracích a pokládání střešních krytin a obsluze ručního nářadí, strojních zařízení a manipulačních prostředků

- Popište možná rizika poškození zdraví při klempířských pracích.

- Vyjmenujte adekvátní osobní ochranné pomůcky pro omezení rizik.

Praktická zkouška

Ústní, písemná zkouška

- Čtěte výkresy klempířských prvků pro výpočet spotřeby materiálu.

- Proveďte výpočet spotřeby materiálu, vypracujte písemně kusovník materiálu s výpočtem čisté spotřeby.

- Popište jednotlivé pracovní operace, nástroje a kontrolu rozměrů.

- Písemně zaznamenejte skutečný čas jednotlivých pracovních operací.

- Popište způsoby montáže výrobků do stavebních konstrukcí.

Realizační zkouška

- Zhotovte požadovaný výrobek dle dokumentace při dodržení technologického postupu.

- Zvolte vhodná měřidla.

- Zvolte vhodné nářadí a pomůcky podle požadovaného technologického postupu.

- Proveďte zhotovení stavebních klempířských výrobků, zhotovte jednotlivé částí komplexu okapního systému odvodnění střechy (žlabový kotlík, horní koleno, zděř, odpadovou troubu).

- Proveďte měření, rozvrhování a orýsování prvků klempířských konstrukcí.

- Rozměřte plechový dílec podle zadané technické dokumentace.

- Proveďte jednotlivé pracovní operace (rýsování, střihání, broušení, zakružování, pájení a kompletaci).

- Kontrolujte a dokončujte výrobky podle připravených šablon.

- Připravte plechové části k montáži podle typu spojení do celků.

- Proveďte spojování dílů z plechů a profilů mechanickými a lepenými spoji a měkkým pájením, včetně dokončovacích prací, proveďte kontrolu výrobku.

- Zhotovte podklad pod plechovou krytinu.

- Montujte plechovou krytinu střechy, proveďte montáž, případně opravu plechových krytin střech, při opravě plechové krytiny zhotovte díl respektující původní formát, velikost a tvar.

- Obsluhujte klempířské stroje a zařízení.

- Připravte stroj k provedení požadované operace a zkontrolujte, zda odpovídá z hlediska BOZP.

- Seřiďte stroj k provedení technologické operace, upněte či namontujte potřebné příslušenství.

- Zvolte vhodné nástroje a pomůcky podle požadovaného technologického postupu.

- Předveďte strojní zpracování klempířských materiálů (stříhání, ohýbání, ohraňování).

- Ošetřete klempířské stroje a provádějte jejich běžnou údržbu.

- Uložte, ošetřujte, ostřete a podle potřeby upravte klempířské nástroje, nářadí a pomůcky.

- Proveďte zhotovení stavebních doplňkových klempířských výrobků, jako jsou střešní žlaby a háky.

- Udržujte pořádek na pracovišti.

- Popište vzniklé odpady při klempířské výrobě a vysvětlete jejich další skladování, využití, recyklaci a likvidaci.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- Ocelové plechy pozinkované 
EN 10327

Vybavení pracoviště

Pracoviště, umožňující realizaci zkoušek musí být vybavené potřebnými stroji a zařízeními pro klempířské práce, dopravu materiálů a pomocnými zařízeními, které odpovídají z hlediska BOZP a hygienických předpisů.

- Pákové nůžky na plech.

- Stolní pákové nůžky.

- Malá ohraňovačka.

- Ruční ohýbačka plechu s nožním ovládáním horní lišty.

- Ruční signovačka.

- Žebřík.

- Nářadí, nástroje (dřevěná nebo pryžová palička a kladivo na vyrovnávání plechu, kovadlinka nebo ocelová deska s rovnou plochou na vyrovnávání plechu, multifunkční svěrák s nožním pedálem pro bezpečné a rychlé uchycení opracovaného plechu nebo tvarování plechu v čelistech, ohýbací a mačkací přípravky, klempířské kleště, nůžky na plech, pilníky se středním a jemným sekem na opracování hran plechu, brusné plátno na povrchovou úpravu před zahájením nebo před dokončením práce s plechem).

- Pomůcky a měřidla (zachycovací postroj, samonavíjecí zachycovací systém, lano s lanostopem dřevěný skládací metr dl. 2 m, svinovací pásmo dl. 10 m, vodováha 0,6 m a 2 m, sklonoměr).

- Technická dokumentace, technologické návody, technické listy a normy, týkající se produktů použitých při zkoušce.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 60 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 390 |
| Praktická zkouška - ústní část | 30 |
| Měření, rozvrhování a orýsování prvků klempířských konstrukcí, výpočet spotřeby materiálu. | 30 |
| Spojování dílů z plechů a profilů mechanickými a lepenými spoji a měkkým pájením. | 60 |
| Zhotovování stavebních klempířských výrobků, jako jsou střešní žlaby, háky, odpadní trouby a dílce plechových krytin. | 150 |
| Montáž, osazování a opravy plechových krytin střech. | 60 |
| Strojní zpracování klempířských materiálů. | 30 |
| Obsluha a seřizování klempířských strojů a zařízení. | 30 |
| Volba, ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro klempířské práce. | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Nakládání s nebezpečnými odpady | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 6 - 8 hod. | 450 min. |