Konkrétní zadání

36-054-H Montér výplní stavebních otvorů

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí výrobních procesů při montáži výplní stavebních otvorů zahrnující soubor prací při dopravě a skladování materiálů, při zaměření a úpravě stavebních otvorů, při montáži kotevních konstrukcí, při úpravě připojovací spáry a při kontrole provedení montáže, a to vše při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Orientace v projektové dokumentaci pro montáž stavebních výplní

- Vysvětlete s použitím odborné terminologie předloženou výkresovou dokumentaci, a to zejména ve vztahu k výplním stavebních otvorů – okna, dveře.

- Vysvětlete, kde získáte ve stavební výkresové dokumentaci ještě další doplňující údaje ke stavebním otvorům i k jejich stavebním výplním.

- Orientace v normách a předpisech pro montáž výplní stavebních otvorů

- Vysvětlete status TNI 74 60 77 a jeho význam.

- Zhodnoťte, zda osazení okna na obrázku v příloze vyhovuje požadavkům             ČSN 73 0540-2.

- Návrh pracovních postupů a technologických podmínek pro montáž, demontáž, seřizování a opravy výplní stavebních otvorů

- Popište postup práce, jednotlivé pracovní kroky při samotném osazování obložkové zárubně, jakými prostředky se zárubeň spojuje, jak zajistíte a zkontrolujete správnou polohu zárubně ve stavebním otvoru, jak provedete samotnou fixaci zárubně, v které fázi montáže se provádí rozepření zárubně, jak provedete vzájemné spojení zárubně s okolní stavební konstrukcí, vysvětlete volbu nástrojů, nářadí, pomůcek potřebných při provádění montáže.

- Popište postup práce při demontáži výplní stavebních otvorů (oken), navrhněte způsoby zabezpečení (úpravy) v nejbližším okolí vyměňované výplně okenního otvoru, popište, jak zajistíte likvidaci původních oken, vysvětlete volbu nástrojů, nářadí, pomůcek potřebných při provádění demontáže původní okenní výplně, popište, jakým způsobem se provádí konečné seřizování nově namontovaných oken.

- Zásady BOZP a PO pro obsluhu a údržbu ručního nářadí a strojních zařízení a manipulačních prostředků pro montážní práce

- Předveďte znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze strojů a strojních zařízení.

- Popište možná rizika poškození zdraví při pobytu v prašném a hlučném prostředí.

- Vyjmenujte adekvátní osobní ochranné pomůcky pro omezení rizik.

Praktická zkouška

Ústní nebo písemná část

- Uveďte správné způsoby transportu a skladování výplní stavebního otvoru i ostatních montážních pomůcek.

- Zvolte vhodné materiály pro utěsnění připojovací spáry, vysvětlete volbu materiálů.

- Popište, jak zajistíte likvidaci původních oken a dveří.

Realizační část

- Proveďte posouzení kvality výplní stavebních otvorů pomocí smyslů nebo jednoduchých měřidel.

- Používejte racionálně nástroje, nářadí a pomůcky nutné pro osazování okenních otvorů, zhodnoťte jejich výběr a údržbu, využijte ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce.

- Změřte a zkontrolujte potřebné délkové i ostatní rozměry prvku i otvoru, předveďte postup měření jednotlivých rozměrů včetně splnění tolerance okenního otvoru vzhledem k výplni (oknu).

- Proveďte veškeré úkony, které je potřeba provést před montáží na samotném otvoru a dále proveďte nutné pracovní úkony na samotné okenní výplni.

- Vyberte vhodné mechanické kotevní prvky, určete správný počet fixačních bodů

a správně stanovte jejich polohu.

- Zajistěte stabilitu okna tak, aby nevznikaly v okně deformace, vyberte vhodné materiály pro zajištění stability a svůj výběr odůvodněte.

- Zkontrolujte přesnost osazení prvku v otvoru, proveďte samotnou mechanickou fixaci (kotvení) výplně do okenního otvoru, proveďte konečné seřízení nově namontovaných oken.

- Při provádění demontáže původní výplně stavebních otvorů (oken i dveří) proveďte zabezpečení (úpravy) v nejbližším okolí vyměňované výplně stavebního otvoru.

- Vhodným způsobem upravte připojovací spáru, během pracovního procesu dbejte na dodržení nezbytných technologických přestávek.

- Zkontrolujte dodržení správného osazení a vyhodnoťte směrem k možné toleranci.

- Proveďte kontrolu svislosti, vodorovnosti okenní výplně, proveďte kontrolu funkce a seřízení a nepoškození montovaných prvků.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- materiál dle zadání úkolu (výplň stavebního otvoru, impregnační prostředky, odmašťovače, chemické čističe, čisté utěrky, těsnící pásky a folie, kotevní pásky a tmely, okenní šrouby, kovové rámové hmoždinky, plastové rámové hmoždinky, kotvičky, kotvící plechy, chemické kotvy, nosné podložky, pomocné klíny a vymezovací podložky, páskové kotvy a nerezové upevňovací prostředky, akrylátové tmely, polyuretany, silikon, komprimační pásky, fóliové pásky, těsnící lišty, skelná nebo minerální vlna, omítkové směsi, štuk, obklady, lepidlo, spárovací hmoty, parapetní desky)

- technická dokumentace související s hodnocenými činnostmi

- předpisy BOZP, PO a OŽP

Vybavení pracoviště

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek musí být vybavené potřebnými stroji, nářadím a pomůckami odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům pro provedení montáže výplní stavebních otvorů.

- akumulační vrtačka

- úhlová vrtačka

- vrtací kladivo.

- sponkovací pistole

- elektrické ruční míchadlo na přípravu stavebních hmot

- laserová vodováha se stativem

- nářadí a nástroje (úhelník, nůžky na stříhání plechu ruční a elektrické, univerzální odlamovaní nůž, pila ocaska, prořezávací pila, špachtle šíře 300 mm, štětec plochý šíře 10 mm, vědro, lis na kartuše, kladívko 200 g, kleště kombinované, kleště na molly hmoždinky, hladítko nerez 350 mm, sada vrtáků do betonu, sada vrtáků na kov, elektrický prodlužovací kabel délky 25 m – 230 V, smetáček)

- pomůcky a měřidla (vanička na míchání tmelu, šňůra zednická „brnkací“, tužka tesařská, zednické skoby, klíny, dřevěný skládací metr dl. 2 m, vodováha dl. 2 m, hadicová vodováha)

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 660 |
| Praktická zkouška - ústní část | 30 |
| Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky | 60 |
| Doprava, skladování a příprava materiálů před zpracováním | 90 |
| Zaměření a úprava stavebního otvoru před osazením výplní | 120 |
| Montáž kotevních konstrukcí a ukotvení | 90 |
| Montáž, demontáž, seřizování a opravy výplní stavebních otvorů dle stavební a technické dokumentace | 150 |
| Úprava připojovací spáry | 90 |
| Kontrola provedení montáže výplní otvorů | 30 |
| Volba, použití a údržba nářadí a pomůcek pro montáže výplní stavebních otvorů | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 10 - 14 hod. | 750 |