Konkrétní zadání

36-056-H Montér zdících systémů

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí výrobních procesů při provádění zednických prací,  zahrnující soubor prací při vytyčování konstrukčních prvků, výpočty spotřeby materiálů pro zdění, výrobu malt a betonů, provádění svislých a vodorovných betonových a železobetonových konstrukcí, zdění nosných stěn a jednovrstvých komínů, montáž vícevrstvých komínů a osazování montovaných nadpraží, a to vše při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

- Na základě předložené projektové dokumentace rozlište jednotlivé druhy stavebních výkresů a typy dokumentace podle druhů.

- Interpretujte zadaný stavební výkres.

- Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

- Použijte normy a technickou dokumentaci pro realizaci zdění svislých konstrukcí.

- Pracujte s dokumentací – technickými listy, firemními informačními materiály.

- Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, příček, kleneb a komínů

- Navrhněte na základě dokumentace pracovní postup zdění svislých konstrukcí  pro dva druhy zdících materiálů ze zadání úkolu podle ČSN 73 2310, svůj návrh zdůvodněte, při návrhu pracujte s dokumentací – technickými listy, firemními informačními materiály.

- Navrhněte pracovní postup zdění kleneb dle ČSN 73 2310 a svůj návrh zdůvodněte.

- Zásady BOZP a PO při realizaci zednických prací

- Popište možná rizika poškození zdraví při práci s nebezpečnými látkami.

- Popište možná rizika poškození zdraví při použití strojů, zařízení a mechanizace pro realizaci zadané stavební konstrukce.

- Vyjmenujte adekvátní ochranné pomůcky pro omezení rizik pro realizaci zadané  stavební konstrukce.

Praktická zkouška

Ústní, písemná část

- Vypočtěte plochy a objemy konstrukcí z údajů zjištěných ve stavebních výkresech.

- Vypočtěte a oceňte spotřebu materiálů pro zdění.

- Uveďte parametry kvality materiálů.

- Proveďte hodnocení kvality stavebního materiálu, který budete potřebovat pro plnění úkolu, využijte k tomu běžné prostředky a své závěry zdůvodněte.

- Odhadněte počet pracovníků pro plnění zadaného úkolu.

- Na základě výkresové dokumentace popište vytyčení konstrukčních prvků základového zdiva.

- Popište pracovní postup míchání a dopravy malt a betonů, výběr hmot, popište stroje a zařízení pro zednické práce.

- Popište druhy lešení, BOZ při práci na lešení, dopravu materiálů a pracovníků na lešení.

- Vysvětlete pojmy nakládání s odpady a nebezpečnými látkami z hlediska označení nebezpečná látka. Popište vliv profesní činnosti na životní prostředí a způsob manipulování, skladování a nakládání s odpady v souladu s vyhláškou

MŽP 381/2001 Sb.

Realizační část

- Proveďte vytýčení základového zdiva ze ztraceného bednění s výztuží podle výkresové dokumentace.

- Připravte čerstvý beton ze suchých směsí (dle ČSN 72 2430).

- Proveďte založení první vrstvy tvarovek, vložení armatury a zabetonování.

- Vyzděte nosné zdivo z keramických tvarovek, založení první vrstvy na maltu vápenocementovou, další vrstvy možnost na MVC, tenkovrstvou maltu nebo PUR pěnu (broušené tvarovky).

- Připravte maltu ze suchých směsí (dle ČSN 72 2430).

- Proveďte osazení prefabrikovaných překladů na toto zdivo.

- Vyzděte nosné zdivo z pórobetonových tvárnic, založení první vrstvy na maltu vápenocementovou, další vrstvy na tenkovrstvou maltu nebo PUR pěnu.

- Proveďte jednoduché bednění překladu, výrobu a uložení výztuže, betonáž, hutnění, úprava povrchu betonu.

- Vyzděte příčku z pórobetonových tvárnic s osazením zárubně, proveďte vytýčení příčky, založení první vrstvy, osazení zárubně, další vrstvy na tenkovrstvou maltu nebo PUR pěnu, průběžné zazdívání zárubně.

- Proveďte zdění jednovrstvého komínu, proveďte vytýčení, založení a zdění komínů z cihel plných, včetně omítnutí vnitřního povrchu průduchu a vnějšího pláště dle konkrétního zadání.

- Proveďte montáž vícevrstvého komínu, proveďte vytýčení, založení a montáž komínu dle konkrétního zadání v systému Schiedel, Heluz, Ciko).

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

|  | Název materiálu | množství |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ztracené bednění tl. 300 mm (200, 250 mm) | 4 bm |
| 2. | Armovací ocel tl. 8 mm (10 mm) | 16 bm |
| 3. | Třmínky | 6 ks |
| 3. | Betonová směs pytlovaná | 0,5 m3 |
| 4. | Keramické tvárnice tl. 300 mm (200, 250 mm) | 3 m2 |
| 5. | Keramické překlady 1000/250/70 | 3 ks |
| 6. | Izolační deska 1000/500/80 | 4 ks |
| 7. | Tvárnice Ytong tl. 300 mm (200, 250 mm) | 3 m2 |
| 8. | Tvárnice Ytong tl.100 mm | 3 m2 |
| 9. | Ocelová zárubeň (800/1970/100) | 1 ks |
| 10. | Zdící malta pytlovaná | 500 kg |
| 11. | Tenkovrstvá malta pytlovaná | 75 kg |
| 12. | PUR pěna | 2 ks |
| 13. | Stavební dřevo, prkna 4000/100/25 | 3 ks |
| 14. | Cihla plná CP - 290/140/65 | 80 -100 ks |
| 15. | Komínový systém | 1ks (1,5 - 2 m) |

Vybavení pracoviště

Pracoviště, umožňující realizaci zkoušek musí být vybavené potřebnými stroji, nářadím a pomůckami odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům pro provedení stavebních prací.

Nářadí a nástroje

|  | Název pomůcky | množství |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stavební míchadlo | 1 ks |
| 2. | Stavební kolečko | 1 ks |
| 3. | Nádoba na tenkovrstvou maltu | 1 ks |
| 4. | Zednická lžíce | 1 ks |
| 5. | Kladivo | 1 ks |
| 6. | Gumová palice | 1 ks |
| 7. | Pila na pórobeton | 1 ks |
| 8. | Kozové lešení | 1 ks |
| 9. | Pomůcky na zajištění pol. zárub. | 1 ks |
| 10. | Naběračka na tenkovrstvou maltu | 1 ks |

Pomůcky

|  | Název pomůcky | množství |
| --- | --- | --- |
| 1. | Měřící pomůcky (sada) | 1 ks |
| 2. | Ochranné pomůcky (sada) | 1 ks |
| 3. | Pracovní oděv a obuv | 1 ks |

- Technická dokumentace, technické listy a normy, týkající se produktů použitých při zkoušce.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 930 |
| Praktická zkouška - ústní část | 60 |
| Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky | 30 |
| Výpočty spotřeby materiálů pro zdění | 30 |
| Vytyčování konstrukčních prvků při zdění, výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí | 90 |
| Zdění nosných stěn, nosných pilířů a příček, včetně osazování zárubní, osazování montovaných prefabrikátů | 300 |
| Provádění svislých a vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu, včetně zhotovení a uložení výztuže | 180 |
| Zdění komínů jednovrstvých, montáž komínů vícevrstvých | 240 |
| Obsluha strojních zařízení, volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Nakládání s nebezpečnými odpady | Kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 14 - 20 hod. | 1020 min. |