Konkrétní zadání

36-058-H Stavební montážník

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí výrobních procesů při provádění stavebně montážních prací, zahrnující soubor prací při provádění montáže a osazování železobetonových základových bloků, při sestavování a montáži ocelových a ocelobetonových spřažených prvků, při montáži sádrokartonových konstrukcí a osazování okenních rámů, při obsluze jednoduchých stavebních strojů, obsluze tlakových hydraulických napínacích zařízení pro napínání lan předpjatých dílců a při ošetřování a údržbě montážních nářadí, pomůcek a zařízení, a to vše při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavebně montážní práce

# Na základě předložené projektové dokumentace proveďte specifikaci jednotlivých druhů stavební dokumentace podle určení.

# Předveďte orientaci ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavebně montážní práce.

# Předveďte čtení výkresu skladby železobetonového montovaného stropu.

- Volba postupu práce a technologických podmínek pro provádění montáží stavebních konstrukcí a spojování konstrukcí vázáním, betonováním a svařováním

- Zvolte a popište správný postup práce pro provádění montáží těžkých stavebních konstrukcí.

- Zvolte a popište správný postup práce pro provádění montáží lehkých stavebních konstrukcí.

- Zásady BOZP a PO při realizaci zámečnických prací

# Ústně vyjmenujte a popište zásady BOZP pro provádění stavebně montážních prací.

- Vyjmenujte adekvátní ochranné pomůcky pro omezení rizik.

Praktická zkouška

Ústní, písemná část

- Uveďte potřebná oprávnění pro obsluhu tlakových hydraulických napínacích zařízení pro předpínání jednotlivých druhů stavebních konstrukcí.

- Vysvětlete postup pro obsluhu tlakových hydraulických napínacích zařízení pro předpínání a předpisy BOZP.

- Zvolte vhodný technologický postup, popište správný postup práce pro provádění montáže a osazování železobetonových základových bloků.

- Uveďte strojní vybavení, popište stroje a zařízení používané při stavebně montážních pracích, popište podmínky pro obsluhu strojů a zařízení včetně BOZP.

- Zvolte vhodné zvedací zařízení, popište vazačské práce a BOZP při nich a uveďte druhy oprávnění pro svářečské práce.

- Popište správný postup práce pro provádění montáže lehké oboustranně opláštěné příčky s nosnou konstrukcí z kovových profilů.

- Uveďte nástroje a nářadí pro provádění montáží a dělení materiálu.

- K montáži okna popište postup kontroly rozměrů, svislosti a kolmosti stavebního otvoru pro montáž, montáž okenního rámu do nosné konstrukce pomocí kotevních prvků, začištění a utěsnění spár mezi rámem a ostěním otvoru.

Realizační část

- Proveďte montáž a osazení některého z těchto konstrukčních prvků dle dosažitelnosti (železobetonových základových bloků, sloupů, stožárů, stropních nosníků, překladů, kanalizačních a teplovodních dílců), proveďte kontrolu osazení.

- Předveďte sestavení a montáž ocelových a ocelobetonových spřažených silničních, dálničních a železničních mostů dle možností spolupracující firmy, použijte vhodné nářadí, nástroje a měřidla.

- Proveďte uložení dílce, jeho fixaci a vytvoření předepsaného styku při montáží zadané konstrukce ze železobetonu.

- Vyměřte polohu montované dřevěné nosné konstrukce pro montáž sádrokartonové příčky podle zadané technické dokumentace.

- Proveďte rozměření polohy dílců podle zadané technické dokumentace.

- Proveďte montáž dřevěné nosné konstrukce pro montáž sádrokartonové příčky š. 360 cm, v. 240 cm s otvorem pro okenní rám 60x60 cm, použijte vhodné nářadí, nástroje a měřidla.

- Proveďte osazení okenního rámu do nosné dřevěné konstrukce sádrokartonové příčky.

- Proveďte na nosnou dřevěnou konstrukci montáž zvukové a tepelné izolace a akustického obložení z dýhovaných a leštěných prvků š. 120 cm a v. 200 cm dle plochy konstrukce se speciální úpravou proti vlhkosti a požáru.

- Proveďte montáž suché podlahy v souladu s požadavky projektu ze sádrokartonových desek.

- Proveďte stavbu a demontáž jednoduchého kozového lešení v souladu s oprávněním.

- Předveďte obsluhu tlakových hydraulických napínacích zařízení pro napínání ocelových strun a lan předpjatých dílců při provádění montáží objektů průmyslové výstavby.

- Předveďte obsluhu zadaných stavebních strojů dle prováděných činností.

- Po dokončení díla proveďte ošetření strojů a údržbu nástrojů, nářadí a pomůcek pro stavebně montážní práce.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

| Popis položky | Měrná jednotka | Množství |
| --- | --- | --- |
| Natloukací hmoždinka 80x10 mm | ks | 1 ks |
| Šroub TN 25 1000ks | ks | 1000ks |
| Vrut 130x8 mm | ks | 30 ks |
| Dřevěné hranolky 60x50 mm dl. 3000 mm | ks | 10 ks |
| Dřevěné okno 600x600 mm | ks | 1 ks |
| Tmely, lepidlo na desky, výztužné, těsnící a separační pásky | ks | dle potřeby |
| Desky z minerální vaty tl. 50 mm | ks | 16 ks |
| Akustické obložení z dýhovaných prvků | ks | 8 ks |
| Sádrokartonové desky pro suchou podlahu | ks | 4 ks |
| Železobetonový základový blok | ks | 1 ks |
| Železobetonový stropní panel | kg | 50 kg |
| Ocelová struna a lano | ks | 4 ks |

Vybavení pracoviště

Výcvikové pracoviště nebo staveniště, umožňující realizaci zkoušek musí být vybavené potřebnými stroji a zařízeními pro zkoušené práce, dopravu materiálů a pomocnými zařízeními, které odpovídají z hlediska BOZP a hygienických předpisů. Některé práce lze provádět na konkrétní stavbě, nebo odborné dílně, jiné mohou být prováděny jen u vybrané stavebně montážní firmy, která disponuje těžkými stavebními stroji a materiálem pro konání zkoušky.

- Bourací kladivo.

- Vrtačka elektrická příklepová.

- Ruční elektrická bruska, úhlová bruska.

- Aku šroubovák.

- Fixační prvky pro provizorní uchycování montovaných prvků.

- Míchačka na výrobu betonové směsi.

- Elektrický vrátek.

- Bednící dílce.

- Napínací zařízení pro předpínání lan.

- Svářecí agregát.

- Kozové lešení.

- Nářadí a nástroje (univerzální odlamovací nůž, nůž na řezání sádrokartonových desek,  struhák, kulatá rašple, brusná mřížka, držák na brusnou mřížku, hoblík na seřezávání hran, pila ocaska, prořezávací pila, vanička na míchání tmelu, špachtle šíře 50 mm a 300 mm).

- Měřidla (ocelové měřítko, svinovací ocelový metr 2 m, úhelník příložný, vodováha, olovnice).

- Technologické návody výrobců pro provádění montáže lehké i těžké, technické listy pro jednotlivé druhy montážních prvků, předepsané normy

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 60 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 420 |
| Praktická zkouška - ústní část | 90 |
| Montáž a osazování železobetonových základových bloků, sestavování a montáž ocelových ocelobetonových spřažených prvků | 60 |
| Montáž prefabrikovaných železobetonových panelů | 30 |
| Montáž dřevěných nosných konstrukcí pro opláštění sádrokartonem, osazování okenních rámů | 120 |
| Montáž sádrokartonových desek se speciální úpravou proti vlhkosti a požáru a montáž zvukové a tepelné izolace | 45 |
| Montáž sádrokartonových suchých podlah | 45 |
| Obsluha jednoduchých stavebních strojů, obsluha tlakových hydraulických napínacích zařízení pro napínání lan předpjatých dílců | 30 |
| Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 6 - 8 hod. | 480 min. |