Konkrétní zadání

36-062-H Železář

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí výrobních procesů při provádění železářských prací, zahrnující soubor prací při provádění ošetření a údržby výrobního zařízení a předvedení jeho použití, při zhotovení a uložení svařované a vázané výztuže a při montáži a ukotvení dodatečné výztuže a to vše při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

  - Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů výztuže a tvaru železobetonových konstrukcí

- Na základě předložené projektové dokumentace proveďte specifikaci jednotlivých druhů stavební dokumentace podle určení.

- Interpretujte druh zadaného stavebního výkresu.

- Prostudujte si předloženou projektovou dokumentaci a ústně popište typ a účel zobrazené budovy, konstrukční provedení.

- Prostudujte si předloženou technickou dokumentaci a ústně popište druh a parametry navržených železobetonových konstrukcí, jejich umístění v budově a součinnost s ostatními konstrukcemi.

- Prostudujte si předloženou technickou dokumentaci a ústně popište druh, parametry, množství, přepočet délky prutů dle počtu ohybů, tvary a uspořádání ocelové výztuže.

- Zásady BOZP a PO při realizaci železářských prací

- Ústně vyjmenujte a popište zásady BOZP v železářských dílnách a na staveništi.

- Vyjmenujte adekvátní ochranné pomůcky pro omezení rizik.

Praktická zkouška

Ústní, písemná část

- Vypište předpisy a normy, které platí pro železobetonové konstrukce, ústně uveďte jejich anotaci.

- Stanovte postup správného užívání, ošetřování a údržby zadaných zařízení používaných při práci železáře.

- Před zahájením práce na zhotovení výztuže sloupů stanovte a ústně popište postup montáže, ústně vysvětlete jednotlivé pracovní úkony.

- Dle výkresové dokumentace a v souladu s předepsanými technologickými postupy stanovte postup montáže dodatečné výztuže a výztužných prvků na zadanou konstrukci (základový pás). Na zadanou konstrukci proveďte stanoveným způsobem ukotvení ztužujících prvků.

- Vysvětlete pojmy nakládání s odpady a nebezpečnými látkami z hlediska označení nebezpečná látka. Popište vliv profesní činnosti na životní prostředí a způsob manipulování, skladování a nakládání s odpady v souladu s vyhláškou

MŽP 381/2001 Sb.

Realizační část

- Proveďte ošetření a údržbu zadaných zařízení používaných při práci železáře, při plnění úkolu můžete využít přiložené návody k obsluze.

- Názorně předveďte použití zadaných zařízení používaných při práci železáře, veškeré kroky ústně zdůvodněte a vysvětlete.

- Dle výkresové dokumentace pomocí svařování zhotovte výztuž sloupů dle nákresu.

- Svařování použijte pro spojení všech částí alespoň v rozsahu příložek (prut číslo 1).

- Před zahájením prací učiňte a v jejich průběhu dodržujte veškerá opatření BOZP, zejména ve vztahu ke svařování.

- Během provádění montáže ústně vysvětlete jednotlivé pracovní úkony.

- Dle výkresové dokumentace zhotovte výztuž základových patek, pro spojování jednotlivých dílů použijte přednostně vázání.

- Na zadanou konstrukci proveďte stanoveným způsobem ukotvení ztužujících prvků.

- Připravenou výztuž uložte do bednění.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

| Popis položky | Měrná jednotka | Množství |
| --- | --- | --- |
| Betonářská výztuž Ø 6 mm | bm | 21 |
| Betonářská výztuž Ø 12 mm | bm | 25 |
| Betonářská výztuž Ø 16 mm | bm | 80 |
| Vázací drát | kg | 1 |
| Svařovací elektrody | ks | 10 |
| Distanční podložky | ks | 160 |
| Materiál pro dodatečné vyztužování | - | dle prací |

Vybavení pracoviště

Pracoviště, umožňující realizaci zkoušek musí být vybavené potřebnými stroji, nářadím a pomůckami odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům pro provedení železářských prací.

Strojní vybavení ve výrobně výztuže.

- Stroje na zpracování tyčí (automatický podavač, střihací linka, měřicí a střihací stolice, automatická střihací stolice, automatické ohýbací zařízení, automatická třmínkovačka, multifunkční stroj pro střih a ohyb výztuže).

- Stroje na zpracování svitků výztuže (automatická třmínkovačka, stroj na výrobu kontinuálního třmínku, rovnačka).

- Montážní stroje výztuže.

- Stroj na výrobu armokošů do pilot.

- Stroj na výrobu a zpracování výztužných sítí (zařízení na výrobu svařovaných sítí, stroj na stříhání sítí, stroj na ohýbání sítí).

- Zvedací zařízení.

- Návody k obsluze a manuály ke všem výše uvedeným strojům a zařízením.

- Nářadí a pomůcky potřebné k provádění ošetřování a údržby strojů a zařízení.

Nářadí a nástroje na stavbě.

- Nůžky a ohýbačky výztuže, kombinované stroje, skružovačky, včetně návodů k obsluze a manuálů,

- Armovací klička na vázání výztuže vázacím drátem, kleště, pákové nůžky na železo, nůžky na železo, měřidla.

- Nářadí a pomůcky potřebné k provádění ošetřování a údržby strojů a zařízení.

- Bednění dle rozměrů a tvaru prvku (viz zobrazení), za postačující se považuje bednění pouze základových patek.

- Dokumentace betonových konstrukcí, výkresy výztuže (armovací výkresy) technické listy a normy, týkající se produktů použitých při zkoušce.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 30 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 390 |
| Praktická zkouška - ústní část | 90 |
| Provedení ošetření a údržby výrobního zařízení, předvedení jeho použití | 45 |
| Zhotovení a uložení svařované výztuže | 120 |
| Zhotovení a uložení vázané výztuže. | 90 |
| Montáž a ukotvení dodatečné výztuže. | 45 |
| Obsluha strojních zařízení, volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Nakládání s nebezpečnými odpady | Kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 5-7 hod. | 420 min. |